Открытое Акционерное Общество

«УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ"

620027 РОССИЯ г. Екатеринбург, Httr: www.ugp66.ru Тел. (343) 388-25-94. Факс (343) 388-25-36 ugp@r66.ru

Инв. № 1226 -10

Экз. №__

## Заказчик:  администрация

## Нижнесергинского муниципального

## района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Нижнесергинского городского поселения, применительно

к территории населённых пунктов  д. Половинка, п. Новая Ельня,  п. Бажуково

Деревня Половинка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Обозначение: 10.21.11/136-9585-01.ГП.ГЗ. ПЗ 2

#### Генеральный директор						А.И. Чугункин

#### Технический директор						Г.Г. Котлов

Начальник МГП, ГГ						В.А. Путилов

Главный градостроитель проекта				С.Ю. Падерина

# Екатеринбург

2011

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

МАСТЕРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В СОСТАВЕ:

Управляющий  проектом				   		Путилов В.А.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства

Нижнесергинского муниципального района                               Слукина С.В.

Архитектурно-планировочная часть:

Главный градостроитель проекта				   	Падерина С.Ю.

Ведущий градостроитель	 	                                               Падерин И.М.

Экономика:

Эксперт								Беляева З.А.

Транспортная инфраструктура:

Эксперт								Маслова И.В.

Инженерная инфраструктура:

Эксперт                                                                                            Леготина Э.Ю.

Старший специалист                                                                      Самойлина Е.В.

Инженерная подготовка территории,

Охрана окружающей среды:

Эксперт		Заика  С.В.

Графическое оформление:

Ведущий градостроитель		Падерин И.М.

Старший специалист                                                                      Самойлина Е.В.

Инженер		Зарянкина А.Р.

### Авторский коллектив выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации, комитету архитектуры и  градостроительства Нижнесергинского муниципального района, Администрации Нижнесергинского городского поселения.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Книга, лист | Наименование, масштаб | Гриф секрет. | Инв. номер | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН |
| 1. Текстовые материалы на бумажном носителе |
| Утверждаемая часть генерального плана |
| ПЗ 1 | Положение о территориальном планировании | н/с | 1225-10 | 1 книга |
| Материалы по обоснованию генерального плана |
| ПЗ 2 | Пояснительная записка (материалы по обоснованию генерального плана) | н/с | 1226-10 | 1 книга |
| ПЗ 3 | Расчеты по инженерному оборудованию (в 1-м экз. в архиве института) | н/с | 1227-10 | 1 книга |
| ПЗ 5 | Положения по согласованию | н/с | - | 1 книга |
| 2. Графические материалы на бумажном носителе |
| Утверждаемая часть генерального плана |
| 1 | Проектный план М 1: 2000 | ДСП | 3463 | 1 лист |
| 2 | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры М 1: 2000 | ДСП | 3464 | 1 лист |
| 3 | Карта планируемого развития инженерного обеспечения М 1: 2000 | ДСП | 3465 | 1 лист |
| 4 | Карта мероприятий ИТМ ГОЧС. Инженерная подготовка территории М 1: 2000 | ДСП | 3466 | 1 лист |
| Материалы по обоснованию генерального плана |
| 5 | Карта современного использования территории, границ и ограничений М 1: 2000 | ДСП | 3467 | 1 лист |
| Демонстрационные материалы |
| 6 | Проектный план М 1: 2000 (во 2-м экземпляре) | н/с | 1228-10 | 1 лист |
| КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ |
| 1. Текстовые материалы на бумажном носителе |
| ПЗ 4 | Карта градостроительного зонирования, градостроительные регламенты | н/с | 1229-10 | 1 книга |
| 2. Графические материалы на бумажном носителе |
| 7 | Карта градостроительного зонирования М 1: 2000 | ДСП | 3468 | 1 лист |
| Демонстрационные материалы |
| 8 | Карта градостроительного зонирования М 1: 2000 (во 2-м экземпляре) | н/с | 1230-10 | 1 лист |
| 3. Материалы проекта на электронном носителе |
| 1 | Электронная версия проекта | ДСП | 134 | 1 диск |
| 2 | Текстовые и графические материалы (для согласований) | ДСП | 135 | 1 диск |

Перечень карт, входящих в комплект чертежей генерального плана

| № | Наименование чертежа | Наименование карт, входящих в чертеж |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Проектный план | - карта границы населенного пункта; - границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения; - физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа; - иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа; - зоны с особыми условиями использования территорий |
| 2 | Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры | - автомобильные дороги местного значения - местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения |
| 3 | Карта планируемого развития инженерного обеспечения | - электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; - местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения |
| 4 | Карта мероприятий предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерная подготовка территории | - территории. подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - мероприятия предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - карта инженерной подготовки территории |
|  | Материалы по обоснованию |
| 5 | Карта современного использования территории, границ и ограничений | - граница населенного пункта; - местоположение существующих и строящихся объектов местного значения: - особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; - территории объектов культурного наследия; - зоны с особыми условиями использования территорий; - территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района. |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

стр.

1.	ВВЕДЕНИЕ	 6

2.	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  И  КРАТКАЯ  ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА	 7

3.	ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 	 8

4.	АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРРИТОРИИ	10

4.1.	Архитектурно-планировочная характеристика современной застройки	10

4.2.	Современное использование территории	11

4.3.	Жилищный фонд	11

4.4.	Объекты социального и коммунально-бытового назначения	12

4.5.	Транспортная инфраструктура	12

4.6.	Инженерное оборудование	12

4.7.	Состояние окружающей среды	13

4.8.	Территориальные ресурсы	17

5.	НАСЕЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА	17

6.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

6.1.	Функционально-планировочная организация территории 		18

6.2.	Зоны с особыми условиями использования территорий				   20

6.3.	Жилищное строительство	29

6.4.	Организация культурно-бытового обслуживания	29

6.5.	Транспортная инфраструктура  	31

6.6.	Развитие комплекса инженерного обеспечения	33

6.7.	Инженерная подготовка территории	41

6.8.	Охрана окружающей среды	45

6.9. 	Мероприятия по гражданской обороне. Защита

территории от воздействия чрезвычайных ситуаций	49

6.10.	Предложения по изменению границы деревни	55

6.11.	Проектный баланс	57

7.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 	58

8.	ПРИЛОЖЕНИЕ	62

1.  ВВЕДЕНИЕ

1.1. Разработка проекта Генплан Нижнесергинского городского поселения, применительно к территории населённых пунктов  д. Половинка, п. Новая Ельня,  п. Бажуково выполнена авторским коллективом мастерской генерального плана ОАО "Уралгражданпроект" по заказу Администрации Нижнесергинского муниципального района (муниципальный контракт № 10.21.11/136-9585 от 22.08.2011 г.) на основании протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок от 08.08. 2011 года № 01623000595110000113.

1.2. При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Закон РФ «О недрах»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода

земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном

кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 №178 «Об

утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

# Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.07

# № 1189-ПП «О разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.08

№ 388-ПП «Об утверждении положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.09

№ 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планировании Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.10

№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Областной закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ

«О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

- Закон Свердловской области от 12.07.2007 № 85-ОЗ «О границах

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от

09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Приказ  Министерства  регионального  развития РФ от 26 Мая 2011 г. N 244

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

- Программа социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального образования на 2011-2012 годы, утвержденная решением Думы Нижнесергинского муниципального образования от 30.10.2007 № 350;

- Стратегический план развития Нижнесергинского муниципального образования до 2015 года, утвержденный решением Нижнесергинского муниципального образования от 16.03.2006 № 184;

- Стратегический план развития Нижнесергинского муниципального образования до 2020 года, утвержденный постановлением администрации Нижнесергинского муниципального образования от 25.02.2009 № 81;

- Прогноз социально-экономического развития Нижнесергинского муниципального образования на среднесрочную перспективу (2010-2012 годы), одобренный постановлением Нижнесергинского муниципального образования от 01.09.2009 № 364;

- Муниципальная долгосрочная целевая  программа «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности органов местного самоуправления, разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района, на 2011-2015 годы», утверждённая постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 02.06.2011г. № 434;

- Муниципальная долгосрочная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Нижнесергинского муниципального образования на 2011 – 2015 годы», утверждённая постановлением главы Нижнесергинского муниципального образования от 21.02.2011г. №23;

- генеральный план  Нижнесергинского муниципального образования, ОАО «Уралгражданпроект», г.Екатеринбург, 2010г.

- схема территориального планирования Нижнесергинского муниципального района, ОАО «Уралгражданпроект», г.Екатеринбург, 2010г.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09. Новая редакция);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

1.3. В качестве топографических материалов использованы:

-	М 1:25000, ОАО «Уралаэрогеодезия», 2007 г.

-	М 1:2000, ОАО «Уралаэрогеодезия», 2008 г.

1.4. Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии  MapInfo. При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, представленные «Заказчиком».

1.5. За исходный год при расчёте экономической базы развития и численности населения принят 2010 г. (01.01.2011).

Первая очередь - 2020 г., расчетный срок – 2030 г., перспектива – прогноз на 25-30 лет.

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И  КРАТКАЯ  ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА

Деревня Половинка — населенный пункт Нижнесергинского городского поселения, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района.

Деревня расположена в 13 км на юго-запад  от г. Нижние Серги, на автодороге регионального значения  г. Нижние Серги – г. Михайловск – р.п. Арти, в 0,5 км на запад от железнодорожной магистрали Чусовская -  Кузино – Дружинино – Бердяуш, имеется остановочный пункт 298 км.

Деревня Половинка появилась в середине XVIII в. после пуска Верхне- и Нижнесергинского заводов. Через нее прошла дорога от заводов к Уфимской и Нижнесергинской пристаням и далее на юг в башкирские земли. На месте современной деревни находились постоялый двор, где жили его работники. Название «Половинка» появилось в начале XIX в., когда был построен Михайловский завод, - деревня оказалась ровно на половине пути между двумя заводскими поселками, Нижними Сергами и Михайловском. С 1950-х г.г. в Половинке базировался участок леспромхоза «Роскооплестара». После ликвидации леспромхоза Половинка стала дачным поселком.

В восточных окрестностях расположена территория природного парка «Оленьи Ручьи», деревня находится в его охранной зоне.

Численность населения на 01.01.2011 г. –  109 чел.

Общая площадь в границе населенного пункта – 138,6 га.

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Климат

Географическое положение Нижнесергинского района в центре материка определяет резко континентальный характер климата территории района, выраженного в больших колебаниях температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток.

Зимой территория находится под преимущественным влиянием сибирского антициклона, обусловливающим повсюду устойчивую морозную погоду с обильным снегопадом. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды.

Летом территория находится в основном в области низкого давления. Нередко происходит вторжение воздушных масс с Баренцева и Карского морей.

Обобщенные многолетние данные климатических параметров по ближайшей метеостанции, расположенной в г. Михайловске, в 25 км юго-западнее г. Нижние Серги, приведены в таблицах 1, 2.

Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %

Таблица 3.1

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 | 25 | 26 | 12 | 13 |

Зимний период отмечается устойчивыми отрицательными температурами. Неустойчивая температура воздуха с поздними возвратами холодов и ранними заморозками характерна для летнего периода. Безморозный период продолжается 7 месяцев.

Осадки выпадают преимущественно в теплый период года (77 %) в виде моросящих  дождей или сильных ливней.

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и сохраняется  до первой декады апреля. Высота снежного покрова достигает в среднем 44 см.

Особенностью климатических условий является наличие температурных инверсий. Инверсии могут быть как приземными, так и приподнятыми в свободной атмосфере (в нижнем 2х-километровом слое). Характерным признаком инверсионного состояния атмосферы является безветрие или очень слабый ветер. При этом происходит накопление водяных паров, продуктов сгорания топлива и пр., что приводит к образованию густых дымок и туманов. Наибольшая повторяемость инверсий наблюдается в ноябре-феврале, а интенсивность – в декабре-январе.

Многолетние климатические характеристики.

Таблица 3.2

| Климатические характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) Средняя температура воздуха самого теплого месяца (июль) Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца Продолжительность периода с Т(0(С с Т>0оС Относительная влажность воздуха самого холодного месяца Относительная влажность воздуха самого теплого месяца Количество осадков за ноябрь-март Количество осадков за апрель-октябрь Количество осадков за год Среднегодовая скорость ветра Среднее число дней с туманом Среднее число дней с метелью Продолжительность солнечного сияния: в январе в июле Климатический подрайон для строительства 15.Нормативная глубина промерзания грунтов: открытых участков защищенных участков | оС оС оС дн. дн. % % мм мм мм м/с дн. дн. час. час. м м | -16,4 16,5 22,4 168 197 79 56 114 383 497 2,4 18 40 52 267 I В 1,8 0,9 |

3.2. Геоморфологические условия и гидрография

В геоморфологическом отношении территория Нижнесергинского городского поселения расположена в области западного склона Среднего Урала, в пределах низкогорного района сводово-глыбовых хребтов и массивов на допалеозойских и палеозойских складчатых комплексах с новейшими блоковыми поднятиями.

Прилегающая к деревне Половинка территория  носит характер хребтов и увалов с вертикальными  отметками рельефа в черте населенного пункта от 333,00 до 274,00 м. Гидрографическая сеть прилегающего района хорошо развита и представлена  рекой Демид и ее притоком.

Весеннее половодье на реках района начинается в первой половине апреля. Подъем уровня происходит быстро, максимальный расход весеннего паводка отмечен в конце апреля. Минимальные уровни воды и расходы отмечаются в конце лета и перед весенним половодьем. Установление ледостава отмечается в первой декаде ноября. Средняя дата вскрытия рек – 19 апреля, ледоход наблюдается 2-5 дней и сопровождается заторами.

На фоне летней межени отмечается ряд дождевых паводков. Осенний период также характеризуется устойчивым паводком в период затяжных дождей.

3.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия

# В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, интенсивность сейсмических воздействий для Нижнесергинского района  следует принимать для объектов массового строительства – 6 баллов (ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 6 баллов (ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 7-8 баллов (ОСР-97-С 1%).

В тектоническом отношении район расположен в пределах Атигской моноклинали Кизеловско-Дружининского мегасинклинория Западно-Уральской внешней зоны складчатости, сложенной терригенно-карбонатными отложениями силура и девона.

В геологическом строении района принимают участие метаморфические и осадочные породы, представленные песчаниками, известняками, сланцами, фтанитами, с пачками доломитистых известняков и доломитов. Известняки относительно слабо закарстованы. Имеют распространение зоны интенсивной трещиноватости.

Повсеместно по карбонатным отложениям силурийского и девонского возраста развита кора выветривания мезозойского возраста, представленная в нижней части трещиноватыми скальными и полускальными грунтами (известняки), выше залегают дресвяные грунты, элювиальные суглинки и глины с включениями выветрелой дресвы и щебня известняка до 40%. Мощность коры выветривании составляет от 3 до 20м.

В гидрогеологическом отношении территория относится к Уральской системе бассейнов грунтовых вод зон трещиноватости преимущественно карбонатных отложений карбон-силурийского возраста. Мощность зоны продуктивной трещиноватости составляет 60-100 м.

На территории Нижнесергинского городского поселения наблюдаются признаки закарстованности известняков. Относительно слабая закарстованность известняков и наличие наряду с этим зон интенсивной трещиноватости, позволяют установить трещинно-карстовый тип циркуляции подземных вод.

Водоносный горизонт безнапорный. Зеркало подземных вод часто свободное и залегает на глубине от первых метров в долинах рек до 60 м на водоразделах. Питание подземных вод в основном осуществляется за счет атмосферных осадков, инфильтрация которых имеет площадной характер.

Известняки характеризуются высокой водопроницаемостью. Коэффициенты фильтрации  составляют:

известняков - 0,084 - 2,27 м/сут.;

глин делювиальных – 0,2-0,3 м/сут.;

глин, суглинков элювиальных – 0,4 – 1,0 м/сут.

3.4. Инженерно-строительный анализ

По совокупности инженерно-строительных факторов территория деревни Половинка является благоприятной.

Благоприятными для строительного освоения являются участки, сложенные элювиальными и делювиальными грунтами с сопротивлением одноосному сжатию не менее 1МПа и залеганием уровня грунтовых вод на глубине более 2,5 м. На данных территориях мероприятия по инженерной подготовке включают: проведение вертикальной планировки и организацию поверхностного водоотвода.

Неблагоприятными и особо неблагоприятными факторами на территории д. Половинка являются участки с уклоном рельефа более 0,200,  линейная эрозия береговых склонов, паводковое затопление пойменных участков р. Демид.

Опасные физико-геологические процессы (сели, оползни, просадочные грунты, активный процесс карстообразования) на территории деревни отсутствуют. Однако, при активном освоении территории возможно проявление суффозионно-карстовых процессов.

4.  АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРРИТОРИИ

4.1.  Архитектурно-планировочная характеристика современной застройки

До настоящего времени деревня Половинка представляла собой в целом компактный населенный пункт.

Ее территория пересечена с севера на юг автодорогой регионального значения  г. Нижние Серги – г. Михайловск – р.п. Арти, коридорами  ВЛ 110 кВ ПС Дидино-ПС Михайловская, ПС Нижние Серги- ПС Михайловская, газопроводом высокого давления 5,5 МПа ГРС г.Михайловска - ГРС г.Н.Серги, разделена руслом ручья - притока р. Демид.

Территория существующей жилой застройки  состоит из кварталов усадебной застройки.

Основными улицами являются улицы: Трактовая, Береговая.

Общественный центр не сформирован, представлен небольшими магазинами и кафе, расположенными по ул. Трактовая.

Объектов производственной деятельности нет.

Приказом Министерства строительства и архитектуры Свердловской области №256-А от 14.11.2011г. в границу д. Половинка с запада включен земельный участок площадью 73,6 га из состава земель категории «земли запаса» для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

4.2. Современное использование территории

По материалам инвентаризации 1999-2000г.г., Постановлению главы Нижнесергинского МО от 19.12.2000г. № 817 граница д. Половинка определена площадью 65,0 га.

Приказом Министерства строительства и архитектуры Свердловской области №256-А от 14.11.2011г. в границу д. Половинка включен земельный участок площадью 73,6 га из состава земель категории «земли запаса». Таким образом, площадь в существующей границе деревни составляет 138,6 га.

На опорном плане посёлка выделены существующие  зоны различного функционального назначения. Их границы определены с учетом красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков.

Современное использование территорий деревни по функциональным зонам приведено в таблице 4. 2.1.

Таблица 4. 2.1

| № п/п | Функциональные зоны | Ед. измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель деревни в сложившейся границе | га/кв.м на чел. | 138,60 12716 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | - жилых зон | га/% | 11,78/8,5 |
|  | из них: |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 11,78/8,5 |
|  | - общественно-деловых зон | -"- | 0,16/0,1 |
|  | - зона природных территорий, в том числе: - безлесные территории - лесные массивы | -"- | 114,95/83,0 70,41/50,8 41,24/29,8 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -"- | 5,11/3,6 |
|  | -зона инженерной инфраструктуры | -"- | - |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | -"- | 4,69/3,4 |
|  | - зона акваторий |  | 3,3/2,4 |
|  | - иных зон | -"- | 1,91/1,4 |
| 2 | Из общей площади земель посёлка, территории общего пользования | -"- | 4,69/3,4 |
|  | из них: |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | - |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 4,69/3,4 |
|  | - прочие территории общего пользования | -"- | - |
| 3 | Из общей площади земель посёлка, территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га/% | 1,91/1,4 |
| 4 | Из общей площади земель посёлка, территории резерва для развития | га/% | - |

4.3. Жилищный фонд

Жилищный фонд д. Половинка, по данным инвентаризации жилищного фонда, на начало 2011 г. составил 2106,5 м2 общей площади, в том числе в частной собственности – 2106,5 м2. В исходных данных не выделен дачный жилищный фонд.

Общая численность населения составила на 01.01.2011 г. - 109 человека, в том числе постоянное население – 67 человек, дачники – 42 (количество дачников в соответствии с заданием на проектирование). Средняя  обеспеченность жилищным фондом одного человека составила 19,3 м2.

Жилищный фонд,  преимущественно,  бревенчатый. Большая часть жилищного фонда – 61 % находится в хорошем состоянии. Ветхий жилищный фонд – 814 м2.

За период 2000-2011 г.г. в деревне построено 7 домов, общей площадью 300 м2. Под индивидуальное жилищное строительство отведено 31 участок, общей площадью 6,4 га.

  - Объекты социального и коммунально-бытового назначения

Из объектов обслуживания на территории посёлка имеется закусочная на 12 мест, два небольших магазина.

4.5.  Транспортная инфраструктура

4.5.1 Внешний транспорт

Деревня Половинка    обслуживается двумя видами  транспорта: железнодорожным и автомобильным.

Железнодорожный транспорт

Восточнее  деревни проходит меридиональная  железнодорожная магистраль Чусовская -  Кузино – Дружинино – Бердяуш, которая  обеспечивает транзитные перевозки между северо-восточными районами Пермского края и Южным Уралом и внутренние перевозки Нижнесергинского муниципального района и Нижнесергинского городского поселения.

Техническое оснащение этой магистрали значительно уступает другим магистралям области: линия однопутная, с полуавтоматическим  способом  регулирования движения и полезной длиной приемоотправочных путей  на станциях  от 720 до 1020 м.

Пассажирские перевозки на линии отсутствуют, только пригородные. Размеры движения составляют  9 пар поездов в сутки, в том числе: 7 грузовых и 2 пригородных.

На расстоянии  450 м   от деревни расположен остановочный пункт 298 км.

Автомобильный транспорт

По территории   посёлка  с севера на юг проходит автомобильная  дорога регионального значения  г. Нижние Серги – г. Михайловск – р.п. Арти, с интенсивностью движения транспорта 1217 ед. в сутки  в обоих направлениях.

По этой дороге осуществляется пассажирские перевозки, выполняемые Нижнесергинским АТП по двум маршрутам  «Нижние Серги – Урмикеево» и «Екатеринбург – Урмикеево» и   ООО «Михайловской автоколонной» по двум маршрутам: «Михайловск – Екатеринбург» и «Тюльгаш  - Екатеринбург».

Автостанции в поселке нет, остановочные  пункты  расположены  на улице Трактовой.

4.5.2. Внутренний транспорт

Деревня имеет, в основном,  живописную сетку  улиц, вызванную сложным рельефом и наличием водных пространств. Основными улицами являются: Трактовая, Береговая, Полевая. Ширина улиц в «красных линиях» составляет 15,0 – 30,0 м, ширина проезжих частей  составляет 6,0 - 10,0 м.

Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием  в пределах поселковой черты составляет 3,60 км.  Плотность улично-дорожной сети с твердым покрытием составляет   2,50км/км2.

В поселке имеются автостоянки для временного хранения транспортных средств, общей  емкостью 40 маш/мест.

Основными недостатками в транспортном обслуживании деревни являются:

- движение транзитного транспорта по территории деревни;

- невысокий процент улиц с твердым покрытием проезжих частей.

4.6.  Инженерное оборудование

4.6.1. Водоснабжение

В настоящее время централизованное водоснабжение в д. Половинка отсутствует.

Население пользуется водой из колодцев, родников и индивидуальных скважин, пробуренных на приусадебных участках.

Севернее жилой застройки за границей деревни имеется разведочная скважина. По данным администрации Нижнесергинского муниципального района скважина была пробурена по заказу Михайловского завода ОЦМ, промыта и законсервирована. Воды было достаточно и хорошего качества, других сведения о скважине и ее точном местоположении не имеется.

Кроме того, южнее ул. Лесной за границей деревни в районе гаража имеется еще одна скважина, которая в настоящее время не эксплуатируется. Данные по скважине и ее точном местоположении также отсутствуют.

4.6.2. Канализация

Централизованная система канализации в деревне отсутствует. В жилой застройке имеются надворные туалеты, жидкие бытовые отходы из которых не вывозятся.

4.6.3. Теплоснабжение

Централизованной системы теплоснабжения в деревне не имеется. Отопление жилой застройки печное.

4.6.4. Электроснабжение

Источником электроснабжения деревни является электроподстанция (ПС) "Росинка" 110/6 кВ, получающая питание отпайками 110 кВ от ВЛ 110 кВ ПС Дидино – ПС Михайловская и ВЛ 110 кВ ПС Нижние Серги – ПС Михайловская. От электроподстанции электроэнергия подается к потребителям деревни по высоковольтной линии электропередач (ВЛ) 6 кВ (фидер "Половинка") через трансформаторную подстанцию, расположенную на северной окраине деревни по ул.Трактовой.

Территорию деревни с севера на юг западнее основной застройки пересекают ВЛ 110 кВ ПС Дидино - ПС Михайловская и ПС Нижние Серги - ПС Михайловская.

Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта д.Половинка в настоящее время составляет 0,142 МВт.

4.6.5. Газоснабжение

В настоящее время природного газа в деревне нет. Население пользуется сжиженным газом в баллонах, которые привозят из г.Н.Серги, где находится склад баллонов.

Территорию деревни с севера на юг в районе ВЛ 110 кВ пересекает газопровод высокого давления 5,5 МПа Д 270 мм ГРС г.Михайловска- ГРС г.Н.Серги.

4.6.6. Связь

Для осуществления связи в д.Половинка проложен медный кабель от цифровой АТС М-200 г.Н.Серги и установлены таксофон и два стационарных телефона.  В деревне имеется сотовая связь, которая обеспечивается антенно-мачтовым сооружением, расположенным в пос.Бажуково. Операторы сотовой связи Мотив и МТС.

По восточной окраине деревни проложен волоконно-оптический кабель связи (ВОЛС) ОК-171 г. Н.Серги - г.Михайловск.

4.7. Состояние окружающей среды

4.7.1. Состояние атмосферного воздуха

Деревня Половинка расположена на территории Нижнесергинского городского поселения в составе Нижнесергинского муниципального района, входящего в состав Западного управленческого округа. В 2010 году предприятиями Западного управленческого округа было выброшено  в атмосферный воздух 34,4 тыс.т загрязняющих веществ, уловлено и обезврежено 94,4 %. Предприятиями Нижнесергинского городского поселения было выброшено  в атмосферу 0,02 тыс.т загрязняющих веществ.

Доля выбросов предприятий Нижнесергинского городского поселения в общем объеме валовых выбросов Западного управленческого округа в 2010 году она составила менее 1 %.

Состояние атмосферного воздуха на территории д. Половинка удовлетворительное, т.к.

отсутствуют производственные предприятия и коммунальные объекты, являющиеся стационарными источниками вредных выбросов в атмосферу. В соответствии с тем, на территории деревни отсутствуют объекты, от которых устанавливается  санитарно-защитная зона.  Территория деревни примыкает к охранной зоне Природного парка «Оленьи ручьи».

Основным источником вредных выбросов в атмосферу является автомобильный транспорт. Максимальную техногенную нагрузку испытывает воздушный бассейн восточной части территории деревни, которую пересекает автодорога общего пользования  регионального значения Н.Серги - Михайловск.

Использование в качестве топлива для грузовых автомобилей этилированного бензина и дизельного топлива, а также неисправности топливной аппаратуры, отсутствие поглотительных установок на выхлопах приводят к выделению оксида углерода, сернистого ангидрида, свинца, углеводородов и диоксида азота в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

4.7.2. Состояние поверхностных и подземных водных ресурсов

Поверхностные водоемы и водотоки

В 2010 году предприятиями Западного управленческого округа было сброшено  в поверхностные водные объекты 94,7 млн.м3 сточных вод, в том числе загрязненных – 69,5 млн.м3.

Поверхностные водные ресурсы территории Нижнесергинского городского поселения представлены реками бассейна р. Серги - гидрографическая система р.Уфы.

Гидрографическая сеть прилегающего к дер. Половинка района представлена правобережным притоком реки Серги - рекой Демид  и ее безымянным притоком.

В соответствии с положениями  Водного кодекса РФ  водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек и водоемов в границах населенного пункта  составляют:

Таблица 4.7.1

| № п/п | Название водоема, реки, ручья | Протяженность реки, площадь пруда | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы водоема , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уклон, градус |  |
|  |  |  |  | Обратный - нулевой | До трех | Три и более |  |
| 1 | Р. Демид | 49 км | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 2 | Ручей – приток р.Демид | общей протяженностью менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 3 | Малые пруды на притоке р.Демид | 0,004 кв.км 0,008 кв.км | 50 | 50 | 20 |

В настоящее время в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах  ручья расположены приусадебные участки. Кроме того ряд приусадебных участков расположен в границах береговых полос водных объектов, предназначенных для общего пользования.

В настоящее время в дер. Половинка отсутствует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации.

Дополнительным источником поступления загрязняющих веществ в поверхностные водоемы являются дождевые и талые воды. Очистные сооружения дождевой канализации в населенном пункте отсутствует.

Подземные воды

Качество подземных вод формируется под влиянием естественных (природных) и антропогенных факторов. Основным источником питания подземных вод являются инфильтрационные воды атмосферных осадков. Активное взаимодействие поверхностных и подземных вод и слабая защищенность последних вносит весомый вклад в их загрязнение.

Использование на приусадебных участках навоза и минеральных удобрений приводит к загрязнению подземных горизонтов, которое проявляется в повышенном содержании нитратов, нитритов, аммония, фосфора.

Прочие виды техногенного загрязнения обусловлены гаражами, складами, железнодорожными и автомобильными магистралями. Вблизи этих объектов есть опасность проникновения в подземные воды органического загрязнения (в т.ч. фенолов и нефтепродуктов), хорошо растворимых соединений металлов, ртути.

Санитарное состояние источников хоз-питьевого водоснабжения

На рассматриваемой территории развиты водоносные зоны палеозойских, вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород, рифейско-палеозойских метаморфических пород, рифейско-палеозойских терригенных пород. Ввиду неравномерной трещиноватости коренных пород, а также наличия тектонических нарушений фильтрационные свойства пород весьма изменчивы. Наиболее водообильными являются зоны трещиноватости и закарстованности субмеридиональных карбонатных полос, представленных известняками, доломитами с прослоями терригенных образований. Мощность развития зоны трещиноватости на карбонатах составляет 80-90 и более метров. Две наиболее значимые карбонатные полосы закартированы на отрезке Михайловск - Н.Серги и на отрезке Н.Серги-Дружинино. Водообильность карбонатов весьма неравномерна.

Подземные воды обычно обладают гидрокарбонатным кальциевым составом с минерализацией 0,2-0,3 г/дм3 при жесткости 2-4 ммоль/дм3, с повышенным содержанием кремния. Повсеместно отмечено пониженное содержание фтора в воде.

Ниже зоны регионального выветривания карбонатных полос находится локально водоносная зона, где подземные воды заключены в остаточных порах и сопровождающих тектонические разломы трещинах и карстовых полостях. Затрудненный водообмен способствует формированию здесь минерализованных вод, сухой остаток которых увеличивается с глубиной до нескольких г/дм3 при смене типа воды с гидрокарбонатного на хлоридный.

Источниками водоснабжения д. Половинка являются одиночные скважины, родники, колодцы и индивидуальные скважины, расположенные на приусадебных участках

Нарушение режима отмечается в ЗСО III пояса Сергинского МПВ и в контуре формирования Сергинского МПВ, в границах которых расположена неблагоустроенная застройка дер. Половинка.

4.7.3. Состояние почв и грунтов

Отходы производства и потребления

В 2010 году предприятиями Западного управленческого округа было образовано 5,14 млн.т отходов, размещено – 1,02 млн.т, накоплено – 236,6 млн.т.

Суммарный объем образованных коммунальных отходов от жилого фонда за 2010 год в Нижнесергинском городском поселении составил 1,3 тыс. т., размещено отходов –  1,3 тыс. т.  Отходы 3-5 классов размещаются на свалке ТБО.

Санитарная очистка

В настоящее время централизованная канализация в деревне отсутствует. В жилой застройке имеются надворные туалеты, из которых жидкие бытовые отходы не вывозятся.

Бытовой мусор и другие твердые отходы частично перерабатываются на приусадебных участках, частично осуществляется самовывоз со сбросом на поля в ямы и вдоль железной дороги, что способствует образованию несанкционированных свалок, ухудшающих экологическую обстановку.

Почвенный покров

Почвенно-пылевой путь – это дополнительный источник поступления токсичных веществ в организм человека.

Кроме того, почва является вторичным источником загрязнения атмосферы вредными веществами. Вредные выбросы промышленных предприятий, грузового автомобильного и железнодорожного транспорта оседают в черте населенных пунктов.

Систематические лабораторные исследования качественного состава почв в  Нижнесергинском городском поселении не проводятся.

4.7.4. Анализ шумового воздействия

Основными источниками шума, влияющими на акустический режим селитебной территории, являются:

- автомобильный транспорт;

- железнодорожный транспорт.

Автомобильный транспорт

По территории  деревни  проходит транзитная автодорога регионального значения  г. Нижние Серги – г. Михайловск – р.п. Арти  с интенсивностью движения 1217 ед. в сутки, создавая зону акустического дискомфорта и превышая допустимую шумовую нагрузку.

Железнодорожный транспорт

Шумовую нагрузку от железнодорожного транспорта в целом можно считать допустимой, т.к. железная дорога проходит на расстоянии 300 м к востоку от границы населенного пункта.

4.7.5. Анализ электромагнитного воздействия

К источникам электромагнитного излучения на территории дер. Половинка относятся

линии электропередач.

С целью защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (см. табл.  4.8.5.1).

Таблица 4.7.2

| Напряжение ЛЭП, кВ | Ширина в каждую сторону от оси, м |
| --- | --- |
| 110 | 25 |

4.7.6. Анализ радиационного воздействия

Радиационная обстановка в Нижнесергинском городском поселении определяется влиянием естественных и искусственных источников радиоактивного загрязнения:

- наличием радиационноопасных объектов на территории области;

- локальными источниками ионизирующего излучения;

- строительными материалами, шлаками и удобрениями с повышенным содержанием естественных радионуклидов;

- радоном и его дочерними продуктами распада.

На территории поселения регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы, за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений, а также мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения не проводятся. Сравнительные величины этих показателей для Свердловской области и Уральского региона по данным Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения  Свердловской области в 2010  году» приведены в табл. 4.7.3.

Таблица 4.7.3.

| Показатель | Территория, пункт наблюдения | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая концентрация суммарной бета-активности в приземной атмосфере | ОГМС Верхнее Дуброво | 10-5 Бк/м3 | 25,5 |
|  | Российская Федерация(2009 г.) |  | 17,9 |
| Среднегодовая концентрация Cs-137 в воздухе | ОГМС Верхнее Дуброво | 10-5 Бк/м3 | 0,13 |
|  | Российская Федерация (2009 г.) |  | 0,024 |
| Среднегодовая концентрация Sr-90 в воздухе | ОГМС Верхнее Дуброво | 10-5 Бк/м3 | 0,140 |
|  | Российская Федерация (2009 г.) |  | 0,014 |
| Среднегодовая суммарная бета-активность атмосферных выпадений | Свердловская область | Бк/м2 сут. | 0,42 |
|  | Российская Федерация |  | 1,3 |
| Среднегодовая мощность экспозиционной дозы гамма-излучения | Свердловская область Бисерть Михайловск Ревда | мкР/ч | 11 15 11 12 |

Вклад радона и его дочерних продуктов распада в общую дозу облучения, получаемую населением от земных источников радиации, составляет около 75 %. Основную часть этой дозы человек получает с вдыхаемым воздухом в жилых и производственных помещениях. Главным источником радона в них являются горные породы и грунты под зданиями.

В структуру суммарной дозы облучения населения области на протяжении многих лет основной вклад вносят природный и медицинский факторы. Согласно требованиям нормативных документов в настоящее время на стадии проектирования зданий и сооружений необходимо проведение исследований по оценке степени радоноопасности и определению МЭД гамма-излучения на площадке строительства, что позволяет при необходимости предусмотреть комплекс мероприятий по нейтрализации негативного воздействия источников радиоактивного загрязнения.

4.7.7. Наличие объектов культурно-исторического наследия

По данным Министерства культуры и туризма Свердловской области на территории д. Половинка объектов  археологического наследия и памятников истории и культуры регионального значения нет.

### По данным Администрации Нижнесергинского городского поселения на территории д. Половинка памятников истории и культуры местного значения нет.

4.7.8. Наличие особоохраняемых природных территорий

На территории д. Половинка особо охраняемых природных территорий нет.

На основании Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.99 г. №1255-ПП на  территории Нижне-Сергинского лесничества создан природный парк «Оленьи ручьи». Территория деревни примыкает к охранной зоне Природного парка «Оленьи ручьи».

  - Территориальные ресурсы

Д. Половинка ограничена в своем развитии:

- с юга – границей Нижнесергинского городского поселения,

- с востока – проектной трассой обхода автодорогой регионального значения с восточной стороны деревни.

Приказом Министерства строительства и архитектуры Свердловской области №256-А от 14.11.2011г. в границу д. Половинка с запада включен земельный участок площадью 73,6 га из состава земель категории «земли запаса» для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

На севере, за границей деревни имеются безлесные территории из земель запаса, которые могут быть использованы для индивидуальной жилой застройки.

Таким образом, д. Половинка имеет территориальные ресурсы для развития в существующей границе населенного пункта, а также в северном направлении – вне границы населенного пункта на землях запаса.

5.  НАСЕЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА

Численность населения д. Половинка на 01.01.2011 года составила 109 человек, в том числе постоянное население – 67 человек и дачное – 42 человека (в соответствии с Заданием на проектирование). В таблице 5.1 приведена динамика численности населения за период 1978-2009 г.г.

Таблица 5.1

| Численность постоянного населения на начало года, человек |
| --- |
| 1978 г. | 1989 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2011 г. |
| 220 | 143 | 57 | 68 | 67 |

Очевидно, что численность населения деревни сокращается, с 1978 года уменьшение составило 153 человека.

Возрастной состав постоянного населения на 01.01.2011 г.: 1-3 года – 2 человека, 7-15 лет – 10 человек, трудоспособное население – 22 человека, старше трудоспособного 32 человека. Трудовые ресурсы – 22 человека, из них занято в экономике – 11 человек, безработные – 5 человек, обучающиеся с отрывом от производства в возрасте 16 лет и старше – 3 человека, занято в домашнем и личном подсобном хозяйстве – 3 человека. Из 11 человек, занятых в экономике 5 человек работают в деревне (магазины, закусочная, КХ «Кисловых»), остальные ездят на работу в г. Нижние Серги. КХ «Кисловых» - небольшое хозяйство, расположенное на индивидуальном участке. В хозяйстве работает 1 человек. В распоряжении хозяйства 10 га пашни.

Промышленных предприятий в деревне нет. Производством сельскохозяйственной продукции на территории д. Половинка занималось одно крестьянское хозяйство (КХ) и личные подсобные хозяйства. КХ "Кисловых" занималось производством молока и мяса. В хозяйстве 10 га пашни, численность работающих – 1 человек. Поголовье крупно-рогатого скота – 2. Перспектива развития хозяйства – на том же уровне.

На проектные периоды промышленные предприятия в деревне не размещаются, возможно, развитие крестьянских и фермерских хозяйств. В деревне планируется дачное строительство.

В проекте «Генеральный план Нижнесергинского городского поселения», выполненном в 2010 году, постоянное население д. Половинка предлагается оставить на уровне существующего:

-	на 2020 г. – 68 человек;

-	на 2030 г. – 68 человек.

Фактически, оно уменьшилось за 1 год на 1 человека.

Численность постоянного населения и перспектива экономики деревни на проектные периоды согласована с администрацией Нижнесергинского района и администрацией Нижнесергинского городского поселения (в приложении протокол совещания по согласованию проекта генерального плана д. Половинка от 07.02.2012 г.). Численность постоянного населения составит:

-	на 2020 г. – 67 человек;

-	на 2030 г. – 80 человек.

Численность дачного населения на проектные периоды определена по площади территорий под строительство:

-	на 2020 г. – 541 человек;

-	на 2030 г. – 648 человек.

Численность постоянного населения определена предположительно, т. к. трудно сказать какая часть населения, построившего жильё, станет постоянной, какая «сезонно проживающей». Поэтому расчёты по жилищному строительству, инженерному обеспечению проведены для общего населения (постоянного и дачного). Общая численность населения отражает территориальную ёмкость деревни и составит:

-	на 2020 г. – 608 человек;

-	на 2030 г. – 728 человек.

Перспектива деревни – дачное строительство, с возможностью перевода дачных домов в жильё. Деревня Половинка на перспективу рассматривается как спальный район центра городского поселения.

6.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

6.1. Функционально-планировочная организация территории

6.1.1. Планировочная структура

Предлагаемая планировочная модель деревни является развитием существующей. Планировочную структуру составляют следующие основные элементы:

-	центр деревни;

-	основные планировочные оси;

-		функциональные зоны.

Деревня состоит  из двух жилых районов: Центрального и Демид, разделенных между собой санитарными разрывами ВЛ, санитарной полосой отчуждения магистрального газопровода, лесными массивами. Связь между районами осуществляется по улице Береговая.

Центр деревни формируется в центральной части по ул. Береговой в районе пруда. Здесь размещаются общественный центр, спортивные площадки, благоустраиваются берега пруда. Предприятия торговли и общественного питания размещаются по ул. Трактовая и в подцентре  района Демид.

Основными планировочными осями сохраняются улицы Трактовая, Береговая.

Подъезд автомобильного транспорта к д. Половинка осуществляется с севера и юга по автодороге регионального значения  г. Нижние Серги – г. Михайловск – р.п. Арти.

6.1.2. Функциональное зонирование и параметры функциональных зон

Предлагаемое  проектом  функциональное  зонирование  территории  деревни  в  целом  сохраняет  сложившееся  функциональное  зонирование,  содержит  предложения  по  упорядочению  его внутренней  структуры.

В  границах  деревни выделены  следующие  функциональные  зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- общественно-деловая зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зоны транспортной  инфраструктуры (зона внешнего автомобильного транспорта -придорожная полоса и зона улично-дорожной сети);

- рекреационные зоны (зона озеленения общего пользования, зона физкультурно-спортивных площадок и сооружений, зона пляжей, зона объектов рекреационно-оздоровительного назначения, зона городских лесов, зона безлесных природных территорий);

- зона акваторий,

- зона специального назначения (озеленения санитарно-защитных зон).

I.   Зона индивидуальной жилой застройки

Зона  сформирована существующей и планируемой усадебной застройкой.

II.   Общественно-деловая зона

Зона предназначена для размещения общественных зданий, объектов торговли, общественного питания и  других  сооружений.

III.  Зона  инженерной инфраструктуры

Зона размещения существующих и планируемых  объектов водоснабжения, канализации, очистки ливневых стоков, энергообеспечения и связи.

IV.   Зоны  транспортной  инфраструктуры

Включают в себя зоны внешнего автомобильного транспорта и улично-дорожной сети.

V.   Рекреационные зоны

Включают в себя зоны озеленения общего пользования, физкультурно-спортивных площадок и сооружений, пляжей, объектов рекреационно-оздоровительного назначения, городских лесов, безлесных природных территорий.

VI.  Зона акваторий

- Зона специального назначения

Включает в себя озеленение санитарно-защитных зон.

Параметры  планируемых  функциональных зон

Таблица 6.11.1

| Типы функциональных зон | Наполнение функциональных зон | Мероприятия территориального планирования | Параметры планируемого развития |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь зоны га | этажность заст- ройки | Плотность застройки кв.м/га |
| I. Зона индивидуальной жилой застройки | общая площадь зоны – 74,87 |
| Зона индивидуальной жилой застройки | Территории существующей и планируемой усадебная застройка | Реконструкция существующего жилого фонда. | 11,78 | 1 - 3 | 400-520 |
|  |  | Новое строительство индивидуального жилья | 63,09 |  |  |

| Типы функциональных зон | Наполнение функциональных зон | Мероприятия территориального планирования | площадь зоны га |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Общественно-деловая зона | общая площадь зоны – 0,55 га |
| Общественно-деловая зона | Территории существующих и планируемых объектов обслуживания | Дальнейшее развитие сложившегося общественного центра | 0,43 |
|  |  | Планируемое размещение объектов обслуживания | 0,12 |
| III. Зона инженерной инфраструктуры | общая площадь зоны – 0,55 га |
| Зона инженерной инфраструктуры | Объекты водоснабжения, канализации, очистки ливневых стоков, энергообеспечения и связи | Планируемое размещение новых инженерных сетей и сооружений на территории деревни | 0,55 |
| IV. Зоны транспортной инфраструктуры | общая площадь зоны – 23,24 га |
| Зона объектов внешнего автомобильного транспорта | Придорожная полоса вдоль проектируемой автомобильной дороги регионального значения | Организация придорожной полосы | 1,18 |
| Зона улично-дорожной сети | Улицы в границах деревни | Планируемое развитие улично-дорожной сети | 22,06 |
| V. Рекреационные зоны | общая площадь зоны – 48,79 га |
| Зона озеленения общего пользования | Территории планируемых скверов | Организация скверов на берегах рек и прудов | 5,25 |
| Зона физкультурно-спортивных площадок и сооружений | Территории планируемых спортивных площадок | Размещение спортивных площадок | 1,54 |
| Зона объектов рекреационно-оздоровительного назначения | Территория планируемого спортивно-оздоровительного досугового центра «Волшебный лес» | Размещение территории спортивно-оздоровительного досугового центра | 2,12 |
| Зона пляжей | Территории планируемых пляжей | Организация пляжей | 0,43 |
| Зона природных территорий – лесные массивы | Лесные массивы | Естественный режим функционирования, использование с умеренной степенью рекреационной нагрузки | 21,11 |
| Зона природных территорий – безлесные территории | Безлесные территории | Естественный режим функционирования, использование с умеренной степенью рекреационной нагрузки | 18,34 |
| VI. Зона акваторий | общая площадь зоны – 3,29 га |
| Зона акваторий | Территории акваторий | - | 3,29 |
| VII. Зона специального назначения | общая площадь зоны – 0,31 га |
| Зона озеленения санитарно-защитных зон | Участки озеленения санитарно-защитных зон | Озеленение санитарно-защитных зон | 0,31 |

  - Зоны с особыми условиями использования территорий

#### Проектом генерального плана установлены зоны  с особыми условиями использования территорий.

На территории природного парка «Оленьи ручьи» разрешаются следующие виды деятельности:

1) деятельность существующих на данной территории на момент создания парка организаций, личных подсобных и фермерских хозяйств, выпас скота в местах традиционных пастбищ, а также сенокошение на существующих сенокосных угодьях. Данные хозяйствующие субъекты обязаны соблюдать режим природного парка;

2) проведение туристских путешествий и экскурсий по маршрутам, установленным либо согласованным администрацией парка;

3) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий в пределах специально предусмотренных для этого мест;

4) проведение научных исследований, эколого-просветительская деятельность;

5) заготовка лекарственного технического сырья, грибов, ягод в некоммерческих целях в объемах, не наносящих ущерба природным комплексам, за исключением заповедной зоны парка (генетических резерватов);

6)  любительская рыбная ловля;

7) деятельность по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности, предотвращению стихийных бедствий и угрозы жизни людей;

8) Ведение строительных, эксплуатационных и мониторинговых работ по промышленному освоению и доразведка Сергинского месторождения подземных вод (включая эксплуатационную разведку).

На территории парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств парка или его компонентов, в том числе:

- изъятие земельных участков для ведения любой хозяйственной деятельности;

- предоставление садовых и дачных участков;

- рубки главного пользования;

- все виды охоты;

- действия, изменяющие гидрологический режим водных объектов;

- проведение геологических работ, добычу полезных ископаемых и местных строительных материалов;

- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также хозяйственных объектов, не связанных с функционированием парка;

- движение, стоянка и мойка механических транспортных средств вне дорог общего пользования и специально отведенных для этого мест, движение и стоянка моторных судов на акватории;

- организация туристических стоянок, установка палаток, разведение костров вне пределов, отведенных для этого специальных мест;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование навоза и отходов производства;

- любые виды загрязнения территории, включая промышленные выбросы и выбросы от автотранспорта;

- вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.

На территории охранной зоны природного парка «Оленьи ручьи» установлен строгий режим природопользования.

Задачами охранной зоны являются образование с основной территорией природного парка единого особо охраняемого природного комплекса, который обеспечит биологически необходимое пространство для сохранения флоры и фауны, осуществит сохранение естественных, восстановление и реконструкцию культурных ландшафтов, водных объектов, растительного и животного мира.

В охранной зоне запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и историко-культурным объектам и вызвать изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств охранной зоны или его компонентов.

В целях охраны атмосферного воздуха на территории охранной зоны запрещается:

- 	ведение хозяйственной деятельности, влекущей за собой коренное изменение состояния охранной зоны и природного парка, структуры и динамики природных процессов;

- 	добыча полезных ископаемых и местных строительных материалов;

- 	размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения отходов, складирование навоза и отходов производства

Зоны санитарной охраны I, II, III пояса подземных источников питьевого водоснабжения установлены в целях защиты от  загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по первому  поясу ЗСО:

  - Территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

  - Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

  - Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые водоприемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

  - Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

  - Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

1.	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.	Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4.	Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно- эпидемиологического заключения центра государственного санитарно- эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5.	Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу:

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

1.	Не допускается:

-	размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-	применение удобрений и ядохимикатов;

-	рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.	Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Контур формирования запасов месторождения подземных вод установлен в целях санитарной охраны от загрязнения подземных водных объектов, а также территорий, на которых они расположены, сохранения постоянства природного состава подземных вод в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и «Водным Кодексом Российской Федерации» от 12 апреля 2006 года.

Мероприятия на площади формирования месторождения подземных вод:

1.	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3.	Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4.	Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

5. Запрещение размещения мест захоронений отходов производства и потребления, в том числе опасных и радиоактивных отходов, кладбищ, скотомогильников и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод.

Зона затопления весенне-осенним паводком 1 % обеспеченности  (повторяемостью 1 раз в 100 лет)

В соответствии с п.13.6 СП 42.13330.2011 функционирование объектов непостоянного пребывания людей в зоне затопления паводком 1% обеспеченности  не запрещено.

Новое строительство жилых и общественных зданий возможно после проведения мероприятий по защите территории от паводкового затопления 1% обеспеченности.

Водоохранная зона

Водоохранная зона устанавливается в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Согласно положений Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В водоохранных зонах запрещается: использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Необходимо осуществить закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, каждый гражданин вправе пользоваться (без механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов для передвижения и пребывания около них, а также для причаливания плавучих средств.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

– до десяти километров – в размере пятидесяти метров,

– от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров,

– от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

### Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

### Прибрежная защитная полоса

Прибрежная защитная полоса – часть  водоохранной  зоны, территория которой непосредственно примыкает к водному объекту.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

– использование сточных вод для удобрения почв;

– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

–  движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

– распашка земель;

– размещение отвалов размываемых грунтов;

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Береговая полоса

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Граждане вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока  до устья не более чем десять  километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока  до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях обеспечения безопасности населения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция).

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории - нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Придорожные полосы установлены для реконструкции, расширения и ремонта автомобильных дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объектов дорожной инфраструктуры в соответствии с «Порядком установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального значения» (ПП № 1634 от 10 11 2010г).

В зависимости от класса и категории автомобильных дорог регионального значения с учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере:

-	для автомобильных дорог 1,2 категории – 75,0 м;

-	для автомобильных дорог 3,4 категории 50,0 м.

Линия ограничения застройки от автомобильных дорог 1-111 категории

Линия ограничения застройки  устанавливается для обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог  в соответствии со СНиП 2.05.02-85.

Автомобильные дороги I – III категорий следует, как правило, прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подходов к ним, при этом расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов следует принимать в соответствии с их генеральными планами, но не менее 200,0 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов установлена в целях защиты от загрязнения водоводов и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах защитной полосы:

-	Постановление главного государственного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10;

-	Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии селения» (от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ);

-	Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании (Постановление Правительства РФ от 24 июля  2000 г. № 554);

-	СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарный разрыв ВЛ

Назначение - в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности:

-	Федеральный закон  от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ#S #M12291 901729631"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";#S

-	M12293 0 901765645 1280084117 10 49560520 1654616476 3700595120 77 1785727421 3175389835Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании#S, утвержденного #M12291 901765645постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554#S;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.#S Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция);

-	Правила устройства электроустановок, утвержденные Минэнерго России от 20 мая 2003г. №187;

-	Постановление Совета Министров СССР от  26 марта 1984 года № 255 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»;

-	Инструкция к эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих гражданам, в охранных зонах воздушных линий электропередач напряжением свыше 1кВ (РД 3402.201-91);

- 	Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты, утвержденные 28 февраля 1984 года № 2971-84.

Ограничения:

Запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную  работу электрических сетей, привести к их повреждению или к несчастным случаям, и в частности:

а) размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов  в охранных зонах электрических сетей;

б)	посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

в) 	загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

г)	набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

д)	устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

е)	складировать корма, удобрений, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж)	устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з)	запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи и вблизи них);

и)	совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 киловольт и выше);

к)	производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них);

л)	производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети;

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных  и иных работ с обязательным соблюдением требований «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт».

Допускается оставление жилых зданий и приусадебных участков в санитарно-защитных зонах действующих ВЛ напряжением 330-500 кВ при условии снижения напряженности электрического поля внутри жилых зданий до 0,5 кВ/м и на открытой территории до 1 кВ/м.

Граница санитарных разрывов устанавливается по обе стороны от оси ВЛ в зависимости от ее напряжения.

Таблица 6.2.1

| Напряжение ЛЭП, кВ | Ширина в каждую сторону, м |
| --- | --- |
|  | нормативная | в стесненных условиях |
| 110 | 25 | 12 |

Санитарная полоса отчуждения магистрального газопровода

Назначение - обеспечение нормальных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов, а также для защиты населения от взрыво- и пожароопасности при аварийных ситуациях.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зоны:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.#S Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция);

-	СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы;

- Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены: Постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92г. №9; Заместителем Министра топлива и энергетики России 29.04.92 г.

Ограничения:

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Минимальные размеры санитарных разрывов приведены в #M12293 0 901859406 2028685173 106 77 6 2777474341 78 78 7615520приложениях СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.#S

#G0Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных

магистральных газопроводов, не содержащих сероводород

Таблица 6.2.2

(Приложение N 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| #G0Элементы застройки, водоемы | Разрывы в м для трубопроводов I класса с диаметром труб в мм |
| --- | --- |
|  | I класс |
|  | До 300 | 300- 600 | 600- 800 | 800- 1000 | 1000- 1200 | Более 1200 |
| Города и др.населенные пункты; коллективные сады и дачные поселки; тепличные комбинаты; отдельные общественные здания с массовым скоплением людей | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Отдельные малоэтажные здания; сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы | 75 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Магистральные оросительные каналы, реки и водоемы; водозаборные сооружения | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Охранные зоны линий связи

Назначение - обеспечение сохранности действующих кабельных радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зоны:

-	Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации. Утверждены: Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 № 578.

Ограничения:

Охранные зоны устанавливаются от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушной линии связи и линии радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным кодексом Российской Федерации.

При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно информирует собственника земли о настоящих Правилах.

#### Развитие планировочной структуры, проектное функциональное зонирование и  границы зон  с особыми условиями использования территории д. Половинка показаны на чертеже «Проектный план» (инв. № 3463).

  - Жилищное строительство

На проектный срок в д. Половинка будет размещаться – 728 человек. Жилищный фонд на расчётный срок составит 28162,5 м2 общей площади. Убыли подлежит 814 м2, ветхий жилищный фонд. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 1292,5 м2.  Объём нового строительства – 26870 м2, в том числе 16 домов – взаимозаменяемые (1600 м2), и на свободных территориях – 25270 м2. На проектный срок в деревне планируется разместить 236 индивидуальных участков. Средняя обеспеченность жилищным фондом составит  38,7 м2/чел. Средняя плотность населения на территории района составит 10 чел/га.

Территория деревни условно поделена на два района: «Центральный» и «Демид». Территории жилых кварталов под новое строительство в районе «Центральный» составят 31,5 га, на территории района «Демид» - 27,7 га. Всего новое строительство разместится на 59,2 га, из них 6,6 га – леса (в районе «Демид» - 6,0 га и 0,6 га в районе «Центральный»). Остальные объёмы жилищного строительства разместятся на безлесных территориях.  Расчёт по размещению нового жилищного строительства выполнен с  учётом размещения дачного строительства.

На территории района «Демид» предлагается разместить 109 одноквартирных индивидуальных жилых домов. Площадь одного дома, в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, принята в среднем - 130 м2 общей площади (100-150 м2). Объём жилищного строительства на территории района «Демид» составит 14170 м2 общей площади. Этажность – 1-2 этажа (до 10м2). Средняя площадь приусадебного участка  - 0,25 га.

Численность населения района «Демид», при коэффициенте семейности 2,8, составит – 305 человек. Средняя обеспеченность жилищным фондом составит  46,5 м2/чел. Средняя плотность населения на территории района составит 11 чел/га.

На территории района «Центральный» предлагается разместить 127 одноквартирных индивидуальных жилых домов (111 участков – на свободных территориях, 16 участков – взаимозаменяемые). Объём нового строительства на территории района «Центральный» составит 12700 м2 общей площади. Этажность – 1-2 этажа (до 10 м2). Численность населения района «Центральный», при коэффициенте семейности 2,8, составит – 423 человека. Средняя обеспеченность жилищным фондом составит  33 м2/чел. Средняя плотность населения на территории района составит 10 чел/га.

В расчёте по району «Центральный», принято: коэффициент семейности – 2,8; площадь индивидуального дома - 100  м² общей площади;  площадь участка 0,20-0,25 га. Средняя обеспеченность жилищным фондом составит на проектный срок – 33 м2/ чел. Среднегодовой ввод жилья планируется - 1,3 тыс. м2 общей площади.

На первую очередь строительства в д. Половинка разместится 608 человек. Жилищный фонд составит 23319,5. м2 общей площади.

Убыли подлежит 357 м2, в том числе: ветхий жилищный фонд 357 м2. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 1749,5 м2.  Объём нового строительства составит 21570,0 м2, в том числе 5 домов – взаимозаменяемые (500 м2), и на свободных территориях – 21070 м2. На первую очередь строительства в деревне планируется разместить 183 индивидуальных участка.

# Территории жилых кварталов под новое строительство на первую очередь в деревне составят – 46,0 га, в том числе: в районе «Центральный» – 18,3 га, в районе «Демид» - 27,7 га. Это 40,0 га безлесных территорий и 6,0 га – леса..

Реализация застройки района «Демид» планируется в 2011-2014 г. г., т. е. на первую очередь строительства.

На территории района «Центральный» на первую очередь планируется 74 участка (69 на свободных территориях, 5 - взаимозаменяемые). Объём нового строительства в районе составит 7400 м2 общей площади.

Средняя обеспеченность жилищным фондом в деревне на первую очередь строительства составит – 38,4 м2/ чел. Среднегодовой ввод жилья планируется – 2,2 тыс. м2 общей площади.

  - Организация культурно-бытового обслуживания

Расчёт потребности населения деревни в объектах социального и коммунально-бытового назначения выполнен на проектный срок: для численности постоянного населения д. Половинка – 80 человек, учтено размещение  648 дачников; на первую очередь строительства: для численности постоянного населения д. Половинка – 67 человек и  541 дачник. Дачное население учтено при размещении предприятий торговли, общественного питания. В деревне разместятся учреждения обслуживания повседневного спроса. Остальные виды культурно-бытового обслуживания население будет получать в центре городского поселения - г. Нижние Серги.

Потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения определены, исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), утверждённых в 2010 году. Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтно-рекреационных зон и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения.

Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов,  независимо от формы собственности.

По расчёту потребности в деревне, с учётом дачного строительства, требуется 2 предприятия торговли (203 м2 торговой площади), предприятие общественного питания (23 места), предприятие бытового обслуживания (3 рабочих места). Дополнительно, в соответствии с протоколом совещания по согласованию проекта генерального плана д. Половинка (протокол в  Приложении), требуется разместить в Центральном районе: спортивную площадку в районе недействующего карьера, общественный центр посёлка (административное здание).

Продолжится обслуживание населения деревни выездным торговым, бытовым обслуживанием.

На территории  района «Демид» планируется размещение магазина смешанных товаров (85 м2 торговой площади), предприятия общественного питания на 10 мест, спортивной площадки.

На территории района «Центральный» планируется размещение административного здания, в нём же разместятся предприятие бытового обслуживания, предприятие торговли (119 м2 торговой площади), предприятие общественного питания (13 мест).

Расчёт потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения для населения д. Половинка приведён в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1.

| № п/п | Объекты социального и коммунально-бытового назначения, размещение | Единица измерения | Норма-тив на 1000 чел. | Требуется для постоянного населения | Размещено/ размещено для дачного населения | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020г. | 2030г. | 2020г. | 2030г. |  |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | место | 50 | 3 | 4 | - | - | в г. Нижние Серги |
| 2. | Общеобразовательное учреждение | учащихся | 112 | 8 | 9 | - | - | в г. Нижние Серги |
| 3. | Объекты торговли | м2 торгового зала | 280 | 19 | 22 | 170/151 | 203/181 | район Центральный, район «Демид» |
| 4. | Объекты общественного питания | посадочное место | 31 | 2 | 3 | 19/17 | 23/20 | район Центральный, район «Демид» |
| 5. | Предприятие бытовых услуг | рабочее место | 4 | - | - | 2/2 | 3/3 | район Центральный в здании администрации |
| 6. | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м | 975 | 65 | 78 | 15420 | 15420 | 2 спортивных площадки: в районе «Демид», в районе «Центральный» |

Объекты рекреационного назначения

Рекреационные зоны, выделенные на проектируемой территории, включают в себя:

- зону озеленения общего пользования,

- зону физкультурно-спортивных площадок и сооружений,

- зону объектов рекреационно-оздоровительного назначения,

- зону пляжей,

- зоны городских лесов и безлесных природных территорий.

Зона зеленых насаждений общего пользования. В проектируемом жилом районе предусматривается организация скверов на берегу р. Демид и пруда в районе  формирования индивидуальной жилой застройки площадью 5,25 га.

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области минимальные удельные размеры земельных участков зеленых насаждений общего пользования, размещаемых в жилых зонах сельских населенных пунктов, составляют 6 - 7 кв. м/чел. Обеспеченность населения насаждениями данной категории при расчетной численности населения 720 жителей, составит около 72,2 кв.м на человека, что значительно превышает нормативные требования.

Вблизи жилой застройки и скверов проектом выделена зона для размещения спортивных площадок и сооружений площадью 1,54 га, что превышает нормативные требования (см. табл. 6.4.1).

Зона объектов рекреационно-оздоровительного назначения представлена территорией планируемого спортивно-оздоровительного досугового центра «Волшебный лес», размещенной на левом берегу р. Демид по заданию Заказчика. Площадь территории (2,12 га) и вместимость объекта (200 мест) определены рекомендательно и будут уточняться на следующих стадиях проектирования.

Зона пляжей сформирована рядом с территорией туристической базы и предназначена для отдыхающих и местного населения.

В северо-восточной части жилого района сохраняются естественные природные территории – городские леса и безлесные территории.

  - Транспортная инфраструктура

6.5.1. Внешний транспорт

В транспортном обслуживании деревни сохранятся  два вида транспорта: железнодорожный и  автомобильный.

Железнодорожный транспорт

На железнодорожном транспорте продолжается структурная реформа отрасли, на направлении Чусовская -  Кузино – Дружинино – Бердяуш развития не планируется.

Автомобильный транспорт

С целью дальнейшего роста качества услуг автотранспорта большое внимание будет уделяться реконструкции сети автомобильных дорог, в том числе автодороги регионального значения г. Нижние Серги – г. Михайловск – р.п. Арти.

Проектом предлагается вынос автодороги регионального значения с территории деревни и строительство обхода автодорогой регионального значения с восточной стороны деревни. Предложения проекта согласованы с ГБУ СО «Управление автомобильных дорог».

6.5.2. Внутренний транспорт

Основная цель в проектировании улично-дорожной сети – обеспечение удобных и надёжных транспортных связей всех территорий деревни с центром, с объектами приложения  труда, зонами отдыха, сетью внешних дорог, а также обеспечение высокой эффективности использования территории.

Проектом предлагается упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному назначению:

- главная улица;

- улицы в жилой застройке: основные и второстепенные.

Общая протяжённость магистральной  улично-дорожной сети на расчётный срок составит   5,0  км, плотность магистральной улично-дорожной сети составит  3,3 км/км2.

Главными улицами деревни являются ул. Трактовая и ул. Береговая,  которые проходят через всю деревню с севера на юг и с запада на восток  и имеют выходы на дорогу внешней сети. Ширина улиц в «красных линиях»  15,0; 20,0 м, ширина проезжих частей 7,0; 10,0  м, тротуары   1,50 м

Основные улицы в жилой застройке обеспечивают связи внутри жилых территорий  и с главными  улицами.  Такими улицами являются  ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Новая 1,

ул. Новая 5.  Ширина улицы в «красных линиях» составит 15,0 м,  ширина проезжей части составит 6,0 м, тротуары 1,0; 1,5 м.

Связь между основными жилыми улицами обеспечивается второстепенными улицами в жилой застройке.

Пешеходное движение осуществляется по всем улицам деревни.

В качестве общественного транспорта используется автобус, возможно, маршрутное такси, как самый мобильный вид транспорта.

В связи с  застройкой на 1 очередь строительства жилого района «Демид» проектом предлагается организовать движение общественного транспорта в этот район с обеспечением нормативных подходов к остановкам (в районах индивидуальной жилой застройки до 800 м, НГПСО 1-2009.66).  На пересечении улиц Нагорная (усл.) и  Родниковая (усл.)                   планируется организация конечного остановочного пункта общественного транспорта.

Протяженность транспортной сети составит   3,0  км, плотность транспортной сети составит   2,0  км/км2, что соответствует нормативной.

Из искусственных сооружений проектом предлагается реконструкция существующего деревянного моста через реку Демид в западной части деревни.

Местами хранения индивидуальных транспортных средств являются усадьбы владельцев.

Перед объектами обслуживания проектируются автостоянки временного хранения транспортных средств, общей емкостью 60 маш/мест.

  - Развитие комплекса инженерного обеспечения

Размещение жилищного фонда и населения на первую очередь д. Половинка

кв.м общей площади / человек

Таблица 6.6.1

| Жилые районы | Всего | в том числе по этажности |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. сущ. сохр.. | индивидуальный |
|  |  |  | всего | в т.ч. сущ. сохран. |
| Центральный | 9149,5 303 | 1749,5 96 | 9149,5 303 | 1749,5 96 |
| Демид | 14170 305 | - | 14170 305 | - |
| Всего | 23319,5 608 | 1749,5 96 | 23319,5 608 | 1749,5 96 |

Размещение жилищного фонда и населения на расчётный срок д. Половинка

кв.м общей площади / человек

Таблица 6.6.2

| Жилые районы | Всего | в том числе по этажности |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. сущ. сохр.. | индивидуальный |
|  |  |  | всего | в т.ч. сущ. сохран. |
| Центральный | 13992,5 423 | 1292,5 67 | 13992,5 423 | 1292,5 67 |
| Демид | 14170 305 | - | 14170 305 | - |
| Всего | 28162,5 728 | 1292,5 67 | 28162,5 728 | 1292,5 67 |

6.6.1. Водоснабжение

Водопотребление деревни Половинка составит:

- на I очередь строительства 		- 232,12 м3/сут;

- на расчетный срок 				- 273,76 м3/сут;  в том числе:

жилого района "Центральный":

- на I очередь строительства 		- 106,86 м3/сут;

- на расчетный срок 				- 148,50  м3/сут;

жилого района "Демид":

- на I очередь строительства и расчетный срок 	- 125,26 м3/сут (см. табл. 6.6.3)

Таблица  6.6.3

| Водопотребители | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Максимально- суточная норма водопотребления на 1 чел., л/сут. | Максимально- суточное водопотреб- ление, м3/сут. | Максимально- суточная норма водопотребления на 1 чел., л/сут. | Максимально- суточное водопотреб- ление, м3/сут. |
| 1. Жилая застройка с учетом общественных зданий: |  |  |  |  |
| Жилой район "Центральный" |  |  |  |  |
| - усадебная застройка с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | 241 | 73,0 | 241 | 101,9 |
| Неучтенные расходы 15% |  | 10,95 |  | 15,29 |
| Итого: |  | 83,95 |  | 117,19 |
| Жилой район "Демид" |  |  |  |  |
| - усадебная застройка с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | 241 | 73,5 | 241 | 73,5 |
| Неучтенные расходы 15% |  | 11,03 |  | 11,03 |
| Итого: |  | 84,53 |  | 84,53 |
| Всего по жилой застройке деревни: |  | 168,48 |  | 201,72 |
| 2. Полив улиц, дорог, площадей: жилой р-н "Центральный" жилой р-н "Демид" |  | 21,21 21,35 |  | 29,61 21,35 |
| Всего: |  | 42,56 |  | 50,96 |
| 3. Расход воды на содержание скота: жилой р-н "Центральный" жилой р-н "Демид" |  | 1,70 3,78 |  | 1,70 3,78 |
| Всего: |  | 5,48 |  | 5,48 |
| 4. Турбаза в ж.р. "Демид" |  | 15,6 |  | 15,6 |
| Итого по деревне: |  | 232,12 |  | 273,76 |

Примечания.

1. Расчет водопотребления приведен в таблицах 1 и 2  (см. приложение в архиве института).

2. Водопотребление турбазы рассчитано по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Для централизованного водоснабжения деревни проектом предлагаются две самостоятельные системы хоз-питьевого водоснабжения:

- жилого района "Центральный";

- жилого района "Демид".

Для определения источников хоз-питьевого водоснабжения районов и местоположения эксплуатационных скважин необходимо выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных гидрогеологических работ с последующей экспертизой материалов подсчета запасов в ТКЗ при "Уралнедра". Кроме того, необходимо разработать проект организации зон санитарной охраны источников водоснабжения. При определении местоположения эксплуатационных скважин и зон санитарной охраны необходимо учесть планировочные решения, принятые в проекте.

Централизованные системы хоз-питьевого водоснабжения в деревне проектируются на I очередь строительства. Системы водоснабжения приняты кольцевые.

Система хоз-питьевого водоснабжения жилого района "Центральный".

Проектом предлагается воду из скважин подавать насосами I подъёма по двум водоводам Д-63 мм на площадку насосной станции II подъёма, проектируемой у северо-западной границы района. На площадке насосной станции II подъёма проектируются также водоочистная станция и два резервуара чистой воды ёмкостью по 100 м3 каждый. Насосной станцией II подъёма очищенная вода подается по двум водоводам Д-110 мм в главное водопроводное кольцо района.

Главное водопроводное кольцо района Д-110 мм запроектировано по улицам: Полевой, Трактовой, Береговой, Новой 1 (усл.) с перемычкой Д-110 мм по ул.Новой 2 (усл.). От главного водопроводного кольца района вода поступает в водопроводные кольца жилых групп. Диаметры водопроводных сетей  110 мм.

Система хоз-питьевого водоснабжения жилого района "Демид".

Проектом предлагается воду из скважин подавать насосами I подъёма по двум водоводам Д-63 мм на площадку насосной станции II подъёма, проектируемой на северо-восточной окраине района. На площадке насосной станции II подъёма также проектируются водоочистная станция и два резервуара чистой воды ёмкостью по 100 м3 каждый.

Очищенная вода насосной станцией II подъёма по двум водоводам Д-110 мм подается в главное водопроводное кольцо района Д-110 мм, которое запроектировано по улицам: Нагорной, Ягодной, Ольховой, Демидовской с перемычками Д-110 мм по улицам Грибной и Родниковой. От главного водопроводного кольца района вода поступает в водопроводные кольца жилых групп. Диаметры водоводов приняты 110 мм.

Обеспеченность жилой застройки деревни централизованной системой водоснабжения с вводом в дома принята 100% на I очередь строительства и расчетный срок.

В жилой застройке деревни, расположенной в наиболее пониженных местах рельефа, где давление в сети водопровода может превысить 45 метров, должны производиться регулировка и гашение избыточного давления, на вводе в здания предусматриваются регуляторы давления после себя (гасители давления).

На следующей стадии проектирования после выполнения гидравлического расчета системы водоснабжения деревни должны быть даны конкретные предложения по гашению избыточного давления в системе.

Пожаротушение в жилой застройке деревни проектируется из систем хоз-питьевого водоснабжения. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СНиП 2.04.02-84* на следующих стадиях проектирования.

Необходимый пожарный объём воды для деревни составит:

- для жилого района "Центральный"

• на I очередь строительства	                                   - 145,7 м3;

• на расчетный срок		                 	            - 155,4 м3;

- для жилого района "Демид"

• на I очередь строительства и расчетный срок	- 156,4 м3,

в том числе расход воды на наружное пожаротушение в течение трёх часов составит 108 м3  на I очередь строительства и расчетный срок для каждого района.

Расчетное количество одновременных пожаров в деревне – 1 на I очередь строительства и расчетный срок.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят согласно СНиП 2.04.02-84* табл.5, проверен по зданиям, требующим наибольшего расхода воды (табл.6), и составляет 10 л/с на I очередь строительства и расчетный срок в каждом районе.

Наибольшие здания в жилых районах деревни – жилые дома 1-2 этажа, строительный объём до 1,0 тыс.м3.

Пожарные запасы воды для жилых районов проектируется хранить в резервуарах при насосных станциях II подъема. В этих же резервуарах хранятся запасы воды, необходимые для регулирования неравномерности водопотребления районов.

Для целей пожаротушения в деревне проектируются подъезды пожарных машин к р.Демид, где должны быть оборудованы пирсы, обеспечивающие удобный забор воды в любое время года.

При расчете диаметров водопроводных сетей учтены потребности воды на наружное  пожаротушение. Расчет диаметров производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Хоз-питьевое водоснабжение турбазы проектируется из системы хоз-питьевого водоснабжения жилого района "Демид".

Трассировка водоводов, местоположение водоочистных станций, насосных станций II подъёма и резервуаров приведены на "Карте планируемого развития инженерного обеспечения"  (см. чертеж инв. № 3465, лист 3).

6.6.2. Канализация

Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации деревни, составит:

- на I очередь строительства	- 257,32 м3/сут;

- на расчетный срок			- 290,56 м3/сут;

в том числе от деревни:

- на I очередь строительства	- 184,08 м3/сут;

- на расчетный срок			- 217,32 м3/сут;

(расход приведен максимально-суточный, см. табл. 6.6.4).

Таблица  6.6.4

| Объекты водоотведения | I очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Средне- суточный расход стоков, м3/сут. | Максимально- суточный расход стоков, м3/сут. | Средне- суточный расход стоков, м3/сут. | Максимально- суточный расход стоков, м3/сут. |
| 1. Жилая застройка с учетом общественных зданий: Жилой район "Центральный" - усадебная застройка с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | 56,1 | 73,0 | 78,3 | 101,9 |
| Неучтенные расходы 15% | 8,42 | 10,95 | 11,75 | 15,29 |
| Итого: | 64,52 | 83,95 | 90,05 | 117,19 |
| Жилой район "Демид" - усадебная застройка с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | 56,4 | 73,5 | 56,4 | 73,5 |
| Неучтенные расходы 15% | 8,46 | 11,03 | 8,46 | 11,03 |
| Итого: | 64,86 | 84,53 | 64,86 | 84,53 |
| Всего по жилой застройке: | 129,38 | 168,48 | 154,91 | 201,72 |
| Турбаза | 12,00 | 15,60 | 12,00 | 15,60 |
| Итого по деревне: | 141,38 | 184,08 | 166,91 | 217,32 |
| Поселок Бажуково | 66,64 | 73,24 | 66,64 | 73,24 |
| Всего: | 208,02 | 257,32 | 233,55 | 290,56 |

Примечания.

1. Расчет стоков от жилой застройки деревни приведен в таблицах 3 и 4  (см. приложение в архиве института).

2. Расчет стоков от турбазы произведен по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

3. Количество стоков от пос.Бажуково принято в соответствии с проектом генерального плана пос.Бажуково, выполненным ОАО "Уралгражданпроект" в 2011 г.

Централизованная система канализации в деревне проектируется на I очередь строительства.

В проекте принимаются следующие основные направления развития системы канализации:

1. Снижение темпов роста водоотведения за счет снижения водопотребления в результате внедрения мероприятий по ресурсосбережению.

2. Строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации с применением новых технологий очистки и доочистки стоков.

3. Строительство системы хоз-бытовой канализации.

4. Строительство единой системы ливневой канализации деревни с очистными сооружениями для исключения попадания ливневых стоков в систему хоз-бытовой канализации.

Хоз-бытовые стоки деревни проектируемой системой самотечно-напорных коллекторов с пятью насосными станциями перекачки отводятся к главной насосной станции перекачки (ст.п.5) деревни, проектируемой на I очередь строительства по ул.Береговой в районе плотины нижнего пруда. Главной насосной станцией перекачки стоки по напорному коллектору подаются на блочные очистные сооружения с полезной производительностью 258 м3/сут на I очередь строительства и 291 м3/сут на расчетный срок, проектируемые также на I очередь строительства западнее коридора ВЛ 110 кВ на расстоянии ориентировочно 0,13 км и севернее ул.Береговой на расстоянии ориентировочно 0,42 км.

При выполнении проекта очистных сооружений должна быть определена производительность очистных сооружений на основании рассчитанной в проекте генплана полезной производительности и  принята полная механическая и биологическая очистка стоков с применением новых технологий очистки и доочистки. Сброс очищенных стоков проектируется в р. Демид ниже по течению плотины нижнего пруда.

Основные коллекторы деревни проектируются на I очередь строительства по улицам:

самотечные

Жилой район "Центральный"

- Трактовой, Береговой до главной насосной станции перекачки (ст.п.5);

- Полевой, Новой 2 (усл.), Новой 1 (усл.) до ул.Береговой;

Жилой район "Демид"

- Нагорной до ст.п.3;

- Ольховой до ст.п.1;

напорные

Жилой район "Демид"

- Демидовской от ст.п.1;

- Нагорной от ст.п.2;

- Нагорной от ст.п.3 до ст.п.4;

- Береговой от ст.п.4 до главной насосной станции перекачки (ст.п.5).

Всего на территории деревни проектируется 6 насосных станций перекачки: 4 – в жилом районе "Демид" на I очередь строительства, 1 – в жилом районе "Центральный" на I очередь строительства, 1 – в жилом районе "Центральный" на расчетный срок.

При больших скоростях в самотечной системе канализации необходимо устройство перепадных колодцев.

Обеспеченность жилой застройки деревни централизованной системой канализации принята 100% на I очередь строительства и расчетный срок.

Хоз-бытовые стоки турбазы предлагается сбрасывать в систему хоз-бытовой канализации деревни. В систему хоз-бытовой канализации деревни сбрасываются на I очередь строительства хоз-бытовые стоки пос.Бажуково. По проектируемому на I очередь строительства самотечно-напорному коллектору стоки пос.Бажуково подаются в самотечный коллектор по ул.Трактовой и далее совместно со стоками деревни поступают на очистные сооружения деревни.

Трассировка канализационных коллекторов и местоположение насосных станций перекачки приведены на "Карте планируемого развития инженерного обеспечения"  (см. чертеж инв. № 3465, лист 3).

6.6.3. Теплоснабжение

Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта деревни составит:

- на I очередь строительства 	- 4,74 Гкал/час (5,51 МВт);

- на расчетный срок 			- 5,60 Гкал/час (6,51 МВт); (см. табл. 6.6.5)

Таблица 6.6.5

| Наименование теплопотребителей | Т е п л о п о т р е б л е н и е |
| --- | --- |
|  | I очередь строительства | Расчетный срок |
|  | МВт | Гкал/ч | МВт | Гкал/ч |
| 1. Жилой район "Центральный" Усадебная благоустроенная застройка с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | 2,09 | 1,8 | 2,96 | 2,55 |
| Неучтенные расходы 15% | 0,31 | 0,27 | 0,44 | 0,38 |
| Итого: | 2,40 | 2,07 | 3,40 | 2,93 |
| 2. Жилой район "Демид" Усадебная благоустроенная застройка с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | 2,70 | 2,32 | 2,70 | 2,32 |
| Неучтенные расходы 15% | 0,41 | 0,35 | 0,41 | 0,35 |
| Итого: | 3,11 | 2,67 | 3,11 | 2,67 |
| Всего по деревне: | 5,51 | 4,74 | 6,51 | 5,60 |

Примечания.

1. Расчет теплопотребления жилой застройки произведен в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблицах 5 и 6 (см. приложение в архиве института).

2. Теплопотребление деревни приведено без учета теплопотребления турбазы в связи с отсутствием данных.

Проектом принято на I очередь строительства и расчетный срок теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) жилой застройки деревни от поквартирных газовых водонагревателей. Теплоснабжение отдельно стоящих объектов соцкультбыта и турбазы предлагается от собственных локальных источников.

Обеспеченность жилой застройки деревни теплоснабжением от поквартирных газовых водонагревателей принята 100%  на I очередь строительства и расчетный срок.

6.6.4. Электроснабжение

Электропотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта деревни составит:

- на I очередь строительства		- 0,605 МВт;

- на расчетный срок				- 0,722 МВт  (см. табл. 6.6.6).

Таблица 6.6.6

| Наименование потребителей | Э л е к т р о п о т р е б л е н и е, МВт |
| --- | --- |
|  | I очередь стр-ва | Расчетный срок |
| 1. Жилой район "Центральный" | 0,192 | 0,294 |
| Неучтенные расходы 15% | 0,029 | 0,044 |
| Итого: | 0,221 | 0,338 |
| 2. Жилой район "Демид" | 0,298 | 0,298 |
| Неучтенные расходы 15% | 0,045 | 0,045 |
| Итого: | 0,343 | 0,343 |
| 3. Турбаза | 0,041 | 0,041 |
| Всего по деревне: | 0,605 | 0,722 |

Примечания.

1. Расчет электропотребления жилой застройки произведен в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 7  (см. приложение в архиве института).

2. Электропотребление турбазы рассчитано по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования.

Источником электроснабжения деревни сохраняется электроподстанция (ПС) Росинка 110/6 кВ, получающая питание отпайками 110 кВ от ВЛ 110 кВ ПС Дидино - ПС Михайловская и ВЛ 110 кВ ПС Нижние Серги - ПС Михайловская.

Питание деревни сохраняется на напряжении 6 кВ.

От электроподстанции электроэнергия подается в деревню по фидеру 6 кВ "Половинка". Подача электроэнергии потребителям деревни осуществляется от фидера "Половинка" через трансформаторные подстанции (ТП) 6/0,4 кВ. Всего на территории деревни две трансформаторные подстанции, одна – существующая в жилом районе "Центральный", в районе пересечения улиц Трактовой и Полевой и одна – проектируется на I очередь строительства в жилом районе "Демид" на территории бывшего лесхоза. Подача электроэнергии к проектируемой ТП района "Демид" предлагается по существующей ВЛ 0,4 кВ, которая ранее подавала электроэнергию напряжением 6 кВ на территорию бывшего лесхоза, при условии реконструкции ВЛ на I очередь строительства.

Электроснабжение турбазы проектируется от сетей деревни.

6.6.5. Газоснабжение

Газопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта деревни рассчитано в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и составит:

- на I очередь строительства	- 826,79 м3/час;

- на расчетный срок			- 978,16 м3/час.

Расчет приведен в таблицах 8 и 9 (см. приложение в архиве института). Газопотребление деревни приведено без учета потребностей турбазы в связи с отсутствием данных.

Газоснабжение деревни проектируется природным газом северных районов Тюменской области. Подача газа в деревню предлагается по газопроводу-отводу от газопровода высокого давления 0,6 МПа, проектируемого на I очередь строительства от проектируемого головного газорегуляторного пункта (ГГРП) в районе ГРС г.Н.Серги до пос.Бажуково. В деревне газ высокого давления подается к шкафному газорегуляторному пункту (ГРПШ), проектируемому на I очередь строительства на восточной окраине деревни. На ГРПШ газ редуцируется до среднего давления 0,3 МПа. Проектом предлагается строительство в деревне на I очередь строительства сети газопроводов среднего давления для подачи газа к потребителям, при этом в жилых домах проектируется установка пунктов редуцирования газа (ПРГ) для снижения давления газа с 0,3 МПа до низкого.

Обеспеченность жилой застройки деревни природным газом принята 100% на I очередь строительства и расчетный срок.

На следующей стадии проектирования специализированным институтом должна быть уточнена схема газоснабжения деревни и выполнена расчетная схема.

Местоположение ГРПШ и трассировка газопровода высокого давления приведены на "Карте планируемого развития инженерного обеспечения"  (см. чертеж инв. № 3465, лист 3).

6.6.6. Связь

Расчеты произведены на население деревни:

- 0,608 тыс.чел.	- на I очередь строительства;

- 0,728 тыс.чел.	- на расчетный срок.

При 100% обеспечении населения деревни стационарными телефонами потребность в телефонных номерах составит:

- на I очередь строительства	- 231 ном.;

- на расчетный срок			- 276 ном.

Учитывая, что фиксированная связь становится менее востребованной, проектом предлагается обеспечение жилой застройки и объектов соцкультбыта деревни всеми видами коммуникационных услуг (телефонными номерами, Интернетом, цифровым телевидением и т.д.) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Для этого на I очередь строительства проектируется ответвление от волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Н.Серги-Михайловск, проложенной вдоль автодороги на Михайловск, до контейнера, проектируемого в деревне по ул. Береговой в районе общественного центра, и развитие сети ВОЛС от контейнера.

Проектом предлагается дальнейшее  развитие сотовой связи. Сотовая связь в деревне    обеспечивается антенно-мачтовым сооружением в пос.Бажуково. Операторы сотовой связи в деревне: Мотив и МТС.

Трассировка ВОЛС  приведена на "Карте планируемого развития инженерного обеспечения"  (см. чертеж инв. .№ 3465, лист 3).

6.7. Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории д. Половинка предлагаются в составе специальных, общестроительных мероприятий и рекомендаций по строительному освоению, исходя из геологических особенностей территории.

6.7.1. Защита застройки от паводкового затопления на реке Демид

Участки в пойме реки Демид испытывают затопление весенне-осенним паводком.  Гидрологические наблюдения за уровенным режимом р. Демид отсутствуют. Гидрологические расчеты по определению зоны затопления паводком 1 % обеспеченности  не проводились. При недостаточности гидрологических наблюдений рекомендуется применение метода гидрологической аналогии (СП 33-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Определение основных гидрологических характеристик. Госстрой России, М.,2003).

Ориентировочный уровень паводкового затопления 1 % обеспеченности  (повторяемостью 1 раз в 100 лет) р.Демид ожидается около 2,0 м и не превысит 2,5 м. В подпоре от максимального уровня воды будет уровень воды в безымянном ручье - притоке р.Демид.

Территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны отвечать требованиям безопасности от угрозы наводнения паводком 1% обеспеченности в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Существующая застройка расположена выше зоны вероятного паводка 1% обеспеченности. Большая часть проектируемого на левом берегу р. Демид участка индивидуальной застройки по ул. Береговой имеет незатопляемые вертикальные отметки. Однако локальные участки застройки и участок улицы расположены в вероятной зоне паводка 1% обеспеченности.

Защита проектируемой индивидуальной застройки от затопления весенне-осенним паводком 1% обеспеченности предлагается посредством создания подсыпки территории в границах красных линий улицы Береговой до незатопляемых отметок и подсыпки локальных участков, на которых планируется размещение зданий и сооружений. Данное мероприятие также обеспечит доступ к размещаемой застройке в правобережной части р.Демид в паводковый период.

Площадь подсыпки участка ул. Береговой в границах красных линий (земли общего пользования) составит 0,79 га, высота подсыпки от 0,8 до 1,2 м. Необходимо выполнить гидрологические расчеты по определению зоны затопления паводком 1 % обеспеченности для уточнения незатопляемых отметок застраиваемой территории.

6.7.2. Противообвальные и противооползневые мероприятия

Обвальных и оползневых процессов на территории проектирования не выявлено. Однако в северо-восточной части территории вновь проектируемого района «Демид» расположен участок с  резким перепадом рельефа, разделяющий верхнюю и нижнюю террасы р.Демид. Перепад высот составляет от 2 до 23 м, естественное заложение откосов составляет 1/ 1,17.

Склон является устойчивым, т.к. в геологическом строении территории участвуют скальные породы: известняки и доломиты. Откос представляет собой обнажения скального грунта слабой трещиноватости.

Основной задачей при освоении площадки является сохранение устойчивости откоса, которая будет обеспечена с помощью создания разрыва между бровкой откоса и застраиваемыми участками в виде полосы земли шириной 10 м. На данном участке должно быть ограничено его хозяйственное использование: проезд автотранспорта, статические и динамические нагрузки. Необходимо регулирование поверхностного стока с помощью устройства перехватывающих нагорных канав, а также закрепление грунта агролесомелиоративными средствами.

Откосное крепление насыпи в границах красных линий ул. Береговой включает подсыпку минеральным грунтом и формирование откосов, обеспечивающих устойчивость склонов. Общая протяженность откосного крепления составит 190 м.

6.7.3. Рекультивация нарушенных территорий

Рекультивация участков нарушенных территорий бывших карьеров предлагается в центральной части деревни в правобережной части ручья. Рекультивация включает формирование откосов, выполаживание участков карьеров и создание древесно-кустарниковой растительности.

Общая площадь участков рекультивации составляет 1,16 га.

6.7.4. Укрепление плотин и ремонт водосбросных сооружений предлагается на Верхнем и Нижнем прудах на ручье – притоке р.Демид на первую очередь освоения территории.

6.7.5. Вертикальная планировка. Подсыпка и срезка грунта

В основу проектных решений заложено обеспечение поверхностного водоотвода, нормативных продольных уклонов улично-дорожной сети и максимальное сохранение существующего рельефа  благоприятных для строительства участков. Рельеф участка сложный, поэтому для обеспечения нормативного продольного уклона улично-дорожной сети и ликвидации бессточных котловин предлагается срезка и подсыпка минеральным грунтом локальных участков территории.

Срезка грунта потребуется на участках жилого района «Демид» общей площадью 0,83 га, средняя высота срезаемого слоя составит 0,65 м, максимальная – до 1,5 м. Сплошная подсыпка пониженных и выравниваемых участков в границах улично-дорожной сети (земли общего пользования) составит 1,81 га, средняя высота подсыпки 0,60 м, максимальная – до 2,5 м.

Объем земляных масс срезки и подсыпки грунта ж.р. «Демид»

Таблица 6.7.1

| Категория земель | Срезка грунта, тыс. куб. м | Подсыпка грунта, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| Земли общего пользования | 5,40 | 13,91 |
| Земли застройки | - | 0,04 |
| Итого | 5,40 | 13,95 |

Для обеспечения нормативного продольного уклона по проезжей части ул. Новой-1, проектируемой по трассе сложившейся дороги, предлагается срезка грунта на участке площадью 0,14 га. Высота срезки составит от 0 до 1 м.

6.7.6. Поверхностный водоотвод

Поверхностный водоотвод будет осуществляться самотечной открытой сетью дождевой канализации. Поверхностные стоки направляются на три площадки локальных очистных сооружений дождевой канализации, устраиваемых в центральной части деревни на правом берегу ручья ниже плотины верхнего пруда и в северо-восточной и юго-западной частях территории проектируемого района «Демид». Расчетная площадь водосбора локальных очистных сооружений составит 36,75 га, 6,2 га и 25 га.

Протяженность открытой сети дождевой канализации на первую очередь и  расчетный срок составит 8,57 км.

Выпуск очищенных стоков будет осуществляться в ручей и р. Демид.

7.8.9. Рекомендации по освоению участков, расположенных в зонах развития известняков

Карстовые проявления преимущественно развиты на водораздельных, склоновых участках территории, где залегание известняков близко к поверхности земли.

Мероприятия и рекомендации  по  защите от возможных процессов  карстообразования  включают:

-	ограничение этажности зданий до 4 этажей на карстующихся территориях;

-	проведение детальных инженерно-геологических исследований на последующих этапах освоения с целью уточнения местоположения контактов пород и районирования территории по карстообразованию;

-	применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях оснований, предусматривать эксплуатируемые подземные помещения и возможность выполнения из них инъекционных работ для восстановления оснований фундаментов при образовании под ними воронок, провалов, проседания грунтов;

- периодическое проведение геофизических исследований на участках пересечения железнодорожных  линий и автодорожной сети большегрузного транспорта естественных логов и понижений рельефа, с целью своевременного выявления карстово-суффозионных процессов в виде карстовых полостей и разуплотненной толщи грунтов.

Обязательным мероприятием по защите от карстообразования является отвод дождевых, сточных и дренажных вод за пределы водосборных площадей, а также ликвидация бессточных котловин посредством засыпки и вертикальной планировки. Следует предусматривать меры по недопущению значительного снижения напора подземных вод в карстовой зоне по сравнению с напором в покровной толще. Для исключения повышения скорости воды в карстующихся породах следует избегать забора воды из них. Данная мера относится, в основном, к индивидуальной жилой застройке, оборудованной индивидуальными скважинами и колодцами.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводных, канализационных, теплофикационных и других водопроводящих сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков не допускаются.

7.8.10. Рекомендации по освоению участков, расположенных в зонах геодинамического влияния.

По сейсмическим свойствам по классификации СНиП II-7- 81*, известняки и метаморфические сланцы могут быть отнесены к грунтам первой категории, а песчаники к грунтам промежуточной между первой и второй категориями. Соответственно, приращение сейсмической интенсивности для первых составит -1 балл, для вторых – 0,5 балла.

На рассматриваемой территории имеются участки, в пределах которых коренные породы могут иметь повышенную степень трещиноватости, более обводнены, активнее могут протекать процессы карстообразования. Такие участки преимущественно соответствуют речным долинам.

Вдоль речных долин развиты грунты третьей категории по сейсмическим свойствам по классификации СНиП II-7-81* – это аллювиальные отложения представленные песками с галькой. Приращение сейсмической интенсивности для грунтов третьей категории составляет +1 балл.

В качестве обстоятельств, которые могут рассматриваться как осложняющее инженерно-геологическую и инженерно-сейсмическую обстановки в рассматриваемом районе, являются: а) расположение его в пределах полосы развития палеозойских карбонатных пород, где активно развиты карстовые процессы, б) наличие предполагаемых и достоверных зон нарушения сплошности верхней части земной коры. При строительстве зданий и сооружений на таких участках следует принимать дополнительные меры к укреплению их оснований и усилению конструкций.

Наиболее неблагоприятными в инженерно-сейсмическом и инженерно-геологическом отношении являются участки пересечения глубинных разломов (по В. С. Дружинину), не исключено, что они могут представлять собой возможные сейсмогенные узлы.

Вдоль речных долин величина силы сейсмического воздействия составляет порядка 5,5-6,0 баллов. На большей части исследуемой территории величина силы сейсмического воздействия составляет 3,5-4,5 балла. Для объектов повышенной ответственности вышеуказанные величины силы сейсмического воздействия увеличиваются на один балл, а для особо ответственных объектов увеличиваются на два балла.

При строительном освоении территорий, имеющих в геологическом строении разрывные нарушения необходимо предусматривать конструктивные мероприятия, препятствующие опасным проявлениям и последствиям движения тектонических структур.

● На участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении, не рекомендуется строительство зданий более 5 этажей без специальных антиразломных мероприятий. Не рекомендуется строительство промышленных и гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-разрывных зон.

● В исключительных случаях необходимости строительства предусматривать специальные антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших разломов).

Актуальность данных мероприятий подтверждается фактором, что многие промышленные и гражданские объекты за счет амортизации утрачивают прочность и могут быть повреждены при слабых сейсмических воздействиях.

●  При прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с предполагаемыми новейшими и обновленными разломами рекомендуется также проведение специальных антиразломных мероприятий - арочных или кольцевых укреплений.

6.8. Охрана окружающей среды

Проектом приняты следующие градостроительные решения, предотвращающие негативное техногенное влияние на состояние окружающей среды:

- предложено создание оптимальной системы жилых улиц с целью рассредоточения транспортной нагрузки;

-	определены границы и регламенты использования участков водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов;

-	предложено оборудование застройки полным инженерным благоустройством, с обеспечением централизованной утилизацией всех продуктов жизнедеятельности населения: устройством системы хоз-бытовой канализации, вывозом твердых бытовых отходов и т.д.

6.8.1. Охрана атмосферного воздуха

Промышленных предприятий в деревне нет, и на проектные периоды не предусматриваются. Основным перспективным развитием деревни является ориентация на дачное строительство. Также, возможно развитие крестьянских и фермерских хозяйств.

В деревне планируется строительство жилого района «Демид» индивидуальными жилыми домами. На территории района предлагается разместить предприятие торговли и общественного питания,  площадки насосной и водоочистной станций, очистные сооружений поверхностного стока, трансформаторную подстанцию.

Проектом определены санитарные требования и мероприятия по сохранению удовлетворительного состояния атмосферного воздуха:

- снижение пылевой нагрузки путем благоустройства и озеленения территории, создания качественного дорожного покрытия, оптимизации транспортных потоков;

-	контроль за выбросами автомобильного транспорта, перевод на использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа и неэтилированного бензина, соответствующее переоборудование автотранспортных средств;

-	контроль за своевременной санитарной очисткой территории, организацией полива в летний период;

-	обязательное проведение экологического обоснования  и государственной экологической экспертизы при размещении объектов, включающих источники вредных выбросов в атмосферу.

Для уменьшения влияния транспортных потоков на состояние воздушного бассейна деревни  настоящим проектом предложен ряд мероприятий:

-	создание оптимальной транспортной системы с выводом транзитных потоков в обход жилой застройки;

-	обеспечение нормативной ширины красных линий и проезжих частей улиц.

Для минимизации вредных выбросов теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) существующей и  проектируемой жилой застройки предлагается от поквартирных газовых водонагревателей. Теплоснабжение отдельно стоящих объектов соцкультбыта и турбазы предлагается от собственных локальных источников.

Реализация предложенных настоящим проектом мероприятий обеспечит  уровень техногенного воздействия на атмосферу в допустимых рамках, соответствующих гигиеническим требованиям к качеству атмосферного воздуха населенных мест.

Санитарно-защитные зоны

## Проектом определены нормативные размеры санитарно-защитных зон коммунальных объектов, проектируемых на территории д.Половинка.

Таблица 6.8.1.

| № п/п | Наименование предприятия | Санитарная классификация по СанПиН 2.2.1/2.1. 1200-03 | Размер СЗЗ | Примечание (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения хоз-бытовой канализации |  | 200 | (7.1.13 – табл.7.1.2) |
| 2 | Локальные очистные сооружения дождевой канализации |  | 20 | (7.1.13 – табл.7.1.2) |

6.8.2. Охрана поверхностных и подземных вод

В соответствии с положениями  Водного кодекса РФ  установлены размеры водоохранных зон, прибрежных защитных  и береговых полос, а также установлены регламенты использования территорий.

В соответствии с положениями  Водного кодекса РФ  водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек и водоемов в границах населенного пункта  составляют:

Таблица 6.8.2

| № п/п | Название водоема, реки, ручья | Протяженность реки, площадь пруда | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы водоема , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уклон, градус |  |
|  |  |  |  | Обратный - нулевой | До трех | Три и более |  |
| 1 | Р. Демид | 49 км | 100 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 2 | Ручей – приток р.Демид | общей протяженностью менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 3 | Малые пруды на притоке р.Демид | 0,004 кв.км 0,008 кв.км | 50 | 50 | 20 |

На участках индивидуальной застройки, размещаемых в пределах водоохранной зоны реки, необходимо обеспечить следующие условия землепользования:

- запретить применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование навозных удобрений;

- запретить складирование бытовых и сельскохозяйственных отходов, навоза и мусора;

- запретить размещение стоянок транспортных средств,

т.е. должны соблюдаться правила использования приусадебных участков, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Схемой водоснабжения деревни предлагаются две самостоятельные централизованные системы хоз-питьевого водоснабжения, проектируемые на I очередь строительства: ж. р. "Центральный"и ж. р. "Демид". Системы водоснабжения приняты кольцевые.

Проектом предлагается для определения источников хоз-питьевого водоснабжения застройки и местоположения эксплуатационных скважин выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных гидрогеологических работ с последующей экспертизой материалов подсчета запасов в ТКЗ при "Уралнедра". Кроме того, необходимо разработать проект организации зон санитарной охраны источников водоснабжения. При определении местоположения эксплуатационных скважин и зон санитарной охраны необходимо учесть планировочные решения, принятые в проекте. Очистка воды проектируется с применением новых технологий без использования хлора.

Проектируемая территория расположена в зоне III пояса санитарной охраны Сергинского месторождения подземных вод.

Для защиты подземных горизонтов от загрязнения проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации с 100% обеспеченностью застройки, а также организация поверхностного водоотвода посредством создания самотечной системы дождевой канализации открытого типа.

Хоз-бытовые стоки посредством напорно-самотечных коллекторов направляются на проектируемые очистные сооружения хоз-бытовой канализации, размещаемые на I очередь проектирования северо-западнее центрального района.

Поверхностные стоки направляются на три площадки проектируемых локальных очистных сооружений дождевой канализации. Очищенные стоки сбрасываются в ручей и р.Демид.

6.8.3. Охрана почвенно-растительного покрова

Для предотвращения загрязнения почвенно-растительного покрова предусмотрен ряд мероприятий:

- организация системы  санитарной очистки и утилизации твердых бытовых отходов населения;

- организация системы поверхностного водоотвода.

Санитарная очистка территории

Проектом предусматривается плановая система очистки с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов.

Схема очистки деревни решена с учетом «Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов Нижнесергинского городского поселения», выполненной ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами» в 2007 году.

Годовое накопление твердых бытовых отходов (ТБО) от жилой застройки деревни составит: на I очередь строительства 1,38 тыс.м3, на расчетный срок 1,65 тыс.м3.

Организация очистки в деревне предлагается ликвидационным методом с вывозом бытового мусора, смета с улиц и площадей на полигон ТБО площадью 3,5 га, проектируемый на I очередь строительства в I квартале Буйского участка Бардымского участкового лесничества ГУСО «Нижнесергинское лесничество» в 7 км от г.Н.Серги на территории Муниципального образования р.п. Атиг.

Для сбора бытовых отходов от жилой застройки деревни и объектов инфраструктуры предлагается система несменяемых контейнеров, обслуживаемых мусоровозами по мере накопления. При оборудовании контейнерных площадок должна учитываться необходимость разделения отходов для последующей сдачи вторичных материальных ресурсов на передвижные пункты приема вторсырья.

Отходы производства и потребления, поступающие на полигон ТБО, должны проходить сортировку с последующим захоронением «хвостов». Раздельный сбор утилизируемых компонентов ТБО позволит значительно сократить количество отходов, поступающих на полигон для захоронения.

Необходимое количество спецтехники для санитарной очистки на I очередь строительства и  расчетный срок: 1 мусоровоз и 4 уборочные машины.

Проектом предлагается 100% обеспечение деревни централизованной системой канализации с отведением стоков на проектируемые на I очередь строительства очистные сооружения д. Половинка.

Сбор твердых бытовых отходов турбазы предлагается контейнерным способом. Вывоз будет осуществляться администрацией турбазы по мере накопления на проектируемый полигон ТБО г. Н.Серги.

Хоз-бытовые стоки турбазы предлагается сбрасывать в проектируемую на I очередь строительства централизованную систему канализации деревни.

Вывоз трупов животных предлагается на скотомогильник, проектируемый на I очередь строительства рядом с проектируемым полигоном ТБО г.Н.Серги.

6.8.4. Охрана окружающей природной среды от воздействия шума и электромагнитного излучения

Основным источником шума на территории д. Половинка является автомобильный транспорт.

Шумовую нагрузку от железнодорожного транспорта в целом можно считать допустимой, т.к. железная дорога проходит на расстоянии 300 м к востоку от границы населенного пункта.

Автомобильный транспорт

Проектом предлагается вынос автодороги регионального значения с территории деревни и строительство обхода автодорогой регионального значения с восточной стороны деревни. Предложения проекта согласованы с ГБУ СО «Управление автомобильных дорог».

Также проектом предлагается упорядочение существующей улично-дорожной сети, строительство новых улиц с дифференциацией их по транспортному назначению.

Для обеспечения шумозащиты от автомобильного транспорта предлагается:

-	создание оптимальной системы жилых улиц;

-	строительство новых поселковых улиц по нормативным  параметрам;

-	обеспечение высокого уровня благоустройства.

6.8.5.  Анализ электромагнитного воздействия

К источникам электромагнитного излучения на территории дер. Половинка относятся

линии электропередач.

С целью защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (см. табл.  6.8.3).

Таблица 6.8.3

| Напряжение ЛЭП, кВ | Ширина в каждую сторону от оси, м |
| --- | --- |
| 110 | 25 |

6.8.6.  Охрана от  воздействия  ионизирующего излучения

Радиационная обстановка на территории Нижнесергинского определяется влиянием естественных и искусственных источников радиоактивного загрязнения:

- наличием радиационноопасных объектов на территории области,

- строительными материалами, шлаками и удобрениями с повышенным содержанием естественных радионуклидов,

- радоном и его дочерними продуктами распада.

На территории регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы, за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений, а также мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения не проводятся.

Интенсивные радоновые поля (200-350 кБк/м3) наблюдаются в районе г. Н. Серги. Вклад радона и его дочерних продуктов распада в общую дозу облучения, получаемую населением от земных источников радиации, составляет около 75 %. Основную часть этой дозы человек получает с вдыхаемым воздухом в жилых и производственных помещениях. Главным источником радона в них являются горные породы и грунты под зданиями. Повышенные концентрации радона наблюдаются на участках, приуроченных к  разломам флексурно-разрывных зон.

Согласно требованиям нормативных документов в настоящее время на стадии проектирования зданий и сооружений необходимо проведение исследований по оценке степени радоноопасности и определению МЭД гамма-излучения на площадке строительства, что позволяет при необходимости предусмотреть комплекс мероприятий по нейтрализации негативного воздействия источников радиоактивного загрязнения.

Радон поступает внутрь помещений  через фундамент и пол из грунта, а так же, высвобождаясь из строительных материалов, применяемых в конструкции дома, природного газа, используемого для приготовления пищи  и  из зольной пыли при сжигании угля.

Мероприятия по защите от возможных поступлений радона в жилые помещения включают:

-	гидроизоляцию и бетонирование подвальных помещений, устройство проветриваемых подвалов и технических этажей;

-	строительство жилых зданий без подвальных помещений и устройство нежилых первых этажей.

6.8.7. Охрана  объектов культурно-исторического наследия

По данным Министерства культуры и туризма Свердловской области на территории д. Половинка объектов  археологического наследия и памятников истории и культуры регионального значения нет.

### По данным Администрации Нижнесергинского городского поселения на территории д. Половинка памятников истории и культуры местного значения нет.

6.8.8. Охрана особоохраняемых природных  территорий

На территории д. Половинка особо охраняемых природных территорий нет.

На основании Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.99 г. №1255-ПП на  территории Нижне-Сергинского лесничества создан природный парк «Оленьи ручьи». Территория деревни примыкает к охранной зоне Природного парка «Оленьи ручьи».

6.9. Мероприятия по гражданской обороне.

Защита территории от воздействия чрезвычайных ситуаций

При разработке раздела использованы следующие нормативные документы и проектные работы:

-	СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

-	СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

-	Раздел ИТМ ГО и ЧС проекта «Генеральный план Нижнесергинского городского поселения», разработанного ОАО «Уралгражданпроект» в 2010 г.

    - Мероприятия по гражданской обороне

Система защиты населения, расчет и размещение защитных сооружений

Раздел выполнен с учетом следующих основных положений:

-	территория Нижнесергинского городского поселения не отнесена к группе по ГО;

-	отнесенные к категориям по ГО организации отсутствуют;

-	на территории поселения опасных и радиационно-опасных объектов нет;

-	имеются зоны затопляемые паводком 1% обеспеченности;

-	численность населения, подлежащего эвакуации и рассредоточению – нет;

-	количество населения, эвакуируемого и размещаемого в Нижнесергинском городском поселении из г.Екатеринбурга и г.Ревда -72,0 тыс. чел.;

-	городское поселение расположено в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90).

Численность населения деревни Половинка (постоянного/дачного):

-	2011 год (сущ.) – 67/42 чел.

-	2020 год  (I очередь) – 67/541 чел.

-	2030 год (расчетный срок)  – 80/648 чел.

Населения, эвакуируемого и размещаемого в деревне Половинка Нижнесергинского городского поселении нет.

Нижнесергинское городское поселение расположено в зоне возможного сильного радиоактивного заражения, предусмотренной СНиП 2.01.51-90. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 для укрытия требуются ПРУ с Кз – 100 (для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений) и  Кз – 50 (для населения).

Укрытию подлежит всё население.

На территории  деревни Половинка предприятий, продолжающих работу в особых условиях  (НРС), лечебных учреждений нет, противорадиационных укрытий гражданской обороны нет.

Убежища отсутствуют и не требуются.

Для укрытия населения проживающего в индивидуальном жилом фонде  могут быть использованы подвалы и другие заглубленные помещения.

В настоящее время на территории деревни Половинка электросирен оповещения нет.

На проектный срок необходима установка 2 электросирен с радиусом обслуживания 500м и 1 электросирены с радиусом обслуживания 300м. Установка электросирен  локальной системы оповещения не требуется.

Штаба спецслужб и штаба гражданской обороны нет.

На южной окраине деревни  расположен трассовый пункт медицины катастроф.

Транспортное обеспечение ИТМГО ЧС

В д. Половинка  обеспечивается система устойчивого функционирования транспортных и пешеходных связей, при формировании которой было учтено следующее:

-	реконструкция существующей  сети улиц и строительство новых по нормативным параметрам;

-	строительство обхода  д. Половинка автодорогой регионального значения Н.Серги – Михайловск – Арти, которая в настоящее время проходит по улицам поселка;

-      повышение уровня благоустройства, в том числе строительство пешеходных путей по направлению движения основных потоков.

Общая протяжённость магистральной сети устойчивого функционирования составит 5,0 км, плотность магистральной сети устойчивого функционирования  составит 3,3  км/км2, что соответствует нормативной.

Поперечные профили улиц разработаны в соответствии со СНиП 2.07.01-89*(СП 42.13330.2011)  и «Руководством 1 разд.5».

В качестве общественного транспорта используется автобус.  Протяжённость транспортной сети  составит  3,0  км, плотность транспортной сети составит 2,0 км/км2, что соответствует нормативной.

Устойчивость функционирования систем инженерного оборудования территории

Мероприятия, обеспечивающие устойчивую и надежную работу систем инженерного обеспечения деревни, подробно приведены в разделе "Развитие комплекса инженерного обеспечения", в составе которого разработаны проектные системы по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению, газоснабжению и связи (см. пояснительную записку, глава 6.6).

Водопотребление деревни в "особый период" ГО и ЧС составит:

- на I очередь строительства    – 46,21 м3/сут;

- на расчетный срок                  – 55,23 м3/сут.

Трехсуточный запас питьевой воды на случай заражения источников водоснабжения в "особый период" ГО и ЧС составит:

- на I очередь строительства    – 18,24 м3/сут;

- на расчетный срок                  – 21,84 м3/сут,

и хранится в резервуарах при насосных станциях II подъема.

На дальнейших стадиях проектирования и реализации предложений по строительству систем инженерного оборудования деревни необходимо:

- оборудовать все резервуары питьевой воды и остальные водопроводные сооружения фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно-жидких ОВ и обеспечить полную герметичность;

- оборудовать фильтрами-поглотителями пункты раздачи питьевой воды в передвижную тару на водоводах в наиболее возвышенных точках системы;

- обеспечить автоматическое отключение водоводов в случае аварии на них;

- на разводящей сети предусмотреть устройства для возможного подключения обводных водопроводных линий;

- в проектируемых водозаборных скважинах, предлагаемых к использованию в "особый период" ГО, применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями);

- оборудовать резервуары и все водозаборные сооружения приспособлениями для раздачи воды на хоз-питьевые нужды в передвижную тару закрытой струей;

- вдоль трассы основных канализационных коллекторов деревни предусмотреть устройство аварийных выпусков сточных вод в р.Демид в случае разрушения в "особый период" ГО и ЧС очистных сооружений и насосных станций перекачки.

При объявлении в деревне воздушной тревоги проектируется полное выключение наружного и внутреннего освещения жилых и общественных зданий по сигналу "Воздушная тревога", проводится режим "полного затемнения". Управление наружным освещением централизованное. Отключающие устройства электроснабжения располагаются на пульте управления электроподстанции Росинка 110/6 кВ.

Повышение устойчивости системы газоснабжения деревни достигается следующими мероприятиями:

- прокладкой подземных газопроводов среднего давления из стальных бесшовных труб с усиленной изоляцией;

- возможностью отключения как деревни в целом, так и отдельных ее частей с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны;

- оборудованием ГРПШ обводным подземным газопроводом (байпасом) с установкой на нём отключающих устройств, обводной подземный газопровод должен обеспечивать подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРПШ.

Особое внимание следует уделять технике безопасности для избежания взрывов, пожаров при повреждениях газопроводов и утечках газа.

Повышение надежности и устойчивости связи достигается путём развития волоконно-оптических линий связи.

Вопросы ИТМ ГО по обеспечению устойчивой междугородной связи и районной телефонной связи по волоконно-оптическим линиям, должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации.

Для оповещения населения деревни о мероприятиях ГО предусматривается:

- оборудование абонентскими громкоговорителями жилых и общественных зданий, пункта управления ГО района;

- установка громкоговорителей уличной звукофикации мощностью 10 Вт в местах наибольшего скопления народа, всего в деревне требуется 1 уличный громкоговоритель;

- установка электросирен, обеспечивающих озвучивание территории в радиусе 500 м. Сирены устанавливаются на наиболее высоких зданиях на уровне 2,5 м от верхней точки крыши в стороне от дымовых и вентиляционных труб, а также источников сильных и постоянных шумов. Всего в деревне требуется 2 сирены.

6.9.2.  Защита территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного характера

Сейсморайонирование

# В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, интенсивность сейсмических воздействий для Нижнесергинского района  следует принимать для объектов массового строительства – 6 баллов (ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 6 баллов (ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 7-8 баллов (ОСР-97-С 1%).

В зонах геодинамического влияния  отмечается  повышенная вероятность подвижек (горной породы, поверхности земли, оснований фундаментов и т.п.), увеличена частота аварий на инженерных сетях, в результате тектонических процессов, не связанных с ощутимыми сейсмическими событиями. Часто разрывные зоны являются обводненными,  усугубляют негативные эндогенные и техногенные факторы.

При строительном освоении территорий, имеющих в геологическом строении разрывные нарушения необходимо предусматривать конструктивные мероприятия, препятствующие опасным проявлениям и последствиям движения тектонических структур.

-	На участках, наиболее неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении, не рекомендуется строительство зданий более 5 этажей без специальных антиразломных мероприятий. Не рекомендуется строительство промышленных и гражданских объектов в зонах магистральных осевых разломов флексурно-разрывных зон.

-	В исключительных случаях необходимости строительства предусматривать специальные антиразломные мероприятия (арочные фундаменты и каркасы над зонами предполагаемых активных новейших разломов).

Актуальность данных мероприятий подтверждается фактором, что многие промышленные и гражданские объекты за счет амортизации утрачивают прочность и могут быть повреждены при слабых сейсмических воздействиях.

-	При прокладке подземных коммуникаций и строительстве дорог на участках пересечения с предполагаемыми новейшими и обновленными разломами рекомендуется также проведение специальных антиразломных мероприятий - арочных или кольцевых укреплений.

Природные пожары

На территории, прилегающей к деревне Половинка возможно возникновение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом, и Правилами пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденными постановлением Совета Министров РФ от     9.09.93 г. № 886.

Мероприятия по противопожарному устройству включают:

- Предупредительные мероприятия средствами наглядной агитации, массовой информации населения, предупредительными знаками, стендами.

- Меры по ограничению распространения пожаров:

-	устройство противопожарных барьеров, разрывов;

-	создание пожароустойчивых  опушек, полос из лиственных пород;

-	расчистка полос от захламленности и хвойного подроста;

-	устройство минерализованных полос, вдоль дорог, по просекам;

-	уход за противопожарными разрывами и минерализованными полосами.

- Капитальное строительство и капитальный ремонт противопожарных дорог и мостов.

- Меры по организации лесопожарной службы:

-	организация метеорологических пунктов;

-	строительство пожарных вышек;

-	наем временных пожарных сторожей;

-	организация противопожарной хозяйственной службы;

-	организация пунктов пожарного инвентаря;

-	строительство искусственных водоемов и устройство подъездов к ним;

-	создание противопожарных дружин.

- Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника, оборудование и снаряжение), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; организация связи.

- Мониторинг пожарной опасности в лесах.

Весенне-осенний паводок

Участки в пойме реки Демид испытывают затопление весенне-осенним паводком.  Гидрологические наблюдения за уровенным режимом р. Демид отсутствуют. Гидрологические расчеты по определению зоны затопления паводком 1 % обеспеченности  не проводились. При недостаточности гидрологических наблюдений рекомендуется применение метода гидрологической аналогии (СП 33-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Определение основных гидрологических характеристик. Госстрой России, М.,2003).

Ориентировочный уровень паводкового затопления 1 % обеспеченности  (повторяемостью 1 раз в 100 лет) ожидается около 2,0 м и не превысит 2,5 м.

Для уточнения незатопляемых отметок территории необходимо выполнить гидрологические расчеты по определению зоны затопления паводком 1 % обеспеченности.

Существующая застройка д.Половинка расположена на высотных отметках выше  ожидаемого уровня затопления паводком 1% обеспеченности.

Защита проектируемой индивидуальной застройки от затопления весенне-осенним паводком 1% обеспеченности предлагается посредством создания подсыпки территории в границах красных линий улицы Береговой до незатопляемых отметок и подсыпки локальных участков, на которых планируется размещение зданий и сооружений. Данное мероприятие также обеспечит доступ к размещаемой застройке в правобережной части р.Демид в паводковый период.

6.9.3.  Защита территории от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Гидродинамическое воздействие прорывной волны и затопление при разрушении гидроузла

Территория д. Половинка не подвержена угрозе  катастрофического затопления  и воздействию прорывной волны при разрушении плотин прудов вследствие их малых объемов.

Возможное заражение при аварии на химически опасных объектах

На территории деревни Половинка отсутствуют химически опасные объекты.

Возможное воздействие при аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте:

-	постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

-	своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

-	поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

-	соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава;

-	организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Источники биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

### На  территории Нижнесергинского городского поселения скотомогильников нет.

6.9.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная часть г. Нижние Серги расположена на расстоянии 15 км севернее проектируемой территории.

Необходимо формирование добровольной пожарной дружины (ДПД) в д. Половинка и укомплектование ДПД необходимой техникой для организации предупреждения пожаров и их тушения на территории.

Согласно постановлению правительства Свердловской области  1574-ПП от 27.10.2010 г. должны быть организованы противопожарные разрывы между лесными массивами и участками усадебной жилой  застройки -15 метров.

Мероприятия по предупреждению аварии на пожаро-взрывоопасных объектах

В соответствии с требованиями федерального закона РФ от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций», к потенциально опасным объектам, аварии на которых могут стать причиной ЧС на проектируемой территории, следует отнести подземный газопровод высокого давления. Зона санитарной полосы отчуждения для подземного газопровода высокого давления 0,6 МПа составляет 10 м, для 5,5 МПа – 100 м.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций на газопроводах в зоне санитарной полосы отчуждения запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать крапы и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Планировочные решения проекта обеспечивают своевременную эвакуацию населения и их защиту от опасных факторов пожара в соответствии со СНиП 21-01-97*.

Проектом предусматривается размещение зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются участки зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются улицами и магистралью устойчивого функционирования.

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется с одного направления по существующему направлению улично-дорожной сети.

Противопожарное водоснабжение

Пожаротушение в районе проектируется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Мероприятия по противопожарному водоснабжению деревни  представлены в разделе «Развитие комплекса инженерного обеспечения».

Кроме того для целей пожаротушения имеются подъезды пожарных машин к р. Демид, где должны быть оборудованы специальные пирсы, обеспечивающие удобный забор воды в любое время года.

6.10.	Предложения по изменению границы деревни

По материалам инвентаризации 1999-2000г.г., Постановлению главы Нижнесергинского МО от 19.12.2000г. № 817 граница д. Половинка определена площадью 65,0 га.

Приказом Министерства строительства и архитектуры Свердловской области №256-А от 14.11.2011г. в границу д. Половинка включен земельный участок площадью 73,6 га из состава земель категории «земли запаса».

Таким образом, площадь в существующей границе деревни составляет 138,6 га.

На расчетный срок по заданию Заказчика даны предложения по изменению границы д. Половинка с приведенным ниже перечнем земельных участков, рекомендуемых к включению в границы с указанием категории земель, к которым относятся такие земельные участки, и целей их перспективного использования.

Перечень земельных участков, включаемых в границу д. Половинка

Таблица 6.10.1

| № | Участок (площадь, местоположение) | Категория земель | Современное использование участка | Планируемое использование участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участок земель площадью 13,0 га, север | Земли запаса, часть участка 66:16:1404005:8 | Пашня, пастбище, участки леса | Проектная индивидуальная жилая застройка |

Площадь в проектной границе д. Половинка составит  151,6 га.

6.11. Проектный баланс

Территория в границе деревни на проектный срок изменится и составит 151,6 га. Предлагается включить 13,0 га земель запаса. Зелёные насаждения общего пользования составят 75 м2 на 1 человека.

Таблица 6.11.1

| № п/п | Функциональные зоны | Ед. измерения | Проектный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель в границе деревни | га/кв.м на чел. | 151,6 2082 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | - жилых зон | га/% | 74,87/49,4 |
|  | из них: |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 74,87/49,4 |
|  | - общественно-деловых зон | -"- | 0,55/0,4 |
|  | - зон инженерной инфраструктуры | -"- | 0,55/0,4 |
|  | - зон транспортной инфраструктуры | -"- | 23,24/15,3 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 48,79/32,2 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -"- | - |
|  | - зон акваторий | -"- | 3,29/2,2 |
|  | - зон специального назначения | -"- | 0,31/0,2 |
| 2 | Из общей площади земель посёлка, территории общего пользования |  | 27,86/18,5 |
|  | из них: |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | 5,25/3,5 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 22,06/14,6 |
|  | - прочие территории общего пользования | -"- | 0,55/0,4 |
| 3 | Из общей площади земель посёлка, территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га/% | - |
| 4 | Из общей площади земель посёлка, территории резерва для развития | га/% | - |

7.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 7.1

| п/п | Показатели | Единица измерения | Современ-ное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границе деревни | га/кв.м на чел. | 138,6 12716 |  | 151,6 2082 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон | га/% | 11,78/8,5 |  | 74,87/49,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | 11,78/8,5 |  | 74,87/49,4 |
|  | - общественно-деловых зон | -"- | 0,16/0,1 |  | 0,55/0,4 |
|  | - зон инженерной инфраструктуры | -"- | - |  | 0,55/0,4 |
|  | - зон транспортной инфраструктуры | -"- | 4,69/3,4 |  | 23,24/15,3 |
|  | - рекреационных зон | -"- | 114,95 83,0 |  | 48,79/32,2 |
|  | - зон сельскохозяйственного использования | -"- | 5,1/3,6 |  | - |
|  | - зон акваторий | -"- | 3,3/2,4 |  | 3,29/2,2 |
|  | - зон специального назначения | -"- | - |  | 0,31/0,2 |
|  | - иных зон | -"- | 1,91/1,4 |  |  |
| 1.2 | Из общей площади земель деревни, территории общего пользования |  | 4,85/3,5 |  | 27,86/18,5 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | -"- | - |  | 5,25/3,5 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 4,69/3,4 |  | 22,06/14,6 |
|  | - прочие территории общего пользования | -"- | 0,16/0,1 |  | 0,55/0,4 |
| 1.3 | Из общей площади земель деревни, территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий | га/% | 1,91/1,4 |  | - |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения деревни, в том числе: - постоянное население - дачники | чел. | 109 67 42 | 608 67 541 | 728 80 648 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | кв.м общей площади квартир | 2106,5 | 23319,5 | 28162,5 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 2106,5 | 23319,5 | 28162,5 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 75% | -"- | 814 | 457 | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего в том числе | -"- |  | 357 | 814 |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |  |
|  | - ветхости | кв.м общей площади квартир/% к объему убыли жилищного фонда |  | 357 | 814 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир |  | 1749,5 | 1292,5 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | -"- |  | 21570 | 26870 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- |  | 21570 | 26870 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | -"- |  | 21070 | 25270 |
| 3.10 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 19,3 | 38,0 | 39,0 |
| 4 | Объекты социального и коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |
| 4.1 | Предприятия розничной торговли, всего/ 1000 чел. | м2 торговой площади | 20 | 170/280 | 203/280 |
| 4.2 | Предприятия общественного питания, всего/ 1000 чел. | место | 12 | 19/31 | 23/31 |
| 4.3 | Предприятия бытового обслуживания, всего/ 1000 чел. | раб. место | - | 2/4 | 3/4 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 0,80 | 3,0 | 3,0 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 2,04 | 5,0 | 5,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - главных улиц посёлка | -"- | 1,80 | 3,0 | 3,0 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | -"- | 0,24 | 2,0 | 2,0 |
| 5.3 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: | км/км2 | 1,3 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление воды хоз-питьевого качества (макс.суточное) | куб м/сут. | н/д | 232,12 | 273,76 |
| 6.1.2 | Максимально-суточная норма водопотребления на 1 человека: - жилая застройка с поквартирными газовыми водонагревателями | л/сут. на чел. | н/д | 241 | 241 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения (максимально-суточный расход), в том числе от деревни Половинка: | куб.м/сут -"- |  | 257,32 184,08 | 290,56 217,32 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды населения | МВт |  | 0,605 | 0,722 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Теплопотребление жилой застройки и объектов соцкультбыта | Гкал/ч МВт |  | 4,74 5,51 | 5,60 6,51 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды населения и объектов соцкультбыта | м3/час |  | 826,79 | 978,16 |
| 6.5.2 | Источники подачи газа | Система газоснабже-ния |  | от ГРС г.Н.Серги |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Количество стационарных телефонов | номеров |  | 231 | 276 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей |  | 100 | 100 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Сети и сооружения дождевой канализации: - открытая дождевая канализация - локальные очистные сооружения | км кол. |  | 8,57 3 | 8,57 3 |
| 6.7.2 | Откосное крепление склона | км |  | 0,19 | 0,19 |
| 6.7.3 | Рекультивация нарушенной территории | га |  | 1,16 | 1,16 |
| 6.7.4 | Ремонт гидроузла | кол. |  | 2 | 2 |
| 6.7.5 | Срезка грунта участков земель общего пользования | Га/ тыс. куб. м |  | 0,97/6,10 | 0,97/6,10 |
| 6.7.6 | Подсыпка грунта участков земель общего пользования | Га/ тыс. куб. м |  | 1,81/13,91 | 1,81/13,91 |
| 6.7.7 | Подсыпка грунта участков земель застройки | Га/ тыс. куб. м |  | 0,04/0,04 | 0,04/0,04 |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год тыс. м3 /год |  | 0,48 1,38 | 0,58 1,65 |
| 6.8.2 | Участки компостирования ТБО | единиц |  | Полигон ТБО г.Н.Серги |
| 7 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 7.1 7.2 | Организация санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов | ед. | - | 4 | 4 |
|  | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 1,16 | 1,16 |

8.   ПРИЛОЖЕНИЕ

Стр.

8.1.	Задание на разработку Градостроительной документации			  62

8.2.      Протокол оперативного совещания у заместителя  главы администрации

Нижнесергинского муниципального района  А.М. Чекасина		              66

8.3.     Протокол совещания по согласованию

проекта генерального плана деревни Половинка*					  68

8.4. Приказ №256 – А от 14 ноября 2011 года «О включении земельного участка, расположенного на территории Нижнесергинского муниципального района, в границу деревни Половинка»*									72

8.5. Письмо ОАО «УГП» в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»*		74

Примечание:* - только на бумажных носителях

Приложение №

к  муниципальному   контракту  №          от

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Нижнесергинского муниципального района

(должность)

В.А. Дёмин

(фамилия и инициалы)

(подпись)

(дата)

СОГЛАСОВАНО:

__________________________________________

__________________________________________

ЗАДАНИЕ

на разработку градостроительной документации

ЛОТ №1

1. Вид градостроительной документации

Генплан Нижнесергинского городского поселения, применительно к территории населённых пунктов д.Половинка, п.Новая Ельня, п. Бажуково

2. Заказчик

Администрация Нижнесергинского муниципального района

(полное и сокращенное наименование)

3. Разработчик градостроительной документации

(полное и сокращенное наименование)

4. Основание для разработки градостроительной документации

-Муниципальная долгосрочная целевая программа «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности органов местного самоуправления, разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий поселений, входящих в состав Нижнесергинского муниципального района, на 2011-2015 годы», утверждённая постановлением администрации Нижнесергинского муниципального района от 02.06.2011г. № 434; - Муниципальная долгосрочная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территорий Нижнесергинского городского поселения на 2011 – 2015 годы», утверждённая постановлением главы Нижнесергинского городского поселения от 01.03.2011г. № 47;

- Муниципальный контракт.

5. Объект градостроительного планирования или застройки территорий, его основные характеристики

Генеральные планы, корректировка карт градостроительного зонирования и градостроительные регламенты населенных пунктов д.Половинка, п.Новая Ельня, п. Бажуково, входящих в состав Нижнесергинского городского поселения. При разработке генеральных планов населённых пунктов учесть материалы генерального плана Нижнесергинского городского поселения, схемы территориального планирования Нижнесергинского муниципального района, разработанные проектным институтом ОАО «Уралгражданпроект», г.Екатеринбург в 2010г. № п\п МО, населённый пункт Площадь поселения, населённого пункта, км, га Численность населения общая, в т.ч. пост./ дачн. Примечание Нижнесергинское городское поселение При проектировании учитывать общее население с учётом дачного, проектом предусмотреть расширение границ населённых пунктов 1. д. Половинка 65 110 68/42 2. п. Бажуково 26 50 4/46 3. п. Новая Ельня 37 42 28/14 Всего: 128 202 100/102

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов по этапам разработки градостроительной документации, последовательность и сроки выполнения работы

Градостроительную документацию выполнить с учетом требований  действующего законодательства, Градостроительного кодекса Российской Федерации, действующих норм и правил в области градостроительного проектирования.

Генеральные планы  населённых пунктов п. Бажуково, п. Новая Ельня, д. Половинка выполнить в составе, предусмотренном  ст. 19-22 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003;

выполнить специальные разделы: «Охрана окружающей среды» и ИТМ ГО и ЧС, в соответствии со СП 11-112-2001  «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций…».

В составе  проекта  выполнить градостроительное зонирование, разработать градостроительные регламенты, проекты границ населенных пунктов Нижнесергинского городского поселения.

Основные графические материалы – карты(схемы), содержащиеся в генеральных планах населённых пунктов выполнить в М 1:2000;

Карты (схемы) градостроительного зонирования, проекты границ населенных пунктов в М 1:2000.

Электронную версию проекта и основных графических материалов выполнить в формате МапИнфо. Материалы  проекта на бумажных и электронных носителях выполнить в 4-х экземплярах.

7. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки градостроительной документации

Сбор исходных данных осуществляет заказчик - администрация Нижнесергинского муниципального района совместно с исполнителем работ в сроки, указанные в муниципальном контракте, в соответствии с перечнем, представленным проектной организацией.

Градостроительную документацию разработать на имеющемся картографическом материале в цифровом и электронном виде в М 1:2000, с учетом ранее утверждённой и разработанной проектно-планировочной документацией.

8. Перечень органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, согласовывающих данный вид градостроительной документации

Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, Администрация Нижнесергинского муниципального района, Администрация Нижнесергинского городского поселения, органы местного самоуправления, государственные надзорные органы (по согласованию) в пределах их компетенции.

9. Требования согласовывающих организаций к разрабатываемому виду градостроительной документации

Формируются в соответствии со ст. 21, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обязательны для исполнения.

10. Состав и порядок проведения (в случае необходимости) предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий

Все необходимые для выполнения проекта предварительные согласования и заключения государственных и иных организаций запрашивает и оплачивает Заказчик.

11. Порядок организации проведения согласования и экспертизы градостроительной документации

Выполнить в соответствии с порядком, определенным федеральным и областным законодательством.

12. Иные требования и условия

Выполненные работы оплачиваются заказчиком поэтапно после проведения необходимых согласований по акту выполненных работ, в соответствии с муниципальным контрактом, финансовым обеспечением средств местного бюджета. от исполнителя _____________________________________________________ от органа архитектуры и градостроительства Председатель комитета архитектуры и градостроительства, главный архитектор Нижнесергинского муниципального района Слукина С.В. от иных согласовывающих организаций (полное наименование) Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики объекта градостроительного планирования и застройки.

П Р О Т О К О Л

оперативного совещания у заместителя  главы администрации

Нижнесергинского муниципального района

А.М. Чекасина

26.03.2012г.								№ _________

г. Нижние Серги

Присутствовали:

Глава Нижнесергинского городского поселения	Мешков А.А.

Председатель Думы Нижнесергинского городского поселения	Попова В.М.

Главный архитектор Нижнесергинского муниципального района	Слукина С.В.

Ведущий специалист отдела   земельно-имущественных отношений

администрации Нижнесергинского городского поселения                      Азёма Т.В.

Специалист отдела   земельно-имущественных отношений

администрации Нижнесергинского городского поселения                      Скачкова А.С.

Рассмотрели вопросы:

1. О  рассмотрении обращения  Думы Нижнесергинского городского поселения  в адрес администрации Нижнесергинского муниципального района по разъяснению вопросов о нормах и порядке   предоставления земельных участков для жилищного строительства, действующих на территории района и Нижнесергинского городского поселения.

Заслушали информацию председателя Думы Нижнесергинского городского поселения  Поповой В.М.

Решили:

1). Слукиной С.В. подготовить ответ от главы администрации Нижнесергинского муниципального района  в адрес Думы Нижнесергинского городского поселения.

2. Об установлении предельных (максимальных) размеров земельных участков при разработке  проектов планировки территорий части д.Половинка и жилого района  по ул.Родниковая в г.Нижние Серги.

Заслушали информацию  Чекасина А.М., Слукиной С.В., Азёма Т.В.

Решили:

1). Установить максимальные размеры земельных участков для ИЖС при разработке проектов планировки:

- части территории д.Половинка – до 0,3 га;

-  жилого района по ул.Родниковая в г.Нижние Серги – до 0,15 га.

Основание:

- Закон Свердловской области  от 07.07.2004г. № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

- Решение Думы Нижнесергинского муниципального образования №119 от 25.04.2002г.;

- СП «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» НГПСО 1-2009.66.,  утверждённые постановлением Правительства Свердловской области от 15. 03. 2010 г. № 380-ПП,

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01.-89*, утверждённый Приказом Минрегионразвития РФ от 28.12. 2010 г. № 280, введённый в действие 20. 05. 2011 г.,

- Правила землепользования и застройки Нижнесергинского городского поселения, утверждённые решением Думы Нижнесергинского городского поселения  № 147 от 26.02 .2009г.

2). Внести изменения в техническое задание на проектирование генплана Нижнесергинского городского поселения применительно к части территории д.Половинка, совмещённого с проектом планировки в соответствии с п. 2 п.п. 1.

| Заместитель главы администрации Нижнесергинского муниципального района | А.М. Чекасин |
| --- | --- |

Подготовила:    Слукина С.В.