Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА «ВОСТОЧНЫЙ» В Г. НИЖНИЕ СЕРГИ,

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Том 2. Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания территории

МК № 40-16

\

Екатеринбург 2016

Проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА «ВОСТОЧНЫЙ» В Г. НИЖНИЕ СЕРГИ,

РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕСЕРГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Том 2. Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания территории

МК № 40-16

Директор										И.И. Банников

Гл. инженер отдела                                                                              О. В. Идолова

Вед. градостроитель проекта							Н.В. Вараксина

Екатеринбург 2016

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Архитектурно-планировочная часть | Градостроитель I категории | Н. В. Вараксина |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер | М.С. Ведищев |  |
| Инженерная инфраструктура | Инженер | Ю. В. Логинова |  |
| Инженерное благоустройство | Инженер | М.Е. Колягина |  |
| Охрана окружающей среды | Специалист | А.В. Зуева |  |
| ТЭО |  |  |  |

Состав проекта

| № | Наименование | Масштаб | Кол. листов | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Проект планировки территории |
| Текстовые материалы |
| 1. | Пояснительная записка Том 1. «Проект планировки и межевания жилого района «Восточный» в г. Нижние Серги, расположенного на территории Нижнесергинского городского поселения» Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории | 105 |  |  |
| 2. | Пояснительная записка Том 2. «Проект планировки и межевания жилого района «Восточный» в г. Нижние Серги, расположенного на территории Нижнесергинского городского поселения» Утверждаемая часть проекта планировки и проекта межевания территории | 18 |  |  |
| Графические материалы |
| 1. 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры | б/м | 1 |  |
| 2. | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:2000 |  |  |
| 3. | Схема застройки территории (Основной чертеж) | 1:2000 | 1 |  |
| 4. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:2000 | 1 |  |
| 5. | Схема организации улично-дорожной сети | 1:2000 | 1 |  |
| 6.1 | Схема инженерного обеспечения территории. Водоснабжение и водоотведение | 1:2000 | 1 |  |
| 6.2 | Схема инженерного обеспечения территории. Энергоснабжение | 1:2000 | 1 |  |
| 7. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2000 | 1 |  |
| 8. | Разбивочный чертеж красных линий | 1:2000 | 1 |  |
| 9. | Схема межевания. Современное использование территории | 1:2000 | 1 |  |
| 10. | Схема межевания территории | 1:2000 | 1 |  |

Содержание

Введение	6

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения	8

1.2. Размещение объектов местного значения	8

Жилая зона	8

Общественно-деловая зона	9

Рекреационная зона	9

Зона инженерной и транспортной инфраструктур	9

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры	9

1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры	11

1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории	12

1.6. Установление красных линий	14

1.7. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории жилого района		17

1.8. Основные технико-экономические показатели	18

## Введение

Проект планировки и межевания жилого района «Восточный» в г. Нижние Серги, расположенного на территории Нижнесергинского городского поселения, разработан коллективом ООО «Инженерный центр «Лидер-С».

Основными целями разработки проекта планировки и проекта межевания территории являются: выделение элементов планировочной структуры; установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства; установление характеристик и параметров объектов капитального строительства; установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; проектирование сетей инженерной инфраструктуры для проектируемых объектов капитального строительства; установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры; установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

При разработке проекта планировки и проекта межевания учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы (с изменениями и дополнениями):

-	Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;

-	Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

-	Водный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 03.06.2006 года № 74-ФЗ);

-	Лесной Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 04.12.2006 года № 200-ФЗ);

-	Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент и требования пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.05.1997 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-	Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

-	Федеральный закон 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

-	Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-	Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

-	СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

-	Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждений градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

-	СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.03.-85 Канализация. Наружные сети и сооружения;

-	СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;

-	СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

-	СНиП 11.02.-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

-	СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

-	СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

-	СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

-	Приказ Минрегионразвития Российской Федерации от 10.05.2011 №207 «Об утверждении формы нрадостроительного плана земельного участка».

При разработке Проекта учтены:

- Материалы генерального плана Нижнесергинского городского поселения, утвержденные решением Думы Нижнесергинского городского поселения от 20.12.2012 № 267;

- Корректировка генерального плана г.Нижние Серги*, утвержденная решением Думы Нижнесергинского городского поселения от 17.12.2009 № 17;

- Правила землепользования и застройки Нижнесергинского городского поселения, утвержденные решением Думы Нижнесергинского городского поселения от 26.02.2009 № 147(с изменениями от 20.12.2012 № 268);

- Цифровой планово-картографический материал М 1:2000 проектируемой территории г.Нижние Серги, выполненный ЕО ФГУП «Уралаэрогеодезия», 2007г. в местной системе координат, 2013 г.в МСК 66;

- Данные государственного кадастрового учета, сведения ГКН

земельных участков, расположенных в границах проектирования.

## Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения

Согласно материалам проекта планировки территория проектирования занимает площадь 33,8 га.

Проектный баланс территорий выполнен в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.

Проектное население – 406 человек.

Таблица 1

Проектный баланс территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель в границах проектирования | 33,8 | 100 |
| в том числе: |  |
| 1. Жилая зона | 18,5 | 54,7 |
| из них: |  |
| - территория индивидуальной жилой застройки с участками | 17,9 | 52,9 |
| - участки для ведения личного подсобного хозяйства | 0,1 | 0,3 |
| - территория объектов детских дошкольных учреждений | 0,5 | 1,5 |
| 2. Зона общественных объектов | 0,1 | 0,3 |
| из них: |  |
| - территория общественных объектов | 0,1 | 0,3 |
| 3. Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 3,4 | 10,1 |
| из них: |  |
| - территория объектов транспортной инфраструктуры | 3,4 | 10,1 |
| 4. Зона объектов производственного и коммунально-складского назначения | 0,3 | 0,9 |
| из них: |  |
| -территория объектов производственного назначения | 0,3 | 0,9 |
| 5. Рекреационные зоны | 9,0 | 26,6 |
| из них: |  |
| - озеленение общего пользования | 9,0 | 26,6 |
| 6. Зона специального назначения | 2,5 | 7,4 |
| из них: |  |
| - санитарно-защитное озеленение | 2,5 | 7,4 |

#### 1.2. Размещение объектов местного значения

##### Жилая зона

Общая площадь жилой зоны составит 17,87 га, в том числе площадь территории под существующей жилой застройкой – 0,14 га, площадь территории под проектируемой жилой застройкой – 17,73 га.

Количество участков, выделяемых под новое строительство индивидуальных жилых домов составит 130. Общее количество участков, с учетом существующих, составит 131.

Население проектируемого участка определено в количестве 406 человек, в том числе 3 человека, проживающих в границах проектируемой территории в настоящее время, 403 человека перспективного населения.

Жилищный фонд проектируемого участка составит 11637,0 кв.м, в том числе существующий жилищный фонд – 66,0 кв.м. и проектный жилищный фонд – 11571,0 кв.м.

Плотность населения на проектируемой территории составит 12 чел/га.

##### Общественно-деловая зона

В г. Нижние Серги имеются практически все необходимые объекты периодического и эпизодического пользования населением.

В центральной части участка проектом предусматривается строительство дошкольного образовательного учреждения на 50 мест.

Также на проект предложено разместить универсальное здание общественного назначения, в состав которого будут входить магазин и объект бытового обслуживания.

Обслуживания иными объектами социального и культурно-бытового обслуживания (детские дошкольные и общеобразовательные учреждения, библиотеки, больницы, кладбище и т.д.) будет происходить за границей участка проектирования – в г. Нижние Серги.

##### Рекреационная зона

Рекреационная зона на проектируемой территории представлена небольшими участками растительности.

##### Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона транспортной инфраструктуры представлена проектируемыми улицами и дорогами.

#### 1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры

В данном разделе проекта предложены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. Произведены расчеты энергопотребления на полный объем жилищного строительства. Расчеты по перспективным объемам энергопотребления выполнены в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66. Также в данном проекте учтены мероприятия, предложенные Генеральным планом города Нижние Серги и технические условия на проектирование, выданные эксплуатирующими организациями.

Водоснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. Согласно письму от МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги» подключение к существующей системе централизованного холодного водоснабжения не возможно по причине высокого износа сетей, поэтому проектом предлагается использовать альтернативный источник для водоснабжения проектируемой территории. Альтернативным источником предлагается проектируемая скважина (см. проект планировки и проект межевания жилого района по ул. Родниковая в г. Нижние Серги), ее местонахождение необходимо определить по результатам гидрогеологической экспедиции. Трассировка водопроводной сети предусмотрена с подключением проектируемых водопроводов к проектируемой системе водоснабжения жилого района по ул. Родниковая.

Для надежности предлагается «закольцовка» системы водоснабжения. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный. При определении диаметров водопроводной сети также учтены потребности воды на наружное пожаротушение. Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.

Объем водопотребления проектного и существующего населения составит 132,82 м3/сут.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо учитывать расходы воды на наружное пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 162 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо учитывать расходы воды на наружное пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.

Водоотведение

Проектом предлагается 100% обеспечение всей территории централизованной системой водоотведения. Согласно письму от МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги» подключение возможно к существующей системе водоотведения города с дальнейшим отведением на проектируемый очистные сооружения. Ближайшая точка подключения находится на ул. Ленина у здания №7 при условии проведения ряда работ по реконструкции существующей системы (мероприятия по реконструкции см. в письме от МУП «Энергоресурс г. Нижние Серги»). Стоки от жилых домов по ул. Родниковой, ул. Пролетарской, Улице 1 и частично по Улице 4 планируется отводить в проектируемую, в рамках проекта планировки жилого района по ул. Родниковая, систему водоотведения, с дальнейшим отведением на локальные очистные сооружения, предлагаемые к строительству в данном проекте.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков решается с помощью системы напорных и самотечных коллекторов, проложенных в соответствии со «Схемой вертикальной планировки и инженерной подготовки территории». Уточнение диаметров канализационных коллекторов выполняются на этапах рабочего проектирования. Объем хозяйственно-бытовых стоков составит 112,52 м3/сут.

Теплоснабжение

Самым оптимальным и экономичным вариантом теплоснабжения проектной застройки является теплоснабжение от автономных газовых установок (расчет объема газа на отопление см. раздел «Газоснабжение»).

Газоснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение проектной и существующей застройки централизованной системой газоснабжения. Обеспечение застройки централизованной системой газоснабжения предлагается с помощью сети газопроводов низкого давления, запитанных от существующего ГРП, расположенного в юго-западной части проектируемой территории. Проектом выполнен расчет объемов газопотребления застройки.  Объем газопотребления составит 123342,8 м3/год.

Электроснабжение

Настоящим проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной застройки централизованной системой электроснабжения. Согласно письму от ОАО «Региональная сетевая компания» (№РС-ОДС-293 от 03.06.2016г.) электроснабжение существующей и проектной застройки планируется от проектируемого трансформаторного пункта 6/0,4кВ, размещаемого по Улице 5. Запитать трансформаторный пункт (ТП) предлагается от линии электропередачи 6кВ фид. «Ахманаевка» ГПП фид. «Город-2» от опоры №45. Сооружаемую линию электропередачи 6кВ, идущую от точки подключения к ТП, предлагается выполнить с изолированными проводами. От трансформаторного пункта электричество по линиям 0,4кВ доставляется к потребителям. Объем электропотребления составит 244,38 кВт.

Связь

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 3,1, общее количество номеров для проектируемой территории составит 131. Согласно письму от ПАО «Ростелеком» (№0503/17/608-16 от 13.04.2016г.) подключение перспективных абонентов предлагается произвести от ЦАТС (ул. Ленина, 52). На проектируемой территории по ул. Калинина предлагается разместить уличный распределительный телефонный шкаф ШРУД, от которого к каждому участку необходимо построить распределительную оптическую кабельную сеть.

#### 1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры

Развитие планировочной структуры предполагает следующие основные мероприятия:

-	продление магистральной улицы районного значения ул. Родниковой в южном направлении;

-	трассировка магистральной улицы районного значения Улицы 3 в южном направлении для обеспечения дополнительной магистральной связи;

-	трассировка улиц местного значения на проектируемой территории для обеспечения дополнительных связей.

Протяженность магистральной сети в пределах границ проектируемого участка составляет 1,33 км. Плотность магистральной сети – 3,91 км/км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²).  Общая протяженность улично-дорожной сети 5,17 км. Плотность улично-дорожной сети 15,21 км/ км².

Поперечные профили проектируемых и реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2011.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого участка, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Автобусное сообщение осуществляется по ул. Калинина. Размещение остановочных пунктов предусматривает их доступность с жилой территории, а также с объектов социально-культурного назначения (радиус доступности 500 метров). Это обеспечивает высокий уровень доступности общественного транспорта. Остановочный пункт организован на ул. Калинина (в районе пересечения с ул. Родниковая).

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках. Вблизи объектов социально-культурного назначения также планируется организация мест для временного хранения автотранспортных средств.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на рассматриваемой территории проектом предложено размещение нерегулируемых пешеходных переходов районе пересечения ул. Родниковая и Улицы 3. Также проектом предложено устройство объекта светофорного регулирования на пересечении ул. Калинина и ул. Родниковой.

#### 1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории

Инженерное освоение и благоустройство территорий - это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

- вертикальная планировка;

- поверхностный водоотвод.

Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» лист 3 графических материалов.

Инженерная подготовка территории, поверхностный водоотвод

В геоморфологическом отношении территория г. Нижние Серги расположена в области западного склона Среднего Урала. Абсолютные отметки территории городского поселения изменяются в пределах300-400 м

В геологическом строении района принимают участие метаморфические и осадочные породы, представленные песчаниками, известняками, сланцами, фтанитами, с пачками доломитистых известняков и доломитов. Известняки относительно слабо закарстованы. Имеют распространение зоны интенсивной трещиноватости.

Гидрогеологические условия территории характеризуются развитием грунтовых вод на участках, близких к водным артериям района, следовательно, территории проектирования не подвержена затоплению и подтоплению.

В рамках проекта планировки предусмотрено сохранение принципиальной схемы поверхностного водоотвода в соответствии с генеральным планом.

В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода, максимального сохранения существующего рельефа благоприятных для строительства участков.

Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4 ‰ преимущественно до 75 ‰, в зависимости от характеристик улицы и рельефа. На отдельных незначительных по протяженности участках местности уклон достигает 165 ‰. С целью соблюдения требований безопасности движения на данных территориях на следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть ограничение скоростного режима до 20 км/ч. При этом тротуары и пешеходные дорожки должны быть запроектированы с учетом доступности инвалидов и маломобильных групп населения – организация ступеней, пандусов и понижающих площадок.

Весть проектируемый участок представляет собой 4 бассейна стока, каждый из которых не превышает 13,5 га. В соответствии с пунктом 287 главы 52 НГПСО 1-2009.66 «Сброс поверхностного стока без очистки допускается в ближайший водоток с локальных водосборов территорий рабочих поселков, поселков городского типа, сельских населенных пунктов и районов малоэтажного жилищного строительства городов с площади, не превышающей 20 га, и не имеющей источников загрязнения». На основании вышеизложенного проектом не предусмотрено строительство очистных сооружений поверхностного стока. Отвод дождевых вод осуществляется по средствам перспективной сети открытой ливневой канализации в направлении существующей застройки и последующим стоком в существующий водоток.

В случае принятия решения строительства очистных сооружений дождевой канализации необходимо учесть расчет расходов дождевых сточных вод. Объем поверхностных стоков – 34,61 м3/сут., годовой объем ливневых стоков, включая осадки в теплый и холодный периоды года составляет 11698,45 м3/год.

Инженерное благоустройство территории

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными решениями проекта планировки предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общего пользования вдоль красных линий застройки.

Благоустройство территории

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

- организацию зон отдыха;

- устройство пешеходных дорожек, озеленение;

Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений, а также устройство новых насаждений в прогулочной зоне. Проектируемое озеленение представлено газонами, кустарниками деревьями.

Покрытие пешеходных дорожек предлагается выполнить из тротуарной плитки.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм.

Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.

#### 1.6. Установление красных линий

Проектом установлены красные линии (см. лист 8 «Разбивочный чертеж красных линий»), которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. Ведомость координат красных линий в границах проектирования сведена в таблицу 2.

Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары).

Таблица 2

Ведомость координат красных линий

| Номер точки | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1456824.48 | 373580.22 |
| 2 | 1456838.34 | 373559.41 |
| 3 | 1456868.74 | 373579.67 |
| 4 | 1456885.44 | 373590.81 |
| 5 | 1456930.5 | 373650.89 |
| 6 | 1456942.31 | 373628.71 |
| 7 | 1457042.86 | 373670.1 |
| 8 | 1457010.54 | 373720.63 |
| 9 | 1457031.6 | 373734.1 |
| 10 | 1457029.17 | 373691.5 |
| 11 | 1457051.35 | 373703.22 |
| 12 | 1457064.83 | 373682.15 |
| 13 | 1457128.21 | 373796.29 |
| 14 | 1457149.27 | 373809.76 |
| 15 | 1457146.3 | 373768 |
| 16 | 1457166.96 | 373782.09 |
| 17 | 1457186.84 | 373795.65 |
| 18 | 1457159.78 | 373746.93 |
| 19 | 1457180.44 | 373761.02 |
| 20 | 1457200.93 | 373775 |
| 21 | 1456958.09 | 373468.96 |
| 22 | 1456964.91 | 373492.35 |
| 23 | 1456977.24 | 373476.6 |
| 24 | 1457006.19 | 373522.59 |
| 25 | 1457017.44 | 373506.04 |
| 26 | 1457099.17 | 373582.06 |
| 27 | 1457109.94 | 373565.21 |
| 28 | 1457120.23 | 373595.53 |
| 29 | 1457131 | 373578.68 |
| 30 | 1457217.02 | 373657.44 |
| 31 | 1457227.79 | 373640.58 |
| 32 | 1457003.25 | 373406.33 |
| 33 | 1457019.44 | 373418.1 |
| 34 | 1457039.82 | 373356.42 |
| 35 | 1457057.06 | 373366.71 |
| 36 | 1457061.76 | 373310.52 |
| 37 | 1457080.62 | 373317.43 |
| 38 | 1457044.32 | 373267.68 |
| 39 | 1457069.08 | 373282.97 |
| 40 | 1457086.87 | 373293.94 |
| 41 | 1457060.06 | 373242.15 |
| 42 | 1457077.13 | 373252.69 |
| 43 | 1457094.92 | 373263.66 |
| 44 | 1457138.67 | 373325.91 |
| 45 | 1457169.55 | 373338.26 |
| 46 | 1457152.21 | 373299.02 |
| 47 | 1457177.68 | 373309.2 |
| 48 | 1457236.18 | 373367.84 |
| 49 | 1457258.54 | 373379.27 |
| 50 | 1457238.83 | 373361.12 |
| 51 | 1457262.97 | 373368.06 |
| 52 | 1457240.87 | 373350.14 |
| 53 | 1457265.53 | 373354.24 |
| 54 | 1457246.34 | 373320.63 |
| 55 | 1457271.01 | 373324.74 |
| 56 | 1457339.78 | 373465.49 |
| 57 | 1457342.45 | 373458.75 |
| 58 | 1457362.14 | 373476.92 |
| 59 | 1457366.59 | 373465.68 |
| 60 | 1457358.95 | 373369.79 |
| 61 | 1457383.62 | 373373.83 |
| 62 | 1457419.4 | 373379.59 |
| 63 | 1457364.42 | 373340.29 |
| 64 | 1457389.1 | 373344.33 |
| 65 | 1457424.17 | 373349.97 |
| 66 | 1456867.7 | 373019.09 |
| 67 | 1456871.96 | 373005.75 |
| 68 | 1456889.09 | 373011.23 |
| 69 | 1456901.48 | 373015.2 |
| 70 | 1457041.37 | 373074.63 |
| 71 | 1457045.92 | 373061.39 |
| 72 | 1457117.44 | 373101.08 |
| 73 | 1457119.67 | 373087.04 |
| 74 | 1457133.48 | 373118.59 |
| 75 | 1457143.25 | 373095.56 |
| 76 | 1457176.36 | 373135.19 |
| 77 | 1457185.17 | 373111.79 |
| 78 | 1457258.68 | 373165.28 |
| 79 | 1457266.25 | 373141.43 |
| 80 | 1457274.37 | 373169.52 |
| 81 | 1457278.95 | 373144.86 |
| 82 | 1457299.87 | 373169.13 |
| 83 | 1457304.43 | 373144.54 |
| 84 | 1457392.97 | 373186.4 |
| 85 | 1457397.53 | 373161.81 |
| 86 | 1457410.25 | 373093.22 |
| 87 | 1457440.5 | 373067.23 |
| 88 | 1457430.13 | 373024.33 |
| 89 | 1457407.07 | 373035.38 |
| 90 | 1457415.1 | 373068.6 |
| 91 | 1457185.57 | 373001.91 |
| 92 | 1457175.17 | 373024.93 |
| 93 | 1457150.92 | 373017.89 |
| 94 | 1457161.32 | 372994.87 |
| 95 | 1457127.74 | 373011.15 |
| 96 | 1457138.58 | 372988.26 |
| 97 | 1457117.88 | 372974.03 |
| 98 | 1457100.44 | 372992.37 |
| 99 | 1457038.6 | 372910.83 |
| 100 | 1457032.35 | 372899.27 |
| 101 | 1457009.87 | 372932.61 |
| 102 | 1457002.54 | 372921.85 |
| 103 | 1456998.96 | 372924.07 |
| 104 | 1457005.33 | 372935.41 |
| 105 | 1456940.33 | 372967.4 |
| 106 | 1456933.83 | 372956.13 |
| 107 | 1456928.06 | 372959.9 |
| 108 | 1456935.87 | 372970.33 |
| 109 | 1456913.26 | 372989.45 |
| 110 | 1456903.47 | 372980.7 |
| 111 | 1456906.46 | 372999.63 |
| 112 | 1456894.61 | 372993.96 |
| 113 | 1456926.36 | 372832.61 |
| 114 | 1456928.37 | 372818.76 |
| 115 | 1456988.69 | 372841.7 |
| 116 | 1456985.73 | 372827.12 |
| 117 | 1457011.02 | 372825.11 |
| 118 | 1457022.8 | 372851.92 |
| 119 | 1456993.77 | 372740.21 |
| 120 | 1457018.67 | 372742.51 |
| 121 | 1457083.71 | 372834.88 |
| 122 | 1457078.61 | 372859.43 |
| 123 | 1457205.82 | 372896.39 |
| 124 | 1457230.07 | 372903.44 |
| 125 | 1457325.93 | 372905.26 |
| 126 | 1457351.68 | 372922.79 |
| 127 | 1457334.33 | 372941.23 |
| 128 | 1457315.14 | 372928.15 |
| 129 | 1457049.08 | 372886.59 |
| 130 | 1457058.52 | 372895.73 |

#### 1.7. Планируемое размещение объектов МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории жилого района

- благоустройство подъездов к водоемам для проезда пожарной машины в любое время года;

- организация противопожарных разрывов в соответствии с СНиП 2.07.01 – 89* (50 и 15 м).

#### 1.8. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 3.

Таблица 3

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Проект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земель в границах проектирования | га/% | 34/100 | 34/100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1. | Жилая зона | га/% | 0,40//1,18 | 18,51/54,70 |
| 2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 0,7/0,0 | 3,4/10,1 |
| 3. | Рекреационная зона | га/% | 14,56/74, 1 | 6,42/32,67 |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | га/% | 4,53/23,01 | - |
| 5. | Зона специального назначения | га/% | - | 0,40/2,03 |
| 6. | Прочие территории | га/% | 0,058/0,29 | - |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | Общая численность населения | чел. | - | 406 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | Средняя обеспеченность населения | м2/чел | - | 28,5 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда So6щ. | м2 | - | 6384,0 |
| 3. | Количество домов | индивидуальных | - | 131 |
| IV. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Водопотребление всего | м3/сут. | 0,98 | 132,82 |
| 2. | Общее поступление сточных вод всего | м3/сут. | 0,83 | 112,52 |
| 3. | Потребность в электроэнергии всего | кВт | 1,39 | 244,38 |
| 4. | Потребление тепла всего | Гкал/час | - | - |
| 5. | Потребление газа всего | м3/год | 911,4 | 123342,8 |
| 6. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 1 | 131 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети всего | км | 0,71 | 5,17 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, км | км | 0,32 | 0,32 |
|  | - магистральная улица районного значения, км | км | 0,39 | 1,01 |
|  | - улица местного значения, км | км | - | 3,84 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 2,09 | 15,21 |
| 3. | Плотность магистральной сети | км/км2 | 0,94 | 3,91 |