Открытое акционерное общество

«Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов»

Объект: жилой район по ул.Родниковая

г.Нижние Серги

Шифр: муниципальный контракт

№ 5-12 от 05 марта 2012 года

Материалы по обоснованию

проекта планировки с проектом межевания

жилого района по ул. Родниковая

города Нижние Серги

Пояснительная записка

Генеральный директор,

канд. техн. наук				                                         А.Д. Лаппо

Директор по производству,

первый заместитель генерального директора                  Н.М. Сидоренко

Руководитель проекта,

начальник отдела градостроительной экологии

и территориального проектирования                                      И.Б. Евплова

2012

Материалы по обоснованию проекта планировки с проектом межевания:

- Пояснительная записка

- Графические материалы:

| Номер листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | План красных линий | 1:2000 |
| 2 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | 1:1000 |
| 3 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети | 1:2000 |
| 4 | Проект межевания | 1:2000 |
| 5 | Схема размещения проектируемой территории в структуре поселения | 1:5000 |
| 6 | План современного использования территории | 1:2000 |
| 7 | Разбивочный чертёж красных линий | 1:1000 |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:1000 |
| 9 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:2000 |

Состав авторского коллектива и ответственных исполнителей

Отдел градостроительной экологии и территориального проектирования

Начальник отдела                                                                                                      И.Б. Евплова

Инженер                                                                                                                      М.В. Лисина

Ведущий инженер-экономист                                                                              Т.А. Салангина

Главный специалист                                                                                              Н.В. Чистякова

Ведущий инженер                                                                                                     Г.С. Глумова

Отдел проектирования инженерной инфраструктуры

Начальник отдела                                                                                                     А.Н. Ерецкий

Инженер по водоснабжению и водоотведению                                                  Д.А. Васильева

Инженер по электроснабжению                                                                           Н.И. Соболева

Инженер по теплоснабжению                                                                                  О.Н. Харина

Группа ИТМ ГО и ЧС

Начальник группы                                                                                             М.В. Горностаева

Содержание

Введение	6

I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА ПО ул.РОДНИКОВАЯ В г.НИЖНИЕ СЕРГИ	9

1.1. Общие сведения о территории проектирования	9

1.2. Природные условия	9

1.2.1. Климатическая характеристика	9

1.2.2. Рельеф	13

1.2.3. Геологическая и гидрогеологическая характеристика	13

1.2.4. Инженерно-геологические условия	14

1.2.5. Гидрология	16

1.2.6. Растительный и почвенный покров	17

1.3. Современное использование территории	17

1.4. Архитектурно-планировочное решение	18

1.5. Жилищный фонд	21

1.6. Население	22

1.7. Культурно-бытовое обслуживание	22

1.8. Организация транспортного обслуживания территории	24

1.9. Инженерная инфраструктура на территории	25

1.9.1. Водоснабжение	25

1.9.2. Хозяйственно-бытовая и дождевая канализация	28

1.9.3. Теплоснабжение	31

1.9.4. Газоснабжение	34

1.9.5. Электроснабжение	37

1.9.6. Система  связи	38

1.9.7. Инженерная подготовка территории	39

1.9.8. Вертикальная планировка	42

1.10. Санитарная очистка	43

1.11. Озеленение	47

1.12. Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	49

1.13. Зоны с особыми условиями использования территории	53

1.14. Охрана окружающей среды	61

1.15. Баланс территории и основные технико-экономические показатели проекта планировки жилого района	62

II. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ	65

2.1. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов проектируемой территории и жизнедеятельность населения	65

2.1.1. Результаты возможных последствий воздействия современных средств поражения	65

2.1.2. Результаты возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	66

2.2. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающим состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки проекта планировки	67

2.2.1. Наличие и характеристики защитных сооружений гражданской обороны	67

2.2.2. Наличие систем управления и оповещения	67

2.2.3. Наличие сборно-эвакуационных пунктов (СЭП)	68

2.2.4. Данные о наличии организаций, отнесенных к категориям по ГО	68

2.3. Предложения по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите и жизнеобеспечению его населения  в военное время и в ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений первой очереди и расчетного срока осуществления ИТМ ГО ЧС:	68

2.3.1. Обеспечение пожарной безопасности	68

2.3.2. Мероприятия по защите от ЧС техногенного характера	69

2.3.3. Мероприятия по защите от ЧС природного характера	69

2.3.4. Мероприятия по гражданской обороне	70

2.3.5. Критерии для зонирования территории по степени опасности чрезвычайных ситуаций	71

III. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ	72

# Введение

Проект планировки с проектом межевания территории жилой застройки по ул. Родниковая г.Нижние Серги выполнены в соответствии с муниципальным контрактом № 5-12 от 05 марта 2012 г. с администрацией муниципального образования город Нижние Серги (см. приложение 1).

Исполнитель проекта – Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт по разработке генеральных планов и проектов застройки городов» (ОАО «НИИПГрадостроительства»).

В основу разработки проекта положена следующая законодательная и методическая документация:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1;

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ;

- Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23.02. 1995г. N 26-ФЗ;

- Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ;

- Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ;

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-Ф3;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ;

- «Положение об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения  (утв. постановлением Правительства РФ от 07.12. 1996 г. N 1425) (с изменениями от 20 декабря 2002 г., 19 июля 2006 г.);

- «Правила землепользования и застройки Нижнесергинского городского поселения» в редакции, утвержденной решением Думы Нижнесергинского городского поселения №147 от 26.02.2009 г. с изменениями утвержденными решением Думы Нижнесергинского городского поселения №196 от 25.09.2009 г.

- «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66» утверждены Постановлением Правительства Свердловской области «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» от 15.03.2010г № 380-ПП

- «Генеральная схема очистки территории населенных пунктов Нижнесергинского городского поселения», ФГУП «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ», Екатеринбург, 2007 год.

- «Единые Правила благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в  Нижнесергинском городском поселении», Приложение  к решению Думы Нижнесергинского городского поселения от 02.11.2006г. № 39 с изменениями и дополнениями от 24.12.2007г.  № 87.

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (утв. Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150);

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ»;

- СанПиН 2.11.564-96  «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

При разработке проекта учитывались документы территориального планирования:

- Генеральный план г.Нижние Серьги 1997 г.,

- Корректировка генерального плана г. Нижние Серьги 2007 г.

Проект планировки разработан на цифровых топографических картах масштаба 1:2000, предоставленных Заказчиком.

В соответствии с техническим заданием на проектирование выполнена корректировка топографической съёмки в части нанесения трассы  газопровода высокого давления, проходящего по территории проектирования. Трасса газопровода нанесена на основании исполнительной съёмки, предоставленной ГУП «Газовые сети», г. Екатерингбург -  эксплуатирующей организацией газопровода Нижние Серги – Атиг – Верхние Серги (см. приложение 2). Откорректированная топографическая съёмка согласована с ГУП «Газовые сети» (см. приложение 3).

Проект планировки выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе МарInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

# I. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА ПО ул.РОДНИКОВАЯ В г.НИЖНИЕ СЕРГИ

## 1.1. Общие сведения о территории проектирования

Компактный промышленный город Нижние Серги на юго-западе Свердловской области, является центром Нижнесергинского муниципального образования.

Город основан в 1732 году Никитой Никитовичем Демидовым у подножия Бардымского хребта на слиянии рек Серга и Бардым.

История возникновения города представляет типичную картину в организации городов-заводов на Урале, связанной с созданием частной и государственной горно–металлургической промышленности.

Население не превышает 14 тысяч жителей, основой которых являются вековые династии металлургов и лесозаготовителей.

В конце ХIХ века в Нижних Сергах находилось главное управление заводов Сергинско-Уфалейского горного округа – одного из крупнейших производителей чугуна на Урале.

Город Нижние Серги расположен в живописнейшем месте – в долине реки Серга, протекающей между склонов Уральских гор.

В 1833 г. были открыты залежи минеральной воды на базе которой в настоящее время функционирует курорт «Нижние Серги».

Неповторимая природа ландшафтов с хвойными лесами, минеральные источники, горнолыжная трасса, большое количество карстовых пещер, скальных выходов, необычная флора и фауна Бардымского хребта и природный парк «Оленьи ручьи» привлекают внимание туристов не только со всей страны, но и с ближнего и дальнего зарубежья. Все это закрепило за городом Нижние Серги славу второй Швейцарии.

В условиях сложного рельефа, расчленяющего территорию городской застройки сложились несколько относительно обособленных жилых районов:

Территория проектируемого жилого района по ул. Родниковая  расположена в северо-восточной части города. С юго-востока жилой район примыкает к жилым кварталам, с севера, запада, востока и юга ограничен естественной лесной растительностью.

## 1.2. Природные условия

### 1.2.1. Климатическая характеристика

Климат города имеет ярко выраженный континентальный характер, что объясняется его расположением в глубине Евразийского материка в средних широтах. Зима продолжительная с устойчивой морозной погодой, обилием снега. Лето – умеренно теплое. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Осадки выпадают большей частью в осенне-летний период.

По схематической карте климатического районирования для строительства территории России город Нижние Серги приурочен к району - I, подрайону - I В.

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции Екатеринбург на основании СНиП 23-01-99 в таблицах  2.1-1, 2.1-2. 2.1-3 и по материалам климатического паспорта г.Екатеринбург.

Таблица 1.2.1-1 - Климатическая характеристика по метеостанции Екатеринбург

| Параметры, единицы измерения | Показатели |
| --- | --- |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |
| 1.1 Температура воздуха наиболее холодных суток, (С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -42 -40 |
| 1.2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, (С, обеспеченностью 0,98 0,92 | -38 -35 |
| 1.3 Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,94 | -20 |
| 1.4 Абсолютная минимальная температура, (С, | -47 |
| 1.5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, (С, | 7,1 |
| 1.6 Продолжительность (сут) и средняя температура воздуха ((С) периода со средней суточной температурой воздуха ( 0(С, | 168 (-9,7 |
| ( 8(С, | 230 -6,0 |
| ( 10(С, | 245 -5,3 |
| 1.7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 79 |
| 1.8 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час наиболее холодного месяца, % | 73 |
| 1.9 Количество осадков за ноябрь-март, мм | 114 |
| 1.10 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | З |
| 1.11 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | 5 |
| 1.12 Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха (8(С, | 3,7 |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |
| 2.1 Барометрическое давление, гПа | 980 |
| 2.2 Температура воздуха, (С, обеспеченностью 0,95 0,98 | 22 27 |
| 2.3 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, (С | 23,1 |
| 2.4 Абсолютная максимальная температура воздуха, (С | 38 |
| 2.5 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, (С | 10,6 |
| 2.6 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 68 |
| 2.7 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 56 |
| 2.8 Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 383 |
| 2.9 Суточный максимум осадков, мм | 94 |
| 2.10 Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |
| 2.11 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 4 |

Таблица 1.2.1-2 -  Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С)

| I | II | III | 1V | V | V1 | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -15,5 | -13,6 | -6,9 | 2,7 | 10,0 | 15,1 | 17,2 | 14,9 | 9,2 | 1,2 | -6,8 | -13,1 | 1,2 |

Термический режим воздуха на территории формируется под влиянием таких климатообразующих факторов, как атмосферная циркуляция, радиационный режим и подстилающая поверхность. В формировании термического режима в воздухе и на поверхности почвы большую роль играют высота расположения местности и форма рельефа. В основном  климат района формируется воздушными массами, поступающими с Атлантического океана. Большую роль в формировании климата в Зауралье играет Сибирский антициклон с сильно охлажденным воздухом. Наряду с этим наблюдаются частые вторжения холодных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды.

Летом территория находится в основном в области низкого давления. Нередко происходят вторжения воздушных масс с Баренцева и Карского морей.

Зима начинается в первой декаде ноября и продолжается до конца марта. Средняя температура самого холодного месяца января составляет менее минус 15,5 °С (метеопост Нижние Серги минус 16,6 °С), при абсолютном минимуме до минус 51 °С (метеопост Нижние Серги минус 48 °С).

Если среднемесячные температуры воздуха весной, летом и осенью не имеют больших отклонений от средних многолетних показателей, то зимой это выражается резче.

Отклонения от средних показателей в этот период достигают ±10 °С. Для весны характерно повышение средних суточных температур воздуха. Наряду с этим, в мае и даже в июне бывают возвраты холодов, связанные с вторжениями арктических воздушных масс. Нередко продолжительность похолоданий доходит до 8 - 13 дней и сопровождается обильным выпадением снега.

Вторжения арктического воздуха особенно ощутимы летом, когда они повсеместно, особенно в пониженных частях рельефа, вызывают заморозки. Осенние похолодания с отрицательной среднесуточной температурой в первой половине сентября – довольно редкое явление. Однако во второй половине сентября похолодания бывают около одного раза в 4 года. Обычно эти похолодания сопровождаются ненастной погодой, осадки в это время выпадают в большинстве случаев в виде мокрого снега.

Среднегодовое количество осадков составляет 560-700 мм. Основная часть осадков поступает с Атлантического океана и выпадает в теплый период времени года (апрель-октябрь). Летом осадки имеют преимущественно ливневой характер и нередко сопровождаются грозами. Так в июле и августе выпадает до 100 мм осадков в месяц. Большое влияние на количество осадков оказывают Уральские горы, которые существенно снижают их по сравнению с Предуральем.

Таблица 1.2.1-3 – Среднемесячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,8 | 1,9 | 2,8 | 4,9 | 7,1 | 10,9 | 13,7 | 12,3 | 8,8 | 5,3 | 3,3 | 2,2 | 6,3 |

Первое появление снежного покрова отмечается в середине октября. Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября, разрушается во второй декаде апреля. Максимальная высота снежного покрова в лесу может достигать 100-110 см, а в открытом месте 80 см. Появление устойчивого снежного покрова и его сход в различные годы устойчиво различаются во времени. Весна начинается в конце марта и заканчивается в середине мая, при этом на фоне общего потепления наблюдаются возвраты холодов, обусловленные влиянием арктических циклонов, последние заморозки могут наблюдаться даже в конце мая и начале июня.

Летний период года начинается в середине мая и заканчивается в первой половине сентября. Средняя температура самого теплого месяца (июля) +16-17 °С, при абсолютном максимуме +36-37 °С. Осенний период начинается в середине сентября, но первые понижения температуры могут наблюдаться уже в конце августа, а первые заморозки – в первой декаде сентября. В первой половине дня осенью часто наблюдаются туманы. Осадки, в основном, имеют обложной характер и малую интенсивность.

Нижнесергинское городское поселение расположено в зоне действия ветров с преобладанием западных и юго-западных направлений, при средней годовой скорости около 3,0-3,5 м/с. Наиболее сильные ветры наблюдаются весной и осенью.

Таблица 1.2.1-4 Повторяемость направлений ветра, %

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | ЗСЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 9 | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 |

### 1.2.2. Рельеф

Рельеф местности крупнохолмистый, местами гористый с глубоко врезанными долинами рек. Горы и гряды в целом имеют субмеридиональную ориентировку и характеризуются средними отметками 360-430 м.

Город Нижние Серги расположен на живописных берегах Нижнесергинского пруда и реки Серга. Абсолютные отметки естественного рельефа колеблются в пределах города от 292 до 446 метров. Большая часть сложившейся застройки расположена на крутых склонах гор, уклоны по проезжим частям улиц значительно превышают нормативные.

Территория проектируемого жилого района расположена на северо-востоке города. Абсолютные отметки высот составляют 441 м на северо-западе, 423 м на северо-востоке до 338 м на юге. Общий уклон поверхности направлен с севера на юг, к долине реки Серга.

На территории проектирования расположен сухой лог, по дну которого в период таяния снега течет временный водоток в реку Сетенкова - приток р.Серга с отметками рельефа 380-338 м.

### 1.2.3. Геологическая и гидрогеологическая характеристика

В геологическом отношении территория проектирования расположена в пределах Нижнесергинского блока (горс-антиклиналии) Киргишанско-Бердымского антиклинория Западно-Уральской внешней зоны складчатости. Нижнесергинский блок сложен вулканогенно-осадочными образованиями средне-позднеордовикского возраста, сланцево-кремнисто-карбонатными и терригенными породами позднего силура и раннего девона, которые приведены в сложные взаимоотношения серией разрывных нарушений. Коренные породы перекрыты отложениями четвертичного возраста различного генезиса.

В гидрогеологическом отношении территория проектирования приурочена к Большеуральскому бассейну подземных вод. Жилой район расположен в зоне развития безнапорного трещинно-грунтового водоносного горизонта, приуроченного к зоне трещиноватости эффузивно-осадочных образований силура-ордовика. Мощность продуктивной трещинной зоны 40-5 м, зеркало подземных вод свободное и залегает на глубине 1-37 м. По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные натриево-магниево-кальциевые, минерализация 0,2 г/л. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков в осенне-весенний период, а также за счет перетока из водоносных горизонтов, занимающих более высокое гипсометрическое положение.

По данным «Гидрогеологического заключения ООО ГП «СвТЦОП» №4395/10-г об источниках водоснабжения на территории Нижнесергинского муниципального района» источником водоснабжения г.Нижние Серги является Демидовское месторождение подземных вод (МПВ), расположенное в 6,7 км западнее г.Нижние Серги, на левобережье р.Демид, в зоне трещиноватости и закарстованности карбонатных отложений девона. Запасы Демидовского МПВ, согласно протоколу ТКЗ от 26.06.1974 г. №6, утверждены в количестве 10,9 тыс. м3/сут по категориям А+В+С1 (в том числе А=6,4, В=2,7, С1=1,8 9 тыс. м3/сут). Благодаря хорошей гидравлической связи водоносной зоны с р.Демид часть запасов месторождения формируется за счет привлечения речного стока.

Запасы Демидовского месторождения МПВ освоены частично. Скважины №№ I-рэ, II-рэ эксплуатируются для ХПВ и ПТВ г.Нижние Серги на основании лицензии СВЕ 01893 ВЭ, выданной МУП ЖКХ и водоснабжение». Водозабор работает в течение более чем 35 лет. Фактическая величина водоотбора по этим скважинам в период 2007-2009 г.г. составила 1,6-1,7 9 тыс. м3/сут. при разрешенном водоотборе 3,9 тыс. м3/сут., что существенно ниже суммарной величины утвержденных запасов.

В пределах Нижнесергинского муниципального района, в 0,7 км юго-западнее г.Нижние Серги, на правобережье р.Серги находится Нижнесергинское месторождение минеральной воды, являющейся гидроминеральной базой курорта «Нижние Серги».

Запасы подземных минеральных вод Нижнесергинского МПВ утверждены в количестве 7,5 дм3/с или 648 м3/сут. без категоризации в привязке к скважине № 4. Государственным балансом подземных вод запасы по скважине № 4 учтены в количестве 285 м3/сут. по категории В и 363 м3/сут. по категории С.

По химическому составу подземные воды, вскрытые скважиной № 4 в интервале 172-188 м, являются хлоридными натриевыми среднеминерализованными (6,9-8,6 г/дм3) и относятся к Нижне-Сергинскому типу лечебно-столовых вод.

В настоящее время скважина № 4 находится в эксплуатации. На право добычи минеральных вод из скважины № 4 и расположенной вблизи нее резервной скважины № 111 (пройдена в 1982 г.), также вскрывшей минеральные воды, ЗАО «Триумф» выдана лицензия СВЕ 02171 МЭ для санаторно-курортного лечения и розлива с разрешенной величиной добычи 381 м3/сут.

Запасы подземных вод скважины № 111 не утверждались.

Границы округа горно-санитарной охраны курорта «Нижние Серги» в составе трех зон утверждены Совмином РСФСР (Постановление от 10.07.1984 г. № 301).

### 1.2.4. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия территории проектирования определяются структурно-тектоническими особенностями ее строения; физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений; гидрогеологическими условиями; наличием физико-геологических процессов; степенью техногенной нагрузки на территорию.

Комплексных инженерно-геологических изысканий на территории проектирования жилого района по ул.Родниковой специализированными организациями не проводилось. Инженерно-геологическая характеристика приведена на основании данных инженерно-геологических изысканий, выполненных ЗАО МНПЦ «Геоэкология» в 2006 г. и ЗАО «Регион-ГЕО» в 2008 г. для проектирования кладбища и подъездной дороги к кладбищу в г. Нижние Серьги, расположенных в 1,5 км к востоку от г.Нижние Серги, наиболее близко к территории проектирования.

По материалам изысканий в пределах сжимаемой грунтовой толщи выделены два инженерно-геологических слоя:

- почвенно-растительный слой;

- элювиальные образования мезозойского возраста (еМZ) .

Почвенно-растительный слой мощностью 0,3-0,5 м вскрыт повсеместно. Почвенно-растительный слой использовать в качестве основания не рекомендуется, поэтому при проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по инженерной подготовке территории строительства, связанные с его удалением.

Элювиальные образования вскрыты повсеместно, представлены суглинками. Вскрытая мощность суглинков 2,5-4,5 м. По числу пластичности и показателю текучести суглинки элювиальные относятся к суглинкам твердой, полутвердой и тугопластичной консистенции. По гранулометрическому составу грунты слоя представлены суглинками легкими и тяжелыми, пылеватыми. По относительной деформации набухания без нагрузки относятся к ненабухающим грунтам. Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 1,10 м. По степени морозоопасности суглинки элювиальные относятся к группе слабопучинистых и среднепучинистых грунтов, поэтому в проекте должны предусматриваться мероприятия, не допускающие увлажнение грунтов основания а также промораживание их в период строительства. Суглинки элювиальные относятся к непросадочным грунтам. Коэффициент фильтрации составляет 1,45Х10-5 м/сут. Коррозионная активность суглинков элювиальных к углеродистой и низколегированной стали – средняя, к свинцовой оболочке кабеля – низкая, к алюминиевой оболочке кабеля средняя по содержанию железа, к бетонам на различных марках цемента – неагрессивная.

Площадка проектирования находится в зоне развития безнапорного трещинно-грунтового водоносного горизонта, приуроченного к зоне трещиноватости эффузивно-осадочных образований силура-ордовика. Мощность продуктивной трещинной зоны 40-50 м, зеркало подземных вод свободное и залегает на глубине 1-37 м. По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные натриево-магниево-кальциевые, минерализация 0,2 г/л. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков в осенне-весенний период, а также за счет перетока из водоносных горизонтов, занимающих более высокое гипсометрическое положение. В многоводные годы при таянии снега и обильном выпадении осадков возможное повышение уровней подземных вод может составлять 0,5-1,0 м, поэтому в проекте необходимо предусмотреть мероприятия по инженерной подготовке территории и защите ее от возможного подтопления.

В целом инженерно-геологические условия территории могут быть оценены как удовлетворительные и отнесены к I и II категории сложности (приложение Б СП 11-105-97). При проектировании необходимо предусмотреть систему ливневой канализации для отвода поверхностного стока.

По сейсмической опасности рассматриваемая территория, согласно СНиП II-7-81* и изменениям и дополнениям для массового строительства относится по карте ОСР-97 А к 6 баллам, т.е. расположена в безопасном по сейсмическим свойствам районе.

Абсолютные отметки высот территории проектирования составляют 441 м на северо-западе, 423 м на северо-востоке до 338 м на юге. Общий уклон поверхности направлен с севера на юг, к долине реки Серга.

В соответствии с генеральным планом 1997 г. часть территории попадает в оползнеопасный район. При проектировании необходимо предусматривать противооползневые мероприятии по инженерной подготовке территории.

Большая часть территориям (около 30% территории) оценивается как ограниченно благоприятная для строительства. Фактором, осложняющим строительство, является наличие участков с уклонами 10-20 %, освоение которых потребует проведения работ по организации рельефа, отведению поверхностного стока.

К территориям, неблагоприятным для строительства (около 12 % территории), относятся территории, требующие проведения дорогостоящих работ по инженерной подготовке территории (организация рельефа и отведение поверхностного стока, защита от оползней):

- участки с уклонами 20-40 и более 40 %;

- участки с высоким уровнем грунтовых вод.

### 1.2.5. Гидрология

На территории проектирования расположен сухой лог, по дну которого в период таяния снега течет временный водоток в реку Сетенкова, которая берет свое начало в юго-западной части территории проектирования, на высоте около 350 м, к северо-востоку от г.Нижние Серги и впадает в Нижнесергинский пруд. Общее направление реки в верхнем течении юго-западное.

Река Серга пересекает город с северо-востока на юго-запад. Общая протяженность реки 113 км. Река зарегулирована водохранилищами: Верхнесергинским, Нижнесергинским, Михайловским. В верхнем течении река имеет большие скорости течения, каменистое русло. В пределах города в реку впадают небольшие речки: Ахмановка, Сетенкова, Заставка, Средняя, Большой Лог.

В северо-восточной части города в 1743 г. на реке построен Нижнесергинский  пруд. Земляная плотина имеет длину 224 м, напор – 9,5 м, отметку гребня -313 м. Полный объем пруда – 13,6 млн. м3, полезный – 13,3 млн. м3, НПУ – 311,5 м, площадь зеркала при НПУ – 3,6 км2, площадь водосбора – 642 км2.

Питание реки смешанное с преобладанием снегового. Годовой ход уровней воды характеризуется хорошо выраженной волной весеннего половодья – основной фазы водного режима, на долю которого приходится 70 % годового стока, очень устойчивой продолжительной зимней меженью, серией дождевых паводков, нарушающих устойчивость летне-осенней межени. Вскрытие реки происходит во второй половине апреля. Весенний ледоход продолжается 4-10 суток. Половодье длится в среднем 2-3 недели. Осенью перед ледоставом также возможен подъем воды. Ледостав происходит в среднем в период 10-15 ноября и продолжается 150-160 дней.

### 1.2.6. Растительный и почвенный покров

Согласно перечню лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.03.2007 г. № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса Свердловской области располагаются в пределах таежной лесорастительной зоны и занимают Средне-Уральский лесной район.

В лесах произрастают более 10 разновидностей древесных пород. Основными лесообразующими породами являются сосна и береза, на их долю приходится 34 и 36 % от общей площади лесных земель, ель занимает 16 %, осина и кедр – по 6 %. Возрастная структура представлена насаждениями 6 и выше классов возраста.

Территория проектирования занята лесами преимущественно хвойными и смешанными (сосна, пихта, лиственница, ель, береза, осина). Травяной покров представлен преимущественно злаковым разнотравьем. Почвы дерново-подзолистые, по механическому составу – глинистые и тяжелосуглинистые.

## 1.3. Современное использование территории

Территория, для которой выполняется проект планировки, расположена на северо-востоке восточного жилого района города Нижние Серги Нижнесергинского муниципального района Свердловской области и ограничена с юго-запада проектируемой улицей Родниковой, а с северо-запада и юго-востока – продолжением, соответственно, улиц Береговой и Пролетарской. На северо-востоке границей проекта планировки является проектируемая, в соответствии с генеральным планом города Нижние Серги, улица, которая в настоящее время не имеет названия.

Площадь территории проекта планировки в границах проектирования составляет 19,8 га. В настоящее время территория проектируемого жилого района не застроена, за исключением проходящего вдоль юго-западной границы проектирования подземного газопровода высокого давления Нижние Серги – Атиг – Верхние Серги.

С юго-запада к территории проектирования примыкает зона индивидуальной жилой застройки, а на северо-западе, северо-востоке и юго-востоке к проектируемому микрорайону прилегают земли, свободные от застройки, занятые естественными лесными насаждениями. Таким образом, территория жилого района может развиваться за счет освоения внутренних резервов. Единственным сдерживающим фактором для дальнейшего экспансивного развития проектируемого района является зона минимальных расстояний от проходящего по его территории газопровода высокого давления.

Рельеф территории, для которой выполняется проект планировки, сложный, с понижением с северо-запада и с юго-востока к центру территории проектирования. Примерно посередине проектируемого района с севера на юг проходит сухой лог без постоянного водотока. К юго-востоку от него на территории района расположен массив естественных лесных насаждений, преимущественно хвойных пород (ель, сосна).

Транспортные связи на территории проектируемого жилого района в настоящее время не сформированы и представлены полевыми и лесными проездами без капитального покрытия, с выходами на ул. Береговую и ул. Пролетарскую с щебеночным покрытием.

## 1.4. Архитектурно-планировочное решение

Проект планировки территории жилого района по улице Родниковая выполнен в границах, определённых генеральным планом г. Нижние Серги, утверждённом в 2007 году. На настоящий момент территория залесена, свободна от застройки.

Предложенные решения проекта планировки жилого района формировались исходя из следующих предпосылок:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека в границах проектирования и на прилегающих территориях;

- оптимальное использование территориального потенциала с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся планировочной структуры жилого района «Восточный», в состав которого входит проектируемая территория;

- развитие инфраструктуры на выбранной территории, повышение уровня культурно-бытового обслуживания прилегающих территорий, на которых выявлен дефицит объектов обслуживания населения;

- максимальное сохранение и использование архитектурно-ландшафтного потенциала территории.

В основу архитектурно-планировочного решения положены границы земельных участков по материалам государственного кадастра недвижимости и особенности территории, такие как сложный крутой рельеф с понижением к сухому логу, проходящему с севера на юг жилого района. Ограничение на использование территории жилого района накладывает трасса существующего газопровода высокого давления и зона минимальных расстояний от него.

Основными планировочными осями на территории жилого района являются сухой лог, разделяющий территорию на два образования, и окружающие жилой район улицы, запроектированные в соответствии с генеральным планом города – продолжения улиц Береговой и Пролетарской на западе и востоке, улица Родниковая на юге и безымянная улица на севере территории (далее по тексту условное название – Северная).

От красных линий жилых улиц в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования установлены отступы до индивидуальной жилой застройки 5 метров.

Трассировка внутриквартальных проездов, предлагаемая проектом планировки, подчинена особенностям рельефа территории. Западная и восточная части жилого района по проекту имеют самостоятельное транспортное обслуживание. В западной части предлагается строительство трёх сквозных проездов между улицами Береговой и Северной – ул. Питерской, Пихтовой и Радужной. Улицы трассированы по рельефу для обеспечения безопасности движения и удобства планировки индивидуальных участков. В восточной части жилого района проектируется 1 сквозной проезд – ул. Демидовская, имеющая выходы на ул. Пролетарскую и Северную, и 1 тупиковый проезд протяжённостью 120 м перпендикулярно ул. Демидовской. Такая планировка проездов рациональна с точки зрения вертикальной планировки территории и предполагает меньшие затраты на строительство.

Для основных внутриквартальных проездов ширина отступа от красных линий до жилой застройки составляет 3м в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования.

На территории жилого района выделяются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а именно:

- границы зон планируемого размещения объектов жилищного строительства;

- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

- границы зон планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры;

- границы территорий зеленых насаждений общего пользования;

- границы территорий зелёных насаждений специального назначения.

Зона планируемого размещения объектов жилищного строительства. Согласно генеральному плану и правилам землепользования и застройки города Нижние Серги, проектируемый район подлежит застройке индивидуальными жилыми домами.

Площадь участков, предлагаемых настоящим проектом, составляет 0,09 – 0,15 га. Этажность зданий – до 3-х этажей. Всего на территории проектирования выделено 70 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (из них 2 – по ул. Родниковой – являются существующими, но на настоящий момент не застроенными). К каждому участку обеспечен подъезд с жилых улиц по периметру жилого района или с внутриквартальных проездов.

Зона планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения. На территории проектирования размещается детский сад на 60 мест. Участок детского сада выходит на улицу Пролетарскую. Вместимость рассчитана исходя из необходимости обеспечения потребности населения в радиусе 0,5 км (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Свердловской области).

Вдоль улицы Родниковая в западной и восточной частях жилого района предлагается разместить торговый объект и учреждение бытового обслуживания населения.

Зона  зелёных насаждений общего пользования. Территория сухого лога в проекте благоустраивается как зелёные насаждения общего пользования, предусматриваются мероприятия по укреплению откосов для предупреждения овражных процессов.

Зона зелёных насаждений специального назначения. Газопровод высокого давления, проходящий по территории проектирования с запада на восток вблизи улицы Родниковой, имеет зону минимальных расстояний до фундаментов зданий в размере 10 м от трубы. Данная зона закреплена в проекте как зелёные насаждения специального назначения и не подлежит застройке.

Зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Для организации инженерно-технического обеспечения объектов застройки на территории размещается трансформаторная подстанция (в конце тупикового проезда в восточном образовании микрорайона) и очистные сооружения ливневого стока (на территории, прилегающей к улице Родниковой, к западу от лога). Водозабор подземных вод располагается за границей проектирования, к северо-востоку от территории.

На территории жилого района размещены гостевые автостоянки у объектов общественно-делового назначения. Хранение автомобилей жителей индивидуальных жилых домов будет осуществляться на придомовых участках.

Мероприятия по благоустройству предполагают организацию площадок для отдыха детей и взрослых в обоих образованиях жилого района около лога. В жилом районе проектируется развитая сеть тротуаров и дорожек, в местах пересечения дорожками линии временного весеннего водотока в логе предлагается строительство пешеходных мостиков.

По требованиям санитарных норм на территории жилого района размещается площадка для сбора крупногабаритных отходов (в конце тупикового проезда, рядом с трансформаторной подстанцией), а также контейнерные площадки на участках объектов культурно-бытового обслуживания населения и детского сада.

Рекомендуемыми типами покрытий для проездов являются плиты или асфальтобетон, для тротуаров – плиты или мелкоразмерная тротуарная плитка. Для детских площадок рекомендуется использовать грунтовое покрытие, для спортивных площадок тип покрытия зависит от их назначения и принимается в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами градостроительного проектирования.

При реализации проектных решений необходимо произвести комплексное благоустройство территории жилого района, что позволит обеспечить разнообразие среды и подчеркнуть архитектурное своеобразие застройки.

## 1.5. Жилищный фонд

В настоящее время на территории проектируемого жилого района застройка отсутствует.

Проектом планировки предлагается новая застройка 1-2 этажными индивидуальными жилыми домами повышенной комфортности с приусадебными участками размером 0,12-0,15 га. При условии обеспечения уровня жилищной обеспеченности 35 м2 на одного жителя, в соответствии с генеральным планом города Нижние Серги, а также средним коэффициентом семейности 2,8-3 чел., площадь одного жилого дома составит в среднем 100-120 м2 общей площади.

В соответствии с планировочным решением проекта планировки на территории жилого района планируется разместить 70 земельных участков, предназначенных для застройки индивидуальными жилыми домами.

Титульный список жилищного фонда проектируемого жилого района представлен ниже в таблице.

Таблица 1.5-1 – Титульный список жилищного фонда

| № | Наименование | Показатели на 1 дом | Кол-во домов | Показатели по всем домам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь, тыс. м2 | Кол-во квартир, ед. |  | Общая площадь, тыс. м2 | Кол-во квартир, ед. |
|  | Жилищный фонд нового строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-2-х этажный индивидуальный жилой дом | 0,1-0,12 | 1 | 70 | 7,0 | 70 |
|  | Итого | - | - | 70 | 7,0 | 70 |

Таким образом, общая площадь жилищного фонда на конец реализации проекта планировки составит около 7 тыс. м2 общей площади.

Площадь застройки жилого района на конец реализации проекта планировки составит 0,77 га. Коэффициент застройки будет равен 3,9 %.

## 1.6. Население

В соответствии с генеральным планом город Нижние Серги показатель жилищной обеспеченности в жилищной фонде повышенной комфортности на конец реализации проекта планировки принимается 35 м2 на одного жителя.

Таким образом, расчетная численность населения проектируемого жилого района составит около 200 человек.

Показатель плотности населения проектируемой жилой зоны на конец реализации проекта планировки составит 12 чел./га. Невысокий уровень плотности населения обусловлен строительством индивидуальных жилых домов, а так же наличием в границах проектирования значительных территорий, неблагоприятных для осуществления градостроительной деятельности. Такое значение данного показателя плотности позволяет обеспечить высокий уровень благоустройства территории, качественных характеристик комфортности проживания населения.

## 1.7. Культурно-бытовое обслуживание

Существующая система обеспечения основными учреждениями культурно-бытового обслуживания города Нижние Серги имеет ступенчатую структуру, в которой четко выражены общегородской центр, размещенный в Центральном жилом районе, подцентры обслуживания, формируемые в центрах других жилых районов: Восточном, Южном и Южном новом, а также учреждения обслуживания повседневного пользования, расположенные внутри жилых микрорайонов.

В соответствии с генеральным планом города Нижние Серги основной объем учреждений периодического и повседневного уровней обслуживания Восточного жилого района, на территории которого находится проектируемый жилой район, размещается по ул. Пролетарской на берегу Нижнесергинского пруда. Номенклатура учреждений обслуживания подцентра обслуживания Восточного жилого района включает в себя учреждения дошкольного и школьного образования, торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, клубные учреждения (дом детства) и отделение связи.

В соответствии с генеральным планом территория проектируемого микрорайона находится в пределах нормативных радиусов доступности ряда объектов обслуживания, за исключением учреждений здравоохранения, спорта, учреждений торговли первичной необходимости, а также учреждений дошкольного и школьного образования.

Территория проектируемого жилого района является жилой зоной в составе Восточного жилого района, вследствие чего в соответствии со структурой обслуживания в его границах должны размещаться учреждения повседневного обслуживания.

Таким образом, в соответствии с генеральным планом, а также необходимостью сокращения радиусов доступности объектов обслуживания до нормативной величины, на территории проектирования планируется разместить:

- детский сад;

- учреждение торговли;

- учреждение бытового обслуживания населения;

- плоскостные спортивные сооружения.

Остальные учреждения обслуживания, обеспеченность населения которыми в соответствии с рекомендуемыми нормативами в настоящее время не соблюдается, будут размещаться на смежных с проектируемым районом территориях.

Расчет необходимой емкости размещаемых на территории проектирования учреждений обслуживания осуществляется на основе «Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66», а также с учетом тяготеющего населения в соответствии с радиусами обслуживания для зоны индивидуальной жилой застройки, и представлен в таблице ниже.

Таблица 1.7-1 – Расчет емкости учреждений культурно-бытового обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изм. | Норматив на 1000жит. | Радиус обслуживания, м | Численность обслуживаемого населения, тыс.чел. | Расчетная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Детский сад | мест | 50 | 500 | 1,2 | 60 |
| 2. Учреждение торговли | м2 торг. площ. | 100 | 300 | 0,5 | 50 |
| 3. Учреждение бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 800 | 2,3 | 16 |
| 4. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 500 | 500 | 1,2 | 600 |

Ориентировочный строительный объем учреждений культурно-бытового обслуживания нового строительства составит около 3,7 тыс.м3.

Предложенные параметры проектируемых учреждений обслуживания должны быть конкретизированы на стадии архитектурно-строительного проектирования.

Таблица 1.7-2 – Титульный список учреждений обслуживания

| №№ | Наименование | Единица измерения | Емкость | Кубатура, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты нового строительства |
| 1 | Детский сад | мест | 60 | 1,9 |
| 2 | Учреждение торговли | м2 торг. площ. | 50 | 0,6 |
| 3 | Учреждение бытового обслуживания населения | раб.мест | 16 | 1,2 |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 600 | - |
| Итого | 3,7 |

## 1.8. Организация транспортного обслуживания территории

Существующее положение

В соответствии с генеральным планом г. Нижние Серги, территория проектирования ограничена по периметру следующими улицами:

- ул. Родниковая – магистральная улица районного значения (регулируемого движения);

- ул. Береговая, ул. Пролетарская, ул. Северная (условное название) – жилые улицы.

На настоящий момент ни одна из улиц по периметру жилого района не построена. На территории проектирования имеется сеть грунтовых дорог и зимников.

Проектные предложения

Проектом предусмотрено строительство улиц по периметру территории и сети внутриквартальных проездов.

Ул. Родниковая, по генеральному плану являющаяся магистральной улицей районного значения, в связи с тем, что её предполагаемая трассировка проходила по выданным земельным участкам, преобразована в жилую улицу. Это решение было принято в связи с тем, что единственный возможный вариант прохождения трассы этой улицы к западу от пересечения с продолжением улицы Пролетарской исключает возможность строительства улицы с параметрами, необходимыми для магистрали районного значения. Остальные улицы, предлагаемые проектом, сохранили категории, предусмотренные генеральным планом.

Трассировка внутриквартальных проездов также претерпела изменения по сравнению с вариантом генерального плана из-за сложного рельефа территории. В настоящем проекте проезды запроектированы таким образом, чтобы обеспечить удобное транспортное и пешеходное сообщение по кратчайшим расстояниям внутри жилого района и обеспечить нормативные продольные уклоны проезжих частей с минимизацией затрат на вертикальную планировку территории.

Сухой лог делит территорию проектирования на два самостоятельных образования с точки зрения транспортного обслуживания.

В восточном образовании запроектированы два внутриквартальных проезда – ул. Демидовская, имеющая выходы на ул. Пролетарскую и Северную, и тупиковый проезд, перпендикулярный ей, для обслуживания застройки в глубине жилого района.

В западном образовании проектом предусмотрено строительство трёх сквозных проездов – ул. Радужной, Пихтовой и Питерской, с выходами на Береговую и Северную улицы.

Организацию движения на пересечениях улиц планируется сохранить саморегулируемой. В связи с большими продольными уклонами проезжих частей проектом предлагается ограничить скорость движения на всех улицах тридцатью километрами в час.

Пешеходные переходы предусматриваются в одном уровне, с интервалом 200-300 метров, в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. Их расположение отражено на «Схеме организации транспорта и улично-дорожной сети» (лист 5).

Жилые улицы по периметру территории запроектированы с 7-ми метровой проезжей частью, двусторонним расположением 1,5 метровых тротуаров. Ширина в красных линиях - 25 м. Исключение составляет участок улицы Родниковой около пересечения с ул. Пролетарской – на этом участке для обхода существующих земельных участков ширина в красных линиях сужается до 13 м.

Основные внутриквартальные проезды запроектированы с 6-ти метровой проезжей частью, двусторонним расположением 1,5 метровых тротуаров. Ул. Радужная и тупиковый проезд от ул. Демидовской имеют 3,5 проезжую часть и односторонние тротуары шириной 1,5 м, это связано с низкой транспортной нагрузкой на них.

Поперечные профили улиц и проездов с размещением инженерных сетей приведены на листе 4 проекта планировки – «Разбивочный чертеж красных линий».

Для проезжих частей предлагается использовать асфальтобетонное или плитное покрытие, для тротуаров – асфальтобетонное, плитное или плиточное (из мелкоразмерной плитки различной конфигурации).

Хранение личного автотранспорта планируется осуществлять во встроенных гаражах и на территориях придомовых участков индивидуальной застройки. У объектов общественно-делового назначения предусмотрены гостевые автостоянки.

## 1.9. Инженерная инфраструктура на территории

### 1.9.1. Водоснабжение

Существующее положение

Территория в границах проектирования не застроена и не имеет коммунальных сетей.

Проектные предложения

В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения (таблица 1.9.1-1) выполнен с учётом удельных среднесуточных норм водопотребления, установленных в соответствии c НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

В проектируемой малоэтажной застройке предусматривается полное санитарно-техническое благоустройство с внутренним водопроводом и канализацией. Горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных теплоисточников.

Таблица 1.9.1-1 - Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд нового строительства |
| 1 | 1-2-х этажный индивидуальный жилой дом | 200 | 210 | 42,00 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 200 | 70 | 14,00 |
| 3 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,42 |
| Всего: | 56,42 |
| Всего, включая объекты общественно-социального назначения: | 62,57 |

Расчетные расходы воды для объектов общественно-социального назначения указаны в таблице 1.9.1-2.

Таблица 1.9.1-2 - Расчетные расходы воды объектов общественно-социального назначения

| № п/п | Наименование потребителей | Ед.изм. | Емкость | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад | мест | 60 | 4,5 |
| 2 | Учреждение торговли | м2 торг. площ. | 50 | 0,75 |
| 3 | Учреждение бытового обслуживания населения | раб.мест | 16 | 0,90 |
| Итого: | 6,15 |

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и расчетное количество пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84* и отображены в таблице 1.9.1-3.

Таблица 1.9.1-3 - Нормы расхода воды на пожаротушение  и расчетное количество пожаров

| Проектный срок | Население, чел. | Расчетное количество пожаров | Продолжительность пожара, ч | Расход воды на тушение наружного и внутреннего пожара, л/с | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок | 200 | 1 | 3 | 1(5 | 54 |

Таким образом, расход воды на наружное пожаротушение на расчетный срок составит  5 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение не предусматривается согласно п.6.5 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Общий расход воды при 3-часовом тушении пожара составляет 54 м3.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах чистой воды на водозаборном узле (ВЗУ).

Источники водоснабжения

Централизованное водоснабжение жилого района предусматривается от проектируемой скважины, которая планируется к северо-востоку от территории проектирования.

В 2006 г. проводились инженерно-геологические изыскания в 1,5 км к востоку от г.Нижние Серги ( в непосредственной близости от территории проектирования жилого района). На основании технического отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненного ЗАО МНПЦ “Геоэкология”, площадка проектируемого кладбища находится в зоне развития безнапорного трещинно-грунтового водоносного горизонта, приуроченного к зоне трещиноватости эффузивно-осадочных образований силура-ордовика. Мощность продуктивной трещинной зоны 40-5 м, зеркало подземных вод свободное и залегает на глубине 1-37 м. По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные натриево-магниево-кальциевые, минерализация 0,2 г/л.

К северо-востоку от территории проектирования будет располагаться водозаборный узел, который представляет собой артезианскую скважину глубиной порядка 37 м. Местоположение проектируемой скважины, ее глубина уточняется на последующей стадии проектирования по результатам гидрогеологических изысканий. Скважина оборудуется глубинным насосом. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и сооружений хозяйственно-питьевого водопровода в составе трех поясов санитарной охраны. I пояс – зона строгого режима, II и III пояса – зона ограничений. Границы зон устанавливаются на основании СанПиН 2.1.4.1110-02. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора. Границы второго и третьего поясов определяются гидродинамическими и гидрогеологическими расчетами.

Система и схема водоснабжения

Система водоснабжения жилого района принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Предполагаемая схема подачи воды в жилой район следующая: вода из скважины насосами первого подъема подается на водоочистные сооружения (ВОС), расположенные на площадке ВЗУ. После очистки и обеззараживания вода направляется в разводящие сети жилого района.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø110мм согласно ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия».

В местах присоединения ввода к наружной сети устанавливается запорная арматура бесколодезным способом (шток в ковере).

Для обеспечения противопожарных мероприятий должны быть установлены пожарные гидранты, в соответствии с пунктом 8.16 СНиП  2.04.02-84. Установка пожарных гидрантов производится вдоль жилых улиц на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

### 1.9.2. Хозяйственно-бытовая и дождевая канализация

Существующее положение

Вся территории в границах проектирования не застроена. В границах проектируемого участка отсутствует централизованная система канализации. Поверхностный сток с рассматриваемой территории  не организован.

Проектные предложения

При определении схемы организации водоотведения в жилом районе по ул.Родниковая приняты во внимание следующие факторы:

- небольшая планируемая численность населения;

- обеспечение экономичности при строительстве и последующей эксплуатации системы водоотведения;

- обеспечение природоохранных требований.

С учетом данных обстоятельств предусматривается обустройство индивидуальной жилой застройки, детского сада, магазина и учреждения бытового обслуживания населения локальными очистными сооружениями.

В качестве локальных очистных сооружений предлагается установить очистные сооружения заводской готовности типа «FloTenk- BioPURIT» для индивидуальной жилой застройки и «FloTenk- BioDrafts» для объектов общественно-социального назначения.

В основу работы установок положен принцип глубокой биологической очистки, соответствующей всем нормативным требованиям по качеству очистки сточных вод, подтвержденный необходимыми сертификатами и санитарно-эпидемиологическими заключениями. Данная технология идеально подходит для очистки хозяйственно-бытовых стоков небольшого объема, приспособлена к условиям неравномерного потока и изменения состава поступающих сточных вод. Локальные очистные сооружения «FloTenk- BioPURIT» можно использовать индивидуально и на группу домов, они компакты, занимают площадь не более 3х3 м.

Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда«FloTenk- BioPURIT» зависит от количества обслуживаемых лиц. В таблице 1.9.2-1 приведена производительность очистных сооружений для различного количества пользователей для установки «FloTenk- BioPURIT». Производительность установок «FloTenk - BioDrafts» варьируется от 25 до 2000 м3/сут. Данные установки гарантируют качество очистки сточных вод до установленных норм СанПин 2.1.5.980-00 для водоёмов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, а так же до норм сброса очищенных вод в водоемы рыбоxозяйственного назначения. Очищенную воду от индивидуальных очистных сооружений можно применять для полива в садово-огородной сфере или сливать в природные водоемы, канавы, дренажные ямы.

Таблица 1.9.2-1- Характеристика очистных сооружений «FloTenk- BioPURIT»

| № | Производительность, м3/сут | Количество пользователей, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 | 5 |
| 2 | 1,6 | 8 |
| 3 | 2,0 | 10 |
| 4 | 2,4 | 12 |
| 5 | 3,0 | 15 |
| 6 | 4,0 | 20 |
| 7 | 6,0 | 30 |
| 8 | 8,0 | 40 |
| 9 | 10,0 | 50 |

Дождевая канализация

Расчетные расходы дождевых вод

Расчетный расход дождевых вод qr с территории определяется по методу предельных интенсивностей согласно СНиП 2.04.03-85 по формуле:

, где

– среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока, определяется по п.2.17 СНиП 2.04.03-85, равняется 0,085;

А – параметр, определяемый по формуле 4 СНиП 2.04.03-85;

n – показатель степени, определяемый по таблице 4 СНиП 2.04.03-85, n=0,71;

F –расчетная площадь стока, F=19,83 га;

tr – расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, определяемый по формуле 5 СНиП 2.04.03-85, tr =20 мин.

,где

q20 - интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, q20=70л/с·га;

Р- период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, Р=1;

n - показатель степени, n=0,71;

(- показатель степени, (=1,54;

mr - средние количество дождей за год, mr=150.

Расчет производительности очистных сооружений

В соответствии с п.2.20 СНиП 2.04.03-85 на очистку отправляется наиболее загрязненная часть поверхностного стока, т.е. расход от малоинтенсивных часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности 0,05-0,1 года, что составляет примерно 70% годового стока. Тогда при n=0,59, (=1,54, mr=150 и P=0,05 параметр А=164,79.

Для очистки ливневого стока к установке принимаются очистные сооружения Векса-80-М фирмы ООО “Экострой”. Для строительства очистных сооружений потребуется территория размером 0,1 га. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составит 50 м.

Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:

, где

- среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3.

,

где

- общая площадь стока, =19,83 га

- слой осадков, мм, за теплый период года, в соответствии со СНиП 23-01-99,

- слой осадков, мм, за холодный период года ( определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, в соответствии со СНиП 23-01-99,

- общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

Общий годовой объем поливомоечных вод, стекающих с площади стока:

- удельный расход воды на одну мойку дорожных покрытий, л/м2;

- среднее количество моек в году;

- площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га

- коэффициент стока для поливомоечных вод

Система и схема дождевой канализации

Прогнозируемый поверхностный сток, подлежащий отведению и очистке, формируется атмосферными осадками и расходами воды на полив дорожных покрытий.

Отведение поверхностного стока предполагается осуществлять самотеком по открытым лоткам на очистные сооружения типоряда Векса. Данная установка позволяют очищать ливневые стоки до норм сброса в водоёмы рыбохозяйственного значения. Очищенный поверхностный сток сбрасывается в  р.Сетенкова (приток р.Серга).

### 1.9.3. Теплоснабжение

Настоящий раздел выполнен на основании задания, технико-экономических показателей и с учётом рекомендаций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», на базе исходных материалов заказчика.

Климатологические данные

Таблица 1.9.3-1 - Расчетные параметры наружного воздуха

| Холодный период |
| --- |
| Расчетные температуры наружного воздуха, ºС | Градусо-сутки /продолжительность отопительного периода) |
| Наиболее холодной пятидневки text | Средней за отопительный период text для зданий | Здания |
|  | жилых, обще-образ. учрежд. и др. общест. зданий, кроме перечисл. в графе 3 | поликлиник и лечебных уч-режд., домов-интернатов и дошкол. учрежд | жилых, общеобраз. учреждений и др. общ. зданий, кроме перечисл. в гр. 5 | поликлиник и учебных учреж-дений, домов-интернатов | дошколь ных учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| -35 | -6,4 | -5,2 | 6439 / 235 | 6655 / 254 | 6909 / 254 |

Проектные предложения

В соответствии с намеченным перспективным развитием жилого района по ул. Родниковая г. Нижние Серги предполагается новое строительство индивидуальной малоэтажной застройки. Так же намечено строительство зданий общественного и социально-бытового назначения.

Согласно заданию на проектирование на рассматриваемой территории предусматривается децентрализованное теплоснабжение по всем видам потребления (отопление, вентиляция и бытовое горячее водоснабжение) от автономных теплогенераторов, работающих на газовом топливе.

В кварталах индивидуальной жилой застройки теплообеспечение предлагается от индивидуальных двухконтурных котлов отечественного производства с установкой емкостных, газовых водонагревателей для нужд ГВС.

Теплоснабжение здания детского дошкольного учреждения предлагается осуществить от отдельно стоящей котельной установки, оборудованной трехконтурными котлами и низкоэммисионными горелками импортного типа, осуществляющих «дожиг» уходящих газов. Для оказания услуг по горячему водоснабжению необходимо предусмотреть установку оборудования для производства тепла на нужды ГВС.

Теплоснабжение проектируемых зданий учреждений торговли и культурно-бытового обслуживания населения предлагается осуществить за счет возведение пристроенных индивидуальных котельных установок, оборудованных трехконтурными котлами, и низкоэммисионными горелками импортного типа осуществляющих «дожиг» уходящих газов,  с установкой емкостных водонагревателей для нужд ГВС.

Эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности.

На всей территории жилого района предусматривается использование единого энергоносителя – сетевого газа для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления (для жилых зданий).

Перспективные расходы тепла для жилищно-коммунального комплекса подсчитаны по укрупненным показателям - удельным максимальным часовым расходам тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 1 м2 общей площади и значения среднего теплового потока на горячее водоснабжение на одного человека с учётом потребления в общественных зданиях.

Удельные нормы теплопотребления приняты:

- по укрупненным показателям – удельным отопительным и вентиляционным характеристикам для жилых и общественных зданий в Вт/кв.м*град.С (Справочное пособие «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»:- М., 2003г.);

- по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий);

- по укрупненным показателям среднего теплового потока на горячее водоснабжение.

Подсчет потребного количества тепла для жилых и общественных зданий, выполненный по удельным тепловым характеристикам зданий с учетом применения эффективных по теплофизическим свойствам ограждающих строительных конструкций, приведен в таблицах 1.9.3-2 и 1.9.3-3.

Таблица 1.9.3-2 - Расходы тепла на нужды жилищного фонда к расчетному сроку

| Объект строительства | Население в новом жилищном фонде, тыс. чел. | Жилищный фонд нового строительства, тыс.м2 | Расходы тепла, МВт/час | Расходы тепла, МВт/год | Итого, МВт/год | Итого, Гкал/год | Расход природного газа, млн. нм3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q отопление | Q отопление |  |  |  |  |
| Жилищный фонд нового строительства |
| 1-2-х этажный индивидуальный жилой дом (68 домов) | 0,2 | 7,0 | 1,050 | 2842,6 | 2842,6 | 2450,5 | 0,360 | Источником теплоснабжения служит отопительный двухконтурный котел с естественной вытяжкой. |
| Итого | 0,2 | 7,0 | 1,050 | 2842,6 | 2842,6 | 2450,5 | 0,360 |  |

Таблица 1.9.3-3 - Расходы тепла на нужды учреждений культурно-бытового обслуживания

| Наименование объекта | Объемы строительства объектов культурно-бытового обслуживания, тыс. м3 | Расчетные расходы тепла, МВт/час | Расход природного газа, млн. нм3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qот | Qвент | Qгвс | Всего |  |  |
| Объекты нового строительства |
| Детский сад | 1,9 | 0,011 | 0,011 | 0,006 | 0,028 | 0,012 | Источником теплоснабжения служит отдельно стоящая котельная установка |
| Учреждение торговли | 0,6 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,009 | 0,004 | Источником теплоснабжения служит пристроенная индивидуальная котельная установка |
| Учреждение бытового обслуживания населения | 1,2 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,018 | 0,007 |  |
| Итого по объектам нового строительства | 3,7 | 0,022 | 0,021 | 0,011 | 0,054 | 0,023 |  |
|  |  | Годовые расходы тепла, МВт/год |  |  |
|  |  | Qот | Qвент | Qгвс | Всего |  |  |
| Детский сад | 1,9 | 31,835 | 20,162 | 42,073 | 94,071 | 0,012 | Источником теплоснабжения служит отдельно стоящая котельная установка |
| Учреждение торговли | 0,6 | 9,746 | 6,172 | 12,998 | 28,917 | 0,004 | Источником теплоснабжения служит пристроенная индивидуальная котельная установка |
| Учреждение бытового обслуживания населения | 1,2 | 19,492 | 12,345 | 25,996 | 57,833 | 0,007 |  |
| Итого по объектам нового строительства | 3,7 | 61,073 | 38,680 | 81,068 | 180,820 | 0,023 |  |
| То же Гкал/год | - | 52,65 | 33,34 | 69,88 | 155,88 | - |  |

### 1.9.4. Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен на основании задания на проектирование и исходных технико-экономических показателей. При разработке учтены требования СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы, СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», а также использованы исполнительные чертежи магистралей и сооружений, выданные заказчиком.

Проектные предложения

Газоснабжение проектируемого района предусматривается от существующей газораспределительной станции ГРС.

Из ГРС газ поступает в газопровод «ГРС г. Нижние Серьги – Атиг – Верхние Серьги» высокого давления (10 кг/см3) I категории, по которому транспортируется в г. Нижние Серьги.

Распределение газа по территории города предусматривается по трехступенчатой схеме. Газ высокого давления 1 МПа по проектируемому  газопроводу - отводу поступает в город к существующему головному газорегуляторному пункту ГРПБ, где давление газа снижается до 0,6 МПа, далее газ подается на проектируемый газорегуляторный пункт ГРПШ.  В ГРПШ давление газа редуцируется до параметров низкого давления - 3 кПа для подачи газа непосредственно потребителям района перспективной жилой застройки.

Для газификации площадок проектируемого района нового жилищного строительства потребуется прокладка газопроводов высокого и низкого давления, а также установка газораспределительного пункта (ГРПШ).

Газопровод высокого давления I категории (1,0 МПа) необходимо проложить подземно  от существующей задвижки газопровода высокого давления «ГРС г. Нижние Серьги – Атиг – Верхние Серьги» до ГРПБ.

Газопровод высокого давления II категории (0,6 МПа) необходимо проложить подземно от существующего ГРПБ до проектируемого ГРПШ.

Прокладка распределительных газопроводов низкого давления подземная, с тупиковыми пофасадными наружными участками по дворовым участкам домов.

Сети газопроводов низкого давления необходимо закольцовывать в единую систему, обеспечивающую высокую надежность и бесперебойность газоснабжения.

Для участков газораспределительных сетей рекомендуются к применению полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-2009 "Трубы из полиэтилена для газопроводов", характеризующиеся износостойким воздействием к внутренним факторам и окружающей среде, коррозионностойкие и не подвергаются деформации ,что обеспечивает более высокую надежность и долговечность в эксплуатации, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Проектируемый газорегуляторный пункт (ГРПШ), редуцирующий газ для населения предлагается разместить за границами проектирования в отдельно стоящем здании на площадке по ул. Пролетарская.

В ГРПШ необходимо установить технологическое оборудование с регулирующей предохранительной и контрольно-измерительной аппаратурой. Выбор оборудования обусловлен пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для ГРП.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРПБ и ГРПШ, ответвлений и вводов к потребителям предусматривается запорная арматура. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях, предусматриваются компенсирующие устройства.

Предусматривается полный охват жилого сектора снабжением природным газом.

Направление использования природного газа предусматривается, как единый энергоноситель для автономных теплогенераторов (отопление) и на хозяйственно-бытовые нужды населения (горячее водоснабжение и пищеприготовление), а также в качестве топлива для котельных установок.

В учреждениях культурно-бытового обслуживания, детских учреждениях приготовление пищи предусматривается на электричестве.

Ориентировочные прогнозируемые расходы газа для газификации жилого фонда определены в соответствии с нормами на основании требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Нормы удельного коммунально-бытового потребления составят 300 нм3/год на человека, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей.

Перспективные расчетные объемы  расхода газа для нужд жилищно-коммунального сектора и сводные прогнозируемые показатели приведены в таблицах 1.9.4-1 и 1.9.4-2.

Прогнозируемые показатели на расчетный срок

Таблица 1.9.4-1 - Перспективные объемы расхода газа для нужд жилищно-коммунального сектора

| Населенный пункт | Население, тыс. чел. | Расход природного газа, млн. нм3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Годовой, млн. нм3/год | Часовой, нм3/час |
| Объекты нового строительства |
| 1-2-х этажный индивидуальный жилой дом (68 домов) | 0,2 | 0,06 | 33,3 |
| Итого | 0,2 | 0,06 | 33,3 |

Примечание: - Расчет выполнен  при условии наличия газовой плиты в кухне и газового водонагревателя.

Таблица 1.9.4-2 - Сводные прогнозируемые показатели расхода природного газа по потребителям проектируемого района

| №№ п/п | Потребители | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хозяйственно-бытовые нужды населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение) | млн.нм3/год | 0,060 |
| 2. | Котельные установки | млн. нм3/год | 0,023 |
| 3. | Автономные источники тепла | млн. нм3/год | 0,360 |
|  | Всего | млн. нм3/год | 0,443 |

### 1.9.5. Электроснабжение

Электроснабжение жилого района по ул. Родниковая в г.Нижние Серьги осуществляется от существующих подстанций: ГПП1 110/6 кВ мощностью 2х10 МВА, получающей питание шлейфовым заходом ВЛ 110 кВ Первоуральск—Михайловск от ПС «Первоуральская» и ПС «Подъемная» 110/6 кВ мощностью 2х6,3 МВА.

Проектируемая трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ жилого района по ул. Родниковая подключается к существующей ВЛ 6 кВ (опора №36-на пересечении ул. Пестеля и Пролетарской) и проектируемой ВЛ 6 кВ от ПС  «Подъемная».

Проектные решения

Потребителями электроэнергии жилого района по ул. Родниковая являются жилые и общественные здания, очистные сооружения, наружное освещение.

По степени надежности электроснабжения потребители проектируемой жилой  и общественной застройки относятся к потребителям III (жилая застройка, учреждение бытового обслуживания), II (детский сад, предприятие торговли, очистные сооружения) и частично I категории (противопожарные устройства, охранная сигнализация) надежности электроснабжения.

Подсчет электрических нагрузок по коммунально-бытовым потребителям выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999г.): для коттеджей (с учетом пищеприготовления на газе)- по табл. 2.1.1н, для общественных зданий - по табл. 2.2.1н и аналогам.

Таблица 1.9.5-1 - Подсчет электрических нагрузок для проекта планировки жилого района по ул. Родниковая г. Нижние Серьги

| №№ п/п | Наименование | Един. изм. | Колич. | Р уд. (кВт/ котт.;м²) | Рр, кВт | cosφ | S р, кВА | К-т уч. в max | Нагрузка на шинах ТП,кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформаторная подстанция №1 |
| 1 | Жилые дома с пищеприготовлением на газе | шт. | 70 | 2,0 | 140 | 0,96 | 146 | 1,0 | 146 |
| 2 | Детский сад | мест | 60 | 0,46 | 28 | 0,97 | 28 | 0,4 | 12 |
| 3 | Учреждение торговли | м²торг. площ. | 50 | 0,25 | 13 | 0,8 | 16 | 0,8 | 13 |
| 4 | Учреждение бытового обслуживания | раб. мест | 16 | --- | 20 | 0,9 | 22 | 0,5 | 11 |
| 5 | Спортивные сооружения | м² | 600 | --- | 5 | 0,92 | 5,5 | 0,7 | 4 |
| 6 | Очистные сооружения дождевого стока | объект | 1 | --- | 6 | 0,8 | 7,5 | 1,0 | 7,5 |
| 7 | ВЗЦ и водопроводные очистные сооружения | объект | 1 | --- | 8 | 0,8 | 10 | 1,0 | 10 |
|  | Наружное освещение |  |  | --- | 15 | 0,92 | 16 | 0,8 | 13 |
|  | Всего: |  |  |  | 235 | 0,93 | 251 |  | 216,5 |

Для обеспечения электроэнергией потребителей проектируемой застройки потребуется предусмотреть сооружение одной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ (2х250 кВА).

Таблица 1.9.5-2 - Объем работ

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции на 2 трансформатора мощностью 250 кВА каждый | ТП | 1 |
| 2 | Монтаж ВЛ-6 кВ проводом СИП -3 сечением 3х35 кв. мм | км | 2,0 |

### 1.9.6. Система  связи

Современное состояние

Рассматриваемая территория в настоящее время не застроена, сети связи отсутствуют.

Услуги по обеспечению связи населенного пункт г. Нижние Серги предоставляются Екатеринбургским филиалом ОАО «Ростелеком».

Проектируемый район населенного пункта г. Нижние Серги находится в зоне действия федеральных операторов подвижной сотовой связи.

Услуги почтовой связи предоставляются почтовым отделением, расположенным в г. Нижние Серги.

Проектные решения

В проектируемой части жилого района по улице Родниковая г. Нижние Серги предусматривается подключение абонентов к существующей сети связи ОАО «Ростелеком».

В соответствии с проектом жилой район по улице Родниковая подключается к существующей АТС, расположенной по улице Фрунзе волоконно-оптической линией связи. Необходимая емкость для подключения абонентов проектируемого жилого района по улице Родниковая составляет 80 абонентских комплектов и впоследствии может наращиваться.

На территории жилого района проектом предусмотрено развертывание мультисервисной сети связи с прокладкой волоконно-оптического кабеля в каждый дом. В особых случаях (объекты инженерной инфраструктуры и т.п.) наряду с волоконно-оптическими кабелями используются медные симметричные кабели.

Развертываемая в районе сеть является частью сети ОАО «Ростелеком» и обеспечивает полный перечень услуг данной компании по общему прейскуранту (телефонная связь, широкополосный доступ к сети Интернет, передачи телевизионных каналов и видео по запросу). Услуги будут оказываться как физическим, так и юридическим лицам.

Домовладельцы обязаны выполнить технические условия на установку абонентских комплектов сети. Условия содержат обычные требования к размещению и подключению оборудования.

Прокладка линий связи может осуществляться как по опорам наружного освещения, так и кабельной линией трассируемой вдоль основных улиц и проездов.

Прием сигнала телевещания возможен посредством как индивидуальных антенн, обеспечивающих прием телесигнала от близрасположенных ретрансляционных комплексов, так и установкой индивидуальных спутниковых антенн, обеспечивающих прием систем «Триколор», «НТВ+», «Орбита-ТВ» и т.п.

### 1.9.7. Инженерная подготовка территории

Территория проектирования характеризуется сложными инженерно-строительными условиями, в связи с чем градостроительному освоению площадки должны предшествовать детальные инженерно-геологические изыскания.

В инженерно-геологическом отношении большая часть территории проектирования является ограниченно благоприятной и не благоприятной для градостроительного освоения. К факторам, осложняющим строительство, относятся:

- территории с уклонами поверхности более 20-40 %,

- территории с уклонами более 40 %;

- территории с высоким уровнем грунтовых вод;

- наличие оползней;

- наличие специфических грунтов, к которым относятся элювиальные суглинки;

- наличие слабопучинистых и среднепучинистых грунтов.

Мероприятия инженерной подготовки территории подразделяются на две группы: общие и специальные.

К первой группе относятся мероприятия, которые проводятся на всех территориях, включая территории, благоприятные для градостроительного освоения:

- вертикальная планировка;

- организация системы отведения дождевых и талых  вод.

Вторую группу составляют мероприятия специального типа:

- защита территории от подтопления;

- защита от оползней;

- устранение сезонного пучения и усадки грунтов;

- благоустройство сухого лога.

Организация поверхностного стока. Учитывая высокий уровень стояния грунтовых вод на территории проектирования, организация поверхностного стока имеет существенное значение.

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении необходимо:

- при вертикальной планировке обеспечить отвод поверхностных вод с территории застройки (см. разделы «Дождевая канализация» и «Вертикальная планировка»);

- сохранить дренирующее действие естественной гидрографической сети (в местах засыпки временного водотока, протекающего по днищу сухого лога, предусматривается прокладка труб необходимого диаметра с фильтрующей обсыпкой).

Защита территории от подтопления. На территории проектирования отмечается высокий уровень стояния грунтовых вод. На эксплуатационный период потребуются мероприятия по защите заглубленных помещений от подтопления.

Защита территории от подтопления должна решаться комплексно с помощью следующих мероприятий:

- организация поверхностного стока путем вертикальной планировки территории и устройства водоотводящей системы;

- при необходимости - устройство сети дренажных систем:

- прокладка сопутствующего дренажа во всех «коридорах коммуникаций»;

- строительство локальных (кольцевых, пристенных, пластовых) дренажных систем.

Необходимое понижение уровня грунтовых вод, обеспечивающее нормативную эксплуатацию зданий и сооружений, устанавливается не менее 0,5 м от пола подвала зданий.

Устранение сезонного пучения и усадки грунтов. Процессы сезонного промерзания и протаивания грунтов и сопровождающие их явления сезонного пучения и усадки неблагоприятны и весьма опасны. Эти процессы наиболее интенсивно развиваются в глинистых пылеватых и сильнопылеватых породах. Устранение этих явлений возможно путем:

- устройства дренажей;

- исключения искусственного замачивания;

- устройства теплоизоляционного слоя;

- устройство гравийных, галечных и щебеночных засыпок из морозостойких пород;

- проектирование  сооружений на столбчатых и свайных фундаментах;

- противопучинистой обработки свай вяжущими растворами.

Противооползневые мероприятия. В местах возможных оползней следует обратить особое внимание на отвод поверхностных и грунтовых вод для избежания обводнения и активизации оползневых масс.

В качестве мероприятий по предупреждению негативных процессов предусматриваются:

- изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- искусственное понижение уровня подземных вод;

- агролесомелиорация;

- закрепление грунтов (в том числе армированием);

- устройство удерживающих сооружений;

- прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.).

Защита элювиальных грунтов от разрушения атмосферными воздействиями и водой в период строительства. Элювиальные грунты требуют особого внимания при проектировании, так как при длительном стоянии траншей открытыми элювиальные грунты при замачивании и последующем оттаивании утрачивают природную структуру и теряют несущую способность, что приводит к снижению их прочностных и деформационных характеристик, увеличению дисперсности грунтов в верхнем слое. Поэтому в проекте предусматривается защита элювиальных грунтов от разрушения атмосферными воздействиями и водой в период строительства. Для этой цели следует применять:

- водозащитные мероприятия;

- не допускать перерывы в устройстве оснований и последующем возведении фундаментов;

- предусматривать недобор грунта в котловане.

Благоустройство сухого лога. Территория жилого района с северо-востока на юго-запад прорезана сухим логом. Глубина лога 3-15 м, ширина 50 м. Во избежание дальнейшего роста лога проектом предусмотрена организация поверхностного стока с прилегающих территорий, перехват дождевых и талых вод и организованный сброс их путем устройства бетонных водостоков.

Крутые склоны лога подвержены процессам выветривания и осыпания. В целях благоустройства и повышения устойчивости склонов предусматривается озеленение их на участках, где растительности недостаточно с уполаживанием на участках 20-40 %. Предусматривается  одерновка, посев многолетних трав с глубокой корневой системой. Предлагается применение габионных конструкций (сетки двойного кручения с цинковым покрытием или полимером низкого давления, заполненные камнем или местным грунтом) - плоских, коробчатых, цилиндрических. Конструкции применяются для укрепления склонов, стабилизации почвенной эрозии и консервации грунта, возведения подпорных стенок и др.

Ориентировочная площадь благоустройства составляет 1,7 га.

### 1.9.8. Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории проектирования решена на топографической основе масштаба 1:2000 и выполнена в масштабе 1:1000. Абсолютные отметки рельефа в границах проектирования составляют 348,00 – 390,50 м. Рельеф крутой, минимальные уклоны составляют 5-10%, максимальные больше 50%, понижение происходит к центральной части территории, где проходит сухой лог, и к югу, к ул. Родниковой.

Вертикальная планировка предусматривает:

- создание необходимых условий для строительства зданий и сооружений, проездов к ним;

- устройство проездов и тротуаров с продольными и поперечными уклонами для удобного передвижения транспорта и пешеходов;

- обеспечение быстрого и полного отвода поверхностных вод.

Уклоны территорий по тротуарам и проездам спланированы в соответствии с требованиями нормативных документов и составляют:

| Продольные уклоны по проездам | - от 3 ‰ до 80 ‰ |
| --- | --- |
| Поперечные уклоны: |  |
| - по проездам | - 20 ‰ |
| - по тротуарам из асфальтобетона | - 15 ‰ |
| - по тротуарам из плиток | - 15-20 ‰ |
| - по стоянкам | - 10 ‰ |
| - по набивным покрытиям | - 80 ‰ |

Срезка территории планируется на северо-востоке. Большие объемы земляных работ на этом участке диктуются сильным понижением территории к логу реки. В центральной части восточного образования, к разворотной площадке тупикового проезда проектом предлагается выполнить подсыпку для обеспечения нормативного продольного уклона. Для подсыпки возможно частично использовать излишки грунта, образовавшиеся при срезке территории.

На остальной территории значительных объёмов земляных работ не предусматривается, т.к. проезды трассированы в основном по рельефу.

В местах пересечения ул. Родниковой и улицы на севере проектируемой территории с сухим логом, в котором образуется временный водоток в весенне-осенний период, проектом предлагается его забирать в железобетонные трубы, прокладываемые по дну лога. Над ними до проектных отметок проезжей части выполняется засыпка непучинистым грунтом.

Водоотвод с территории проектирования организуется по открытой системе лотков, расположенных вдоль края проезжих частей проездов. Поверхностные воды собираются на очистные сооружения ливневого стока, расположенные в пониженной части территории около лога, по ул. Родниковой. Водоотводные лотки проектируются из сборных железобетонных элементов с тепловой изоляцией и перекрываются металлическими решётками. В местах пересечения лотками проезжих частей улиц предусматривается перекрытие лотков железобетонными плитами.

Продольные уклоны по осям внутриквартальных проездов составили от 7 до 80 ‰. Поперечный профиль проездов решается односкатным. Проектные решения отображены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории» (лист 7).

## 1.10. Санитарная очистка

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов:

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, М., 2003;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий неселённых мест»;

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ;

- «Генеральная схема очистки территории населенных пунктов Нижнесергинского городского поселения», «ФЦ БОО» по Уральскому федеральному округу, 2007 г.;

- «Единые Правила благоустройства, обеспечения санитарного содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в Нижнесергинском городском поселении» (Приложение  к решению Думы Нижнесергинского городского поселения от 02.11.2006г. № 39 с изменениями и дополнениями от 24.12.2007г.  № 87).

Проектные предложения

Раздел выполнен с учетом исходных данных администрации Нижнесергинского городского поселения. Проектом предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории. Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию хранения отходов и необходимую сортировку, сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций жилого района, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание всех видов отходов и использование вторичных ресурсов.

В соответствии с «Генеральной схемой очистки территории населенных пунктов Нижнесергинского городского поселения», по оценкам Федерального Центра благоустройства и обращения с отходами по Уральскому округу при средней плотности ТБО 200 кг/м3 нормы накопления отходов на 1 человека для расчета образуемых  объемов бытовых отходов, согласно исходным данным, и учитывая средне-статистические, приняты:

− для благоустроенных домов – 1,92 м3 год;

В состав ТБО входят крупногабаритные отходы (КГО). К крупногабаритным отходам относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3. На основании «Генеральной схемы очистки территории населенных пунктов Нижнесергинского городского поселения», КГО от населения составит 5 % от общего объема ТБО.

Уличный смет при уборке территории принят 10 кг (0,014 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

Исходные данные для расчетов и общее количество бытовых отходов приведено в таблице 1.10-1.

Таблица 1.10-1 - Годовой объем отходов

| №№ | Численность населения, чел. | Объем ТБО, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 403,2 |

Уличный смет с 31600 м2 усовершенствованных покрытий составит 442,4 м2.

Годовой объем вывозимых отходов составит 845,6 м3.

Проектом предлагается в проектируемом жилом районе г. Нижние Серги осуществлять позвонковый сбор ТБО, а контейнерные площадки разместить у территории детского сада, магазина и комбината бытового обслуживания в специально отведенных зонах. Следует предусматривать раздельный сбор ТБО (макулатура и др.). При контейнерной системе зона размещения контейнеров устанавливается по действующим санитарным нормам. Места размещения контейнеров для организованного временного хранения отходов должны быть намечены с учетом: не менее 20 м до окон жилых и общественных зданий, по возможности предусматривается совмещение с инженерными сооружениями (трансформаторные подстанции, гаражи, автостоянки и пр.). Контейнерные площадки должны иметь водонепроницаемое покрытие (асфальт, асфальтобетон и пр.), ограждение, озеленение по периметру, удобные подъезды, площадки для маневрирования мусоровозного транспорта, уклон в сторону проезжей части не менее 0,02%. Контейнеры располагаются на расстоянии 1 м от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м.

На контейнерной площадке рекомендуется предусматривать 10 м2 (ориентировочно) асфальтированного покрытия для сбора крупногабаритных отходов, не помещающихся в контейнер 0,75 м3 (упаковочный материал, пластмасса, линолеум, фаянсовые битые санитарно-технические изделия, холодильники, велосипеды, трубы, радиаторы и пр.). Эти отходы вывозят по графику.

Вывоз контейнеров осуществляется спецтранспортом.

Движение автомобилей по обслуживаемому району регламентируется маршрутом движения до полной загрузки спецавтомашины при контейнерном способе или грузовика при позвонковом способе.

В жилом районе предлагается использовать позвонковый способ.

Данный способ предполагает использование мусоровоза ГАЗ 3307 МКМ 111 грузоподъёмностью 2,9 тонны, объёмом кузова около 8 м3, уплотнение до 3 раз, общее количество ТБО без уплотнения 24 м3, что равно примерно 25 контейнерам по 0,75 м3, с учётом уплотнения (250 кг/м3). Данный способ используется для вывоза ТБО ежедневно по г. Нижние Серги.

Накопление КГО предлагается производит на специальной площадке на тупиковом проезде с последующим вывозом отдельно от ТБО в места сортировки и последующей утилизации.

Для вывоза КГО с территории городского поселения целесообразно использовать автомашину ЗИЛ ММЗ 49525 бункеровоз, самосвал, с графиком движения автомобиля по мере накопления КГО. КГО возможно также вывозить любой грузовой бортовой или самосвальной техникой с загрузкой в кузов КГО вручную.

Порядок вывоза ТБО при позвонковом способе должен учитывать время и дни недели сбора ТБО. Так при вывозе ТБО по рабочим дням и в рабочее время, сбор ТБО сокращается на 50 % от возможного. При проведении сбора в вечерние часы или в выходные дни сбор ТБО увеличивается. На внедрение указанной схемы движения спецавтотранспорта необходимо наличие дополнительных машин. При размещении машины, собирающей ТБО, на определенном месте (без движения), на указанном месте образуется несанкционированная свалка, для ликвидации которой требуется привлечение дополнительных людских и технических ресурсов.

Необходимо организовать график сбора таким образом, чтобы исключить образование стихийных свалок.

Обезвреживание твердых бытовых отходов предусматривается на полигоне ТБО. На территории Нижнесергинского городского поселения действует только один полигон для размещения ТБО – лесной массив в северо-западной части Буйского лесничества (73 квартал) на расстоянии 3 км от г.Нижние Серги во II санитарной зоне курорта. В настоящее время полигон ТБО представляет необорудованную территорию площадью порядка 3,8 га, не соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории РФ и не обеспечивает безопасность для жизни и здоровья людей. Полигон эксплуатируется с 1969 г. без правоустанавливающих документов.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, должен осуществляться в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться на специальной площадке на тупиковом проезде для последующей утилизации.

Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обезвреживания в срок, определенный администрацией.

Проектом предусматривается планово-регулярная уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время осуществляются, как и для всей территории города, с учетом развития и модернизации парка спецмашин.

## 1.11. Озеленение

Зеленые насаждения играют важную градостроительную, экологическую и эстетическую роль в формировании городской среды. Являясь органичной частью городской планировочной структуры, они выполняют санитарно-гигиенические, декоративно-планировочные и рекреационные функции.

Задачей проекта планировки является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с окружающей город природной средой.

Создание новых объектов озеленения, подсадка деревьев и кустарников, реконструкция существующих городских зеленых насаждений, работы по трансформации сохраняемых лесных участков в скверы, должны осуществляться только на основе дендрологических проектов.

По функциональному назначению все объекты озеленения подразделяются:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для отдыха всего населения (зоны отдыха, парки, сады, скверы, бульвары);

- зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории микрорайонов, школ, детских садов, медицинских учреждений и т.п.;

- зеленые насаждения специального назначения, к которым относятся посадки на улицах, территориях санитарно-защитных зон,  водоохранных зон и др.

По нормативным требованиям СНиП 2.07.01-89* обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования должна составлять 12 м2 на человека.

Растительный покров территории не отличается богатством флоры и имеет зональные черты.

В настоящее время на территории жилого района отсутствует какая-либо система планировочного озеленения и сохранения существующего древостоя на период строительства.

Проектные предложения

Проектом предлагается формирование системы зеленых насаждений на  рассматриваемой территории. По функциональному назначению зеленые насаждения жилого района относятся к насаждениям ограниченного пользования (посадки на придомовых участках, детских учреждений и т.д.), общего пользования (озеленение территории сухого лога), специального назначения (озеленение территории улиц, территории прокладки газопровода).

Зеленые насаждения общего пользования. В проектируемом жилом районе предусматривается организация зоны отдыха на месте  существующего сухого лога площадью 1,7 га. Характер размещения посадок на территориях общего пользования должен соответствовать архитектурно-планировочному решению участка и его назначению.

Новый объект озеленения должен создаваться на основании соответствующей проектно-сметной документации и при условии максимального сохранения существующих насаждений. В посадках должны преобладать закрытые и полуоткрытые ландшафты, обеспечивающие защиту от солнца в жаркий период года и от ветра - в холодный.

Сохранение зеленых насаждений общего пользования с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по подготовке территории и древостоя. На основе предварительно разработанной проектно-сметной документации проводятся санитарные и ландшафтные рубки, посадки деревьев и кустарников. Это необходимо для формирования более устойчивых к антропогенным воздействиям насаждений паркового типа. Большое значение имеет правильное функциональное зонирование территории и организация  дорожно-тропиночной сети, что позволяет более рационально распределять рекреационную нагрузку, снижая тем самым негативное  антропогенное воздействие на насаждения.

Таким образом, площадь зеленых насаждений общего пользования составит 1,7 га, обеспеченность населения насаждениями данной категории при расчетной численности населения 200 жителей, составит около 92,6 кв.м на человека, что значительно превышает нормативные требования.

Зеленые насаждения ограниченного пользования. Эта категория насаждений предназначена для повседневного отдыха вблизи жилья. Зеленые насаждения жилого района включают озеленение придомовых  и дворовых территорий, а также детского сада, магазина и комбината бытового обслуживания.

Придомовые территории оформляются низкими посадками (кустарники в живых изгородях и группах, низкорослые деревья одиночно или небольшими группами на фоне газона). У входов в здания разбиваются цветники и высаживаются красивоцветущие кустарники. Во дворах жилых групп насаждения структурируют пространство и обеспечивают разделение функциональных зон. Деревья и кустарники высаживаются  преимущественно свободными группами. Рядовые посадки деревьев и живые изгороди используются для изоляции спортивных площадок или хозяйственных зон. Транзитные дорожки оформляются аллеями. В посадках преобладают декоративные породы, не требующие специального ухода. Для озеленения участков общественно-деловой застройки и объектов обслуживания используется широкий ассортимент декоративных пород деревьев и кустарников, в оформлении широко используются различные виды цветников.

При озеленении участков детских учреждений приоритет отдается формированию открытых и полуоткрытых пространств, учитывая необходимость создания условий для  активного отдыха и занятий спортом. Так как зеленые насаждения  на этих территориях выполняют еще и познавательную функцию, в посадках следует использовать максимально широкий ассортимент растений (за исключением ядовитых).

Зеленые насаждения специального назначения. Зеленые насаждения на улицах предназначены для защиты зданий и пешеходов от шума, пыли, выхлопных газов, а также ветра и снеговых заносов. Для данного вида насаждений рекомендуется использование многоярусных полупроницаемых конструкций посадок из газоустойчивых пород (лиственница, боярышник, кизильник). При этом следует учитывать направление преобладающих ветров и возможности складирования снега на разделительных полосах. Зона размещения зеленых насаждений специального назначения выделяется в северной части проектируемой территории, вдоль существующих инженерных сетей путем сохранения существующих зеленых насаждений и посадки новых.

Озеленение территории прохождения подземного транзитного газопровода высокого давления выполняется в виде системы зеленых коридоров, образуемых древесно-кустарниковыми полосами сложной многоярусной конструкции.

Для озеленения жилого района рекомендуется использовать породы местной флоры, хорошо переносящие данные природно-климатические условия. Для устройства цветников рекомендуется использование неприхотливых летников (кларкия, календула, настурция, нигелла, эшшольция, мак) и многолетников местной флоры (ромашка, крестовник, незабудка, ветренница, шпорник, лютик и др.).

Для засева газонов рекомендуются: овсяница красная, овсяница луговая, мятлик луговой, полевица белая, ежа сборная, лисохвост луговой, тимофеевка луговая.

## 1.12. Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды является важной составляющей комплексной оценки территории. Экологическое обоснование проектных решений проекта планировки направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих законодательно - нормативным требованиям.

Оценка санитарно-экологического состояния территории жилого района по ул.Родниковая г.Нижние Серги выполнена по материалам Государственного доклада «О состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2010 году», Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Свердловской области за 2010 год».

Экологическая обстановка на территории Свердловской области сложная. По данным государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Свердловской области за 2010 год» на территории г.Нижние Серги санитарно-эпидемиологическая обстановка оценивается как «неблагоприятная». Население города проживает в условиях интенсивной химической нагрузки, обусловленной загрязнением токсичными веществами всех объектов окружающей среды. Территория города характеризуется «средним уровнем химической нагрузки», которая формируется за счет поступления токсических веществ в организм из атмосферного воздуха, воды, почвенного покрова и продуктов питания. Территория проектирования жилого района находится на достаточном удалении от источников антропогенного воздействия.

Атмосферный воздух

Данные измерений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на рассматриваемой территории отсутствуют.

Основными источниками загрязнения территории города являются ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (ОАО «НСММЗ») и автотранспорт. В составе проекта реконструкции предприятия разработана организация новой санитарно-защитной зоны для НСММЗ, которая составляет 50 м. Достаточность размеров СЗЗ подтверждена выполненными расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и акустическими расчетами. Для всех выбрасываемых загрязняющих веществ от прокатного производства максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ не превышали 0,1 ПДК.

По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2010 году» количество загрязняющих веществ выброшенных в атмосферу от стационарных источников г.Нижние Серги представлено в таблице 1.12.-1

Таблица 1.12-1 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в Нижнесергинском городском поселении

| Выброшено загрязняющих веществ, тыс. т | Уловлено и обезврежено, % |
| --- | --- |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 0,3 | 0,3 | 0,02 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Учитывая удаленность основного стационарного источника загрязнения, отсутствие интенсивного движения автотранспорта, уровень загрязнения атмосферного воздуха территории проектирования можно оценить как «низкий».

Поверхностные воды

Поверхностные воды на территории г.Нижние Серги используются для промышленного водоснабжения, рекреации, полива сельскохозяйственных культур. Источниками загрязнения поверхностных вод являются недостаточно очищенные стоки жилищно-коммунального хозяйства, промышленные и сельскохозяйственные стоки, неорганизованная рекреация. Крупным водопользователем является ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод».

По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2010 году» использование свежей воды и сброса сточных вод г.Нижние Серги представлено в таблице 12.2-1.

Таблица 1.12-2 - Использование свежей воды и сброса сточных вод г.Нижние Серги за 2010 год

| Использовано свежей воды, млн. м3 | Сброшено сточных вод в поверхностные водные объекты, млн. м3 |
| --- | --- |
| 3,03 | 3,92 |

По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2010 году», качество воды р. Серга в 2010 г., так же как и в 2007-2009 г.г., соответствует 3 классу качества разряда Б – «очень загрязненная», критические показатели загрязнения отсутствуют.

Почвы

Почва является наиболее объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения, она четко отражает распространение загрязняющих веществ и их фактическое распределение в компонентах окружающей среды городской территории.

Особое место среди проявлений антропогенного воздействия на почвы принадлежит загрязнению городской территории тяжелыми металлами, поскольку быстрое самоочищение почв от металлического загрязнения до требуемого, соответствующего гигиенической и экологической безопасности, уровня затруднено.

Основными источниками тяжелых металлов в условиях города являются транспорт, промышленные предприятия и промышленно-бытовые отходы.

По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2010 году» территория г.Нижние Серги относится к допустимой категории загрязнения почв тяжелыми металлами.

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории г.Нижние Серги являются автомобильный транспорт. Однако он не создает зон акустического дискомфорта на территории жилого района. Допустимый уровень шума (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»), создаваемого средствами транспорта (автомобильного) для зданий, обращенных в сторону источника шума, составляет 75 дбА для новых проектируемых жилых районов.

На территории проектируемого жилого района ожидаемая интенсивность движения составит менее 300 единиц и уровень шума не превысит 70 дбА.

Таким образом, уровень шума в селитебной зоне жилого района соответствует нормативным требованиям.

Радиационная обстановка

По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения Свердловской области в 2010 году» Свердловская область является регионом с повышенной потенциальной радиационной опасностью. Радиационная обстановка в Свердловской области в 2010 году была стабильной. Среднее за год значение концентрации суммарной бета-активности аэрозолей приземного слоя воздуха (25,5×10-5 Бк/м3) несколько ниже значения 2009 года (27,6×10-5 Бк/м3) и в 1,4 раза выше средневзвешенной концентрации суммарной бета-активности в воздухе по территории Российской Федерации в 2009 году (17,9×10-5 Бк/м3).

Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений (0,47 Бк/м2 сутки) по Уральскому региону сопоставимо с уровнем 2009 года и в 2,8 раза ниже среднегодового значения по территории России в 2009 году (1,3 Бк/м2 сутки).

Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на территории Свердловской области в 2010 году в большинстве пунктов варьировали в диапазоне 8-13 мкР/час, фоновое значение по территории Свердловской области находится на уровне среднего значения по территории деятельности Уральского межрегионального территориального управления Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (11 мкР/час).

Важнейшими источниками формирования дозы облучения населения по-прежнему остаются медицинские диагностические и лечебные рентгенорадиологические процедуры.

Коллективная эффективная доза облучения населения области и производственного персонала от природных и искусственных источников в 2010 году с учетом всех дозообразующих факторов, составила 19 587 чел.-Зв (2009 г. – 18 054,6 чел.-Зв), что выше на 7,8 % дозы 2009 года (за счет природной составляющей, величина которой обусловлена годовыми колебаниями содержания радона-222 иторона-220 в воздухе жилых помещений).

Прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на население области и персонал в 2010 г не отмечалось.

Таким образом, радиационная обстановка на территории проектирования нормальная.

Электромагнитное загрязнение

Хозяйственная деятельность и быт населения в настоящее время характеризуются массовым использованием источников излучений электромагнитных волн различных диапазонов. К ним относятся линии электропередачи, передатчики телевизионного и радиовещания, силовое электрооборудование, вычислительная техника, телефоны и базовые станции подвижной сотовой связи, телефоны с беспроводным подключением трубок, печи СВЧ, иные радиотехнические объекты.

Наиболее мощными источниками электромагнитного излучения являются теле- и радиостанции, промышленное технологическое оборудование, радиолокационные установки, линии высоковольтных передач. Основу электромагнитного излучения составляют электроволны различных частот. Источники электромагнитного загрязнения создают вокруг себя электромагнитные поля, которые могут быть круговыми (мачты приема-передачи, антенные поля и т.д.) и линейными (ЛЭП и т.д.). Сила воздействия электромагнитного поля напрямую зависит от его напряжения.

Напряженность электромагнитных полей, создаваемых теле- и радиопередающими станциями за пределами выделенных им территорий, как правило, не превышает норму (10 мкрВт/см2).

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

## 1.13. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории в жилом районе по ул.Родниковая  представлены:

- санитарно-защитной зоной (СЗЗ) очистных сооружений ливневой канализации,

- III зоной округа санитарной охраны курорта «Нижние Серги»,

- зоной минимальных расстояний от газопровода.

Санитарно-защитные зоны. В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ и СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект СЗЗ очистных сооружений ливневой канализации в настоящее время не разработан, в связи с этим на «Плане красных линий» отображены ориентировочные СЗЗ радиусом 50 м, определенные в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Режим территории СЗЗ представлен в таблице 1.13-1.

Таблица 1.13-1 – Режим  территории санитарно-защитной зоны

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилая застройка, включая отдельные жилые дома, - Ландшафтно-рекреационные зоны, - Зоны отдыха, - Территории курортов, санатории и дома отдыха, - Территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - Спортивные сооружения, - Детские площадки, Образовательные и детские учреждения, - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования, - Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - Объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут влиять на качество продукции. | - Здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта, - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, - Помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), -Здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, - Бани, - Прачечные, - Объекты торговли и общественного питания, - Мотели, - Гостиницы, - Гаражи, -Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - Пожарные депо. - Местные и транзитные коммуникации, - ЛЭП, - Электроподстанции, - Нефте- и газопроводы, - Артезианские скважины для технического водоснабжения, - Водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - Канализационные насосные станции, - Сооружения оборотного водоснабжения, - Автозаправочные станции, - Станции технического обслуживания автомобилей. - В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровья человека, |

Округ санитарной охраны курорта «Нижние Серги»

В южной части города расположен курорт «Нижние Серги», который основан на базе минерального источника хлоридно-натриевой воды. На территории курортного города предъявляются более строгие требования к землепользованию. На основании Федеральных законов «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23.02. 1995г. N 26-ФЗ и «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03. 1995 г. N 33-ФЗ, «Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения  (утв. постановлением Правительства РФ от 07.12. 1996 г. N 1425) (с изменениями от 20 декабря 2002 г., 19 июля 2006 г.) и разработанного институтом «Курортпроект» в 1979 г. проекта «Округ санитарной охраны курорта «Нижние Серги» определены границы округа и зон санитарной охраны курорта, режим в пределах этих зон (таблица 1.13-2). Границы округа горно-санитарной охраны курорта «Нижние Серги» в составе трех зон утверждены Совмином РСФСР (Постановление от 10.07.1984 г. №301). Территория проектирования жилого района по ул.Родниковая находится в III зоне округа санитарной охраны курорта.

Лечебно-оздоровительные курорты федерального значения в соответствии с законодательством Российской Федерации являются особо охраняемыми природными территориями. Для охраны курортов создаются округа санитарной и горно-санитарной охраны с регламентированным режимом хозяйствования, проживания и природопользования, обеспечивающим сохранение природных лечебных ресурсов и защиту их от загрязнения и преждевременного истощения.

На территориях округов санитарной и горно-санитарной охраны курортов федерального значения устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и санитарное и экологическое состояние территорий. Указанный режим должен также предусматривать выполнение санитарно-оздоровительных, природоохранных и других мероприятий.

В составе округа выделяется  три зоны:

- I зона (строгого режима). Режим первой зоны устанавливается для месторождений минеральных вод (для скважин, источников). Для скважин, источников и других очагов разгрузки минеральных вод границы первой зоны устанавливаются в зависимости от степени естественной защищенности месторождения, но на расстоянии не менее 15 метров от оголовка скважины или контура очага разгрузки.

Таблица 1.13-2 – Регламенты использования территории зон округа санитарной охраны курорта «Нижние Серги»

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I зона | - Проживание людей. - Все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий. | - Осуществление горных и земляных работ, связанных с эксплуатацией природных лечебных ресурсов. - Строительство сооружений (каптажей, надкаптажных зданий, насосных станций, трубопроводов, резервуаров). - Размещение питьевых галерей и бюветов, эстакад и других устройств для добычи минеральных вод и лечебных грязей, допускает их посещение в лечебных целях. - Выполнение берегоукрепительных, противооползневых и противоэрозионных работ. - Строительство и ремонт средств связи и парковых сооружений методами, не наносящими ущерба природным лечебным ресурсам. - Строительство пляжных сооружений с централизованными системами водоснабжения и канализации. |
| II зона | - Размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха. - Проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе: - строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебно-оздоровительной местности, а также с развитием и благоустройством курорта; - строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, -устройство навозохранилищ; - размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов; - строительство транзитных автомобильных дорог; - размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод; - строительство жилых домов, - организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации; - размещение кладбищ и скотомогильников; - устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей сточных вод; - складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов; - массовый прогон и выпас скота (кроме пастбищ, обеспечивающих организацию кумысолечения); - использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов; - сброс сточных и дренажных вод в водные объекты ( за исключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов; - вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта федерального значения. | - При массовом распространении опасных и карантинных вредителей и болезней растений в парках, лесопарках и других зеленых насаждениях разрешается применение по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора нетоксичных для человека и быстро разлагающихся в природной среде ядохимикатов при условии выполнения этой работы специализированными организациями. |
| III зона | - Ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. | - Виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта федерального значения. |

- II зона (зона ограничений). Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, местам неглубокого залегания незащищенных минеральных вод, для естественных и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей, парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий, занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений и предназначенных для санаторно-курортного строительства. Границы второй зоны устанавливаются: для месторождений минеральных вод с учетом геоструктурных и гидрогеологических условий территории. Протяженность границ зоны – 25525 м, площадь – 30,9 км2. Территория II зоны находится в пределах границ Буйского и Бардымского лесничеств Нижнесергинского лесхоза.

- III зона (зона наблюдений). Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей питания и участков разгрузки минеральных вод, а также для территорий, обеспечивающих защиту природных лечебных ресурсов от неблагоприятного техногенного воздействия. Границы третьей зоны определяются по совокупности площадей распространения всех природных лечебных факторов и объектов с учетом возможного воздействия на них источников загрязнения. Протяженность границ III зоны – 53650 м. Округ санитарной охраны курорта совпадает с III зоной, поэтому протяженность границ округа составляет 53, 65 км., его площадь – 123,2 км2.

Зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения. К северо-востоку от территории проектирования планируется водозаборный узел, который будет представлять собой артезианскую скважину глубиной порядка 37 м. Местоположение проектируемой скважины, ее глубина уточняется на последующей стадии проектирования при проведении гидрогеологических изысканий. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и сооружений хозяйственно-питьевого водопровода в составе трех поясов санитарной охраны. I пояс – зона строгого режима, II и III пояса – зона ограничений.  Границы зон устанавливаются на основании СанПиН 2.1.4.1110-02. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора. Границы второго и третьего поясов определяются гидродинамическими и гидрогеологическими расчетами.

Зоны минимальных расстояний газопровода. По территории проектирования проходит подземный транзитный газопровод высокого давления 1 МПа диаметром 225 мм от ГРС «Нижние Серги» до поселков Атиг и Верхние Серги. В соответствии с генеральным планом и СП 62.13330.2011 минимальное расстояние до фундаментов зданий и сооружений составляет 10 м в обе стороны от газопровода. В проекте планировки данная территория сохраняется как зеленые насаждения специального назначения.

## 1.14. Охрана окружающей среды

Проектные предложения проекта планировки направлены на обеспечение экологической безопасности и создание благоприятной среды жизнедеятельности человека.

Оптимизация экологической обстановки при разработке документации по планировке территории достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Проектные предложения разработаны с учетом зон с особыми условиями использования территории и установленных для них регламентов (санитарно-защитные зоны, зоны округа санитарной охраны курорта), оценки санитарно-экологического состояния окружающей среды.

Территория проектирования с точки зрения обеспечения экологической безопасности является благоприятной для развития жилой зоны, т.к. удалена на достаточное расстояние от крупных источников негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Проектируемый жилой район представлен жилой и общественно-деловой застройкой, размещение коммунальных объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, предусмотрено на юге территории, в достаточном удалении от жилой застройки.

В планировочном решении жилого района максимально сохранены естественные зеленые насаждения и предусмотрено озеленение территории проектируемой застройки. По функциональному назначению зеленые насаждения микрорайона относятся к насаждениям ограниченного пользования (посадки на придомовых участках, территории детского сада и магазина), общего пользования, представленные озелененной территорией сухого лога и зоны специального назначения.

Площадь зеленых насаждений общего пользования составит 1,7 га, обеспеченность населения насаждениями данной категории при расчетной численности населения 200 жителей, составит около 85 кв.м на человека, что превышает нормативные требования.

В проекте выполнен комплекс работ по обоснованию развития инженерной инфраструктуры.

Для обеспечения санитарных требований проектом предложена система мусороудаления для всех жилых зданий, детского сада, магазина и комбината бытового обслуживания, элементов инженерной инфраструктуры, размещенных в границах проектирования.

## 1.15. Баланс территории и основные технико-экономические показатели проекта планировки жилого района

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерений | Величина показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | Проектное предложение |
| I. Территории |
| 1 | Территория жилого района в границах проектирования, в т.ч.: | га | 19,8 | 19,8 |
| 1.1. | Зоны индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | га | - | 16,4 |
| 1.2. | Зоны объектов социального и культурно-бытового обслуживания | га | - | 0,5 |
| 1.3. | Рекреационные зоны, из них: | га | - | 2 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования: | га | - | 1,7 |
|  | - спортивные и детские площадки; | га | - | 0,3 |
| 1.4. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,8 | 0,9 |
| 1.5. | Резервные территории | га | 19 | - |
| 2 | Из общей площади микрорайона территории общего пользования, в т.ч.: | га | 0,3 | 3,7 |
| 2.1. | Зеленые насаждения общего пользования; | га | - | 1,7 |
| 2.2. | Улицы, дороги, проезды, площади; | га | 0,3 | 2 |
| 3. | Коэффициент застройки | % | - | 3,9 |
| 4. | Коэффициент плотности застройки | % | - | 4,1 |
| 5. | Плотность застройки жилой зоны | м2/га | - | 427 |
| II. Население |
| 1 | Численность населения, в т.ч.: | чел. | - | 200 |
| 1.1. | Население в жилом фонде нового строительства | чел. | - | 200 |
| 2 | Плотность населения | чел./га | - | 12 |
| III. Жилищное строительство |
| 1 | Жилищный фонд, в т.ч.: | тыс.м2 | - | 7,0 |
| 1.1. | Жилищный фонд нового строительства | тыс.м2/ кол-во участков | - | 7,0/70 |
| 2 | Жилищная обеспеченность | м2/чел. | - | 35 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |
| 1 | Кубатура учреждений обслуживания, в т.ч.: | тыс.м3 | - | 3,7 |
| 1.1. | Детский сад | мест/ тыс.м3 | - | 60/1,9 |
| 1.2. | Учреждение торговли | м2 торг. площ./ тыс.м3 | - | 50/0,6 |
| 1.3. | Учреждение бытового обслуживания населения | раб. мест/ тыс.м3 | - | 16/1,2 |
| 1.4. | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | - | 600 |
| V. Транспортная инфраструктура |
| 1 | Протяжённость улично-дорожной сети, всего | км | - | 3,1 |
| 1.1 | Жилые улицы | км | - | 1,8 |
| 1.2 | Основные проезды | км | - | 1,3 |
| VI. Водоснабжение |
| 1. | Расходы воды на хоз-питьевые нужды | м3/сут | - | 62,57 |
| VII. Канализация |
| 1. | Локальные очистные сооружения для жилой застройки и объектов общественно-социального назначения |
| 2. | Среднегодовые объемы поверхностных сточных вод | м3 | - | 38244,39 |
| 3. | Производительность очистных сооружений поверхностного стока | л/с | - | 69,15 |
| VIII. Теплоснабжение |
| 1. | Годовые расходы тепла от котельных установок | МВт/год | - | 180,8 |
| 2. | Годовые расходы тепла от автономных теплоисточников | МВт/год | - | 2842,6 |
| IX. Газоснабжение |
| 1. | Потребление природного газа всего, в том числе: | млн.нм3/год | - | 0,443 |
| 2. | Хозяйственно-бытовые нужды населения (пищеприготовление, горячее водоснабжение) | млн. нм3/год | - | 0,060 |
| 3. | Котельные установки | млн. нм3/год | - | 0,023 |
| 4. | Автономные источники тепла | млн. нм3/год | - | 0,360 |
| 5. | Источники подачи газа | - | - | ГРС, ГРПШ |
| X.Электроснабжение |
| 1. | Питающая подстанция | ГПП1 110/6 кВ мощностью и ПС «Подъемная» 110/6 кВ |
| 2. | Электропотребление | тыс. кВт·ч/ год | - | 963,5 |
| ХI. Связь |
| 1. | Проектирование кабельных и воздушных линий связи на территории населенного пункта | км | - | 2,8 |
| ХII. Санитарная очистка и благоустройство территории |
| 1. | Количество твердых бытовых отходов | м3/год | - | 403,2 |
| 2. | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | 1,7 |
| ХIII. Охрана окружающей среды |
| 1 | Озеленение санитарно-защитных зон, зон минимальных расстояний | % | - | 100 |
| 2. | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | ПДК | (1 ПДК | (1 ПДК |
| 3. | Уровень загрязнения почв | ПДК | (1 ПДК | (1 ПДК |
| 4. | Уровень шумового воздействия: от автотранспорта | дБА | <75 | <75 |

# II. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

## 2.1. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС техногенного и природного характера на функционирование объектов проектируемой территории и жизнедеятельность населения

На проектируемой территории источником чрезвычайных ситуаций могут быть техногенные и природные воздействия, а также воздействие современных средств поражения.

### 2.1.1. Результаты возможных последствий воздействия современных средств поражения

Территория города Нижние Серги Нижнесергинского муниципального района Свердловской области, в том числе проектируемая к группам территорий по гражданской обороне, не отнесена (Постановление Правительства РФ от 03.10.98 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»).

В случае применения оружия массового поражения на проектируемой территории возможны разрушения и повреждения зданий и сооружений на всей площади, и радиоактивное заражение территории. Анализ характера застройки проектируемой территории показал, что на проектируемой территории отсутствуют объекты, отнесенные к категории по гражданской обороне, по которым возможно применение высокоточного оружия.

Также опасность могут представлять диверсии (террористические акты). Особенно уязвимы при совершении террористических актов общественные и торговые, жилые здания, потенциально опасные объекты, в которых находится значительное количество жителей.

Определение границ возможной опасности проектируемой территории

В 75 км от границ города Нижние Серги Нижнесергинского муниципального района Свердловской области расположен город Екатеринбург, отнесенный к категории по гражданской обороне (ГО).

Для проектируемой территории согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» устанавливается следующая зона возможной опасности:

- возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

### 2.1.2. Результаты возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ЧС техногенного характера

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера на проектируемой территории рассматриваются:

- пожары и аварии на взрывопожароопасном объекте;

- аварии (прекращение функционирования) на инженерных сетях;

- аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах.

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера на проектируемой территории рассматриваются:

Пожары и аварии на взрывопожароопасном объекте

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей и причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.

В соответствии с требованиями федерального закона РФ от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций», к потенциально опасным объектам, аварии на которых могут стать причиной ЧС на проектируемой территории, следует отнести подземный газопровод высокого давления. Зона минимальных расстояний для подземного газопровода высокого давления составляет 10 м. Газопровод проходит вне жилой зоны.

Аварии (прекращение функционирования) на инженерных сетях

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

Аварии на рядом расположенных потенциально опасных объектах

Информация по объектам, расположенным на территории г. Нижние Серги Нижнесергинского муниципального района Свердловской области, аварии на которых могут стать причиной ЧС на проектируемой территории отсутствует.

ЧС природного характера

На проектируемой территории возможными источниками ЧС природного характера могут быть: подтопления, пучения и усадка грунтов, оползни, разрушения элювиальных грунтов.

В соответствии со СНиП 22-01-95 категория оценки сложности природных условий - простая, категория опасности природных процессов - умеренно опасная.

По сейсмической опасности рассматриваемая территория, согласно СНиП II-7-81* и изменениям и дополнениям для массового строительства относится по карте ОСР-97 А к 6 баллам, т.е. расположена в безопасном по сейсмическим свойствам районе.

В целом инженерно-геологические условия территории могут быть оценены как удовлетворительные и отнесены к I и II категории сложности (приложение Б СП 11-105-97). При проектировании необходимо предусмотреть систему ливневой канализации для отвода поверхностного стока.

## 2.2. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающим состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки проекта планировки

Основными показателями по существующим ИТМ ГОЧС являются:

- наличие и состояние защитных сооружений ГО;

- наличие систем управления и оповещения;

- наличие сборно-эвакуационных пунктов.

### 2.2.1. Наличие и характеристики защитных сооружений гражданской обороны

В настоящее время на проектируемой территории существующих ЗСГО не расположено. В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» укрытие населения проектируемой территории предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

### 2.2.2. Наличие систем управления и оповещения

Для оповещения проектируемой территории по сигналам ГО (сигналам оповещения ЧС) предусматривается использование звукового оповещения (радиотрансляционная сеть, сирены, абонентские радиоточки), визуального оповещения и оповещения при помощи системы кабельного телевидения.

Проектом предусматривается размещение электросирены в учреждении бытового обслуживания.

Для обеспечения устойчивости функционирования системы оповещения и информирования на проектируемой территории проведена оценка возможных последствий воздействия поражающих факторов, возникающих при чрезвычайных ситуациях или при угрозе их возникновения. В целях повышения устойчивости функционирования системы оповещения, предусматривается резервирование средств оповещения и каналов связи, размещение средств оповещения вне зон возможного распространения завалов, применение различных способов доведения сигналов до организаций и населения (звуковые, визуальные), применение быстро восстанавливаемых систем, линий связи и каналов управления.

### 2.2.3. Наличие сборно-эвакуационных пунктов (СЭП)

На проектируемой территории существующие СЭП отсутствуют.

### 2.2.4. Данные о наличии организаций, отнесенных к категориям по ГО

На проектируемой территории объектов (организаций), категорированных по гражданской обороне (ГО) и продолжающих производственную деятельность в военный период в настоящее время не расположено.

## 2.3. Предложения по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите и жизнеобеспечению его населения  в военное время и в ЧС техногенного и природного характера с результатами вариантной проработки проектных решений первой очереди и расчетного срока осуществления ИТМ ГО ЧС:

### 2.3.1. Обеспечение пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008г. №-123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация пожарных подразделений пожарной охраны на территориях городских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. Средняя скорость пожарных автомобилей принята - 40 км/час.

Проектом планировки предлагается осуществлять пожарную безопасность проектируемой территории за счет существующего пожарного депо, расположенного на территории г.Нижние Серги.

Планировочные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на проектируемой территории

Планировочные решения проекта обеспечивают своевременную эвакуацию персонала и посетителей и их защиту от опасных факторов пожара в соответствии со СНиП 21-01-97*.

Проектом предусматривается размещение зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются участки зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются улицами и магистралью устойчивого функционирования.

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется с одного направления по существующему направлению улично-дорожной сети.

### 2.3.2. Мероприятия по защите от ЧС техногенного характера

На проектируемой территории проходит подземный газопровод высокого давления,  с установленной зоной минимальных расстояний - 10 м. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на газопроводе

В зоне минимальных расстояний трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать крапы и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые и закрытые источники огня.

### 2.3.3. Мероприятия по защите от ЧС природного характера

На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории. Данные мероприятия подробно описаны в разделе 9.7. «Инженерная подготовка территории».

На последующих этапах проектирования при проектировании каждого конкретного здания предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов:

Защита от подтопления фундаментов – устройством водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировкой территории, с уклонами в сторону ливневой канализации.

Защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала – устройством систем молниезащиты и заземления и систем уравнивания потенциалов.

Учитывая, что опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, для снижения последствий чрезвычайных ситуаций рекомендуется:

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

- усиление и расширение системы мониторинга метеоусловий, своевременное прогнозирование и оповещение об опасности;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ;

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения;

- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

Заблаговременное проведение данных мероприятий обеспечит защищённость проектируемой территории в случаях быстроразвивающихся и сложно прогнозируемых природных ЧС.

### 2.3.4. Мероприятия по гражданской обороне

Мероприятия по защите людей

В качестве основного способа защиты населения проектируемой территории рассматривается – укрытие населения в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗСГО).

Защитные сооружения гражданской обороны – отдельно стоящие убежища на территории не предусматриваются, т.к. категорированных по ГО предприятий не расположено. В случае размещения на проектируемой территории объектов (организаций) имеющих мобилизационное задание, необходимо укрытие их наибольшей работающей смены (НРС) в противорадиационных укрытиях (ПРУ), ограждающие конструкции которых должны быть рассчитаны на избыточное давление по фронте воздушной ударной волны (Рф=20 кПа (0,2 кгс/см2), коэффициент защиты Кз = 100.

Расчетная численность населения проектируемого жилого района составит около 200 человек. Проектом планировки предусматривается  размещение ПРУ на особый период в учреждении бытового обслуживания населения, ограждающие конструкции которого должны быть рассчитаны на избыточное давление по фронте  воздушной ударной волны (Рф=20 кПа (0,2 кгс/см2), коэффициент защиты Кз = 50. Согласно СНиП II.11-77* норму площади пола основного помещения на одного укрываемого следует принимать равной 0,5 м2 при двухъярусном расположении нар. Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,5 м2 на одного укрываемого.

Точное размещение проектируемых ЗСГО необходимо предусматривать на дальнейших стадиях проектирования.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на проектируемой территории, население из жилого района эвакуируется по магистралям устойчивого функционирования,  не менее чем по двум направлениям (см. «Схему границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

Мероприятия по эвакуации людей

Проектом планировки предлагается производить сбор эвакуируемого населения осуществлять непосредственно в сборном эвакопункте (СЭП). Площадку под СЭП необходимо размещать с учетом 30-ти минутной доступности. Данный объект предусматривается размещать в учреждении бытового обслуживания населения. Далее предусматривается вывоз населения из СЭП на магистрали устойчивого функционирования и далее в безопасные районы. Количество автотранспортных средств, необходимых для доставки укрываемых, рассчитывается исходя из количества укрываемого населения, и определяется планами мероприятий гражданской обороны районного управления МЧС России по Свердловской области. Тип привлекаемых транспортных средств определяется по их наличию на момент задействования.

В случае полной эвакуации количество эвакуируемого постоянно проживающего населения составит  человек 200 человек. В случае эвакуации нетрудоспособного населения составит 60 человек.

Эвакуация людей предусматривается в пеших колоннах или автотранспортом, с использованием существующей и проектируемой внутриквартальной улично-дорожной сети, которая обеспечивает вывод потоков эвакуируемых не менее чем в двух направлениях на магистрали устойчивого функционирования и далее – в безопасные районы. Ширина незаваливаемой части магистралей устойчивого функционирования обеспечивается не менее 7 метров.

Решения по обеспечению ввода сил и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Предусматривается беспрепятственный подъезд на проектируемую территорию пожарных машин, сил и средств ликвидации  последствий ЧС.  Проезд спецтехники  предусмотрен  по внутренним проездам с твердым покрытием.

Ширина местных проездов для специальных машин соответствует требованиям СНиП 2.07.01-97 и обеспечивает свободный доступ и беспрепятственное продвижение к объектам аварийно-спасательных сил и средств.

### 2.3.5. Критерии для зонирования территории по степени опасности чрезвычайных ситуаций

Проектируемая территория поселения в соответствии с СП 11-112-2001 входит в зону приемлемого риска.

# III. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий (в границах установленных красных линий).

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления:

- границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки жилого района по ул. Родниковая г. Нижние Серги, расположенного на территории Нижнесергинского городского поселения.

3. Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Нижнесергинского городского поселения.

4. Проект межевания является первым шагом при формировании объекта недвижимости.

- Целями формирования объекта недвижимости являются:

- юридическое обеспечение целостности комплекса недвижимого имущества, как единой вещи;

- обеспечение возможности развития недвижимого имущества.

- В проекте межевания территории жилого района эти цели достигаются путем межевания на принципах рационального землеустройства.

7. При разработке проекта межевания территории также соблюдены следующие требования:

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

- границы существующих землепользователей при разработке проекта межевания территории не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков;

- межеванию не подлежат территории, занятые транспортными и инженерными коммуникациями и сооружениями, а также территории общего пользования.

  - На территориях, подлежащих застройке, размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки.

  - При разработке проекта межевания в границы земельных участков включаются территории:

- под зданиями, строениями, сооружениями;

- проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям;

- открытых площадок для временного хранения автомобилей;

- придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей;

- хозяйственных площадок;

- спортивных площадок.

  - Проект межевания жилого района выполнен в составе, предусмотренном статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации «СНиП 11-04-2003.

  - Проект межевания территории включает в себя чертежи территории, на которых отображаются:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки;

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- границы зон с особыми условиями использования территорий.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- Проектируемый жилой район расположен в северо-восточной части населенного пункта г. Нижние Серги и предназначен для размещения индивидуальной жилой застройки усадебного типа.

- В настоящее время территория проектируемого жилого района не застроена, за исключением проходящего вдоль юго-западной границы проектирования подземного газопровода высокого давления Нижние Серги-Атиг-Верхние Серги.

- Жилой район расположен в одном кадастровом квартале.

- На проектируемой территории расположено два кадастровых участка с номерами 66:16:2001005:87 и 66:16:200105:88 с видом разрешенного использования земельных участков – для индивидуального жилищного строительства.

- В соответствии с Правилами землепользования и застройки Нижнесергинского городского поселения, данная территория относится к зоне жилых домов усадебного типа (Ж-1). Градостроительным регламентом для зоны Ж-1 определена максимальная площадь для земельных участков в новых кварталах, свободных от застройки – 1500 м.кв.

- Зоны с особыми условиями использования территории в жилом районе по ул. Родниковая представлены санитарно-защитной зоной (СЗЗ) очистных сооружений ливневой канализации, III зоной округа санитарной охраны курорта «Нижние Серги», зоной минимальных расстояний от газопровода высокого давления до фундаментов зданий.

РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

- Проект планировки жилого района по ул. Родниковая является основой для разработки проекта межевания данной территории.

- Разделение проектируемой территории осуществляется в две стадии - проектом планировки устанавливаются границы территорий общего пользования посредством красных линий, проектом межевания устанавливаются границы земельных участков внутриквартальной территории в красных линиях, установленных проектом планировки.

- Таким образом, названный порядок разделения территории делает красные линии опорным элементом при межевании внутриквартальной территории.

- В соответствии с планировочным решением проекта планировки на территории микрорайона планируется разместить 70 земельных участков, предназначенных для застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками размером 0,12-0,15 га.

- При межевании территории для индивидуальной жилой застройки в качестве модуля земельного участка выбран земельный участок прямоугольной формы. В отдельных случаях, обусловленных общей планировкой территории встречается отступление от такой формы участка.

- Каждый земельный участок для индивидуального жилищного строительства обеспечен хозяйственным и пожарным подъездом.

- Границы земельных участков в проекте межевания устанавливаются по красным линиям.

- Также на территории проектирования проектом планировки планируется разместить следующие объекты социального и бытового обслуживания:

- детский сад;

- учреждение торговли;

- учреждения бытового обслуживания населения

- плоскостные спортивные сооружения.

- Под каждый объект социального и бытового обслуживания проектом межевания формируется отдельный земельный участок. Площади земельных участков объектов соцкультбыта определены в соответствии с Приложением «Ж»- Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»  СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Земельные участки для планируемых объектов инженерной инфраструктуры, таких как ТП и ЛОС, установлены в проекте межевания в соответствии с предложенным планировочным решением проекта планировки.

- Земельные участки системы внутриквартальных проездов в качестве отдельных структурных элементов не выделены. Это объясняется тем, что на данный момент в соответствии с законодательством территории общего пользования не межуются и в качестве единиц учета государственного кадастра недвижимости не формируются.

- Системы инженерного обеспечения, подводящие соответствующие инженерные ресурсы к каждому земельному участку, проходят по коридорам улиц и проездов, предоставляя возможность автономного обеспечения каждого участка без вовлечения  территории других земельных участков для прокладки соответствующих коммуникаций.

- В целях благоустройства территории предлагается организация зеленых насаждений общего пользования, а также детских и спортивных площадок.

- Площади земельных участков, установленных в проекте межевания уточняются при выполнении кадастровых работ и выносе в натуру границ земельных участков.

- Проектное решение по межеванию территории проектирования представлено на чертеже «Проект межевания» (Проект межевания территории).

РЕШЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| № на основном чертеже | Тип застройки | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1222,23 | проект |
| 2 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1100,54 | проект |
| 3 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1178,00 | проект |
| 4 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1325,58 | проект |
| 5 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1399,30 | проект |
| 6 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 7 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 8 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 9 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 10 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1451,73 | проект |
| 11 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1494,06 | проект |
| 12 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 13 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 14 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 15 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 16 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 17 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1487,66 | проект |
| 18 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1380,46 | проект |
| 19 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1208,71 | проект |
| 20 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1417,02 | проект |
| 21 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 22 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 23 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 24 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 25 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 26 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 27 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1187,58 | проект |
| 28 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1306,72 | проект |
| 29 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1380,52 | проект |
| 30 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 31 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 32 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 33 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 34 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 35 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1479,60 | проект |
| 36 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1420,30 | проект |
| 37 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1258,78 | проект |
| 38 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 39 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 40 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1498,96 | проект |
| 41 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1424,92 | проект |
| 42 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1478,94 | проект |
| 43 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1298,70 | проект |
| 44 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1318,98 | проект |
| 45 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1444,22 | проект |
| 46 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1579,75 | проект |
| 47 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1280,03 | проект |
| 48 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1527,09 | проект |
| 49 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1521,00 | проект |
| 50 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1389,12 | проект |
| 51 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 52 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 53 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 54 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 55 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1220,12 | проект |
| 56 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1239,77 | проект |
| 57 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1400,73 | проект |
| 58 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 59 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1546,00 | проект |
| 60 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 61 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1302,80 | проект |
| 62 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1630,23 | проект |
| 63 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1508,60 | проект |
| 64 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 65 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 66 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 67 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1525,95 | существующий |
| 68 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1504,60 | существующий |
| 69 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1529,00 | проект |
| 70 | Индивидуальный жилой дом (1-3 этажа) | 1500,00 | проект |
| 71 | Магазин | 1084,47 | проект |
| 72 | Детский сад | 3468,15 | проект |
| 73 | Трансформаторная подстанция | 15,75 | проект |
| 74 | Комбинат бытового обслуживания | 957,00 | проект |
| 75 | Очистные сооружения ливневого стока | 1078,40 | проект |
| 76 | Зеленые насаждения общего пользования | 15601,35 | проект |
| 77 | Зеленые насаждения общего пользования | 4128,56 | проект |
| Итого: |  |

Сводные показатели по жилому району

| № п/п | Параметры | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории жилого района в границах проектирования | 19,8 |
| 2 | Площадь территории общего пользования (в красных линиях) | 6,3 |
| 3 | Границы существующих земельных участков | 0,3 |
| 4 | Границы формируемых земельных участков | 12,4 |
| 5 | Площадь территории, занятой линейными объектами (не подлежащей межеванию) | 0,8 |

Каталог координат характерных точек земельных участков

(Номера точек отображены на чертеже проекта межевания)

| Номер точки | Координаты точки |
| --- | --- |
|  | Y | X |
| 1 | 15417,41 | 11576,69 |
| 2 | 15432,94 | 11578,78 |
| 3 | 15399,84 | 11546,67 |
| 4 | 15417,01 | 11547,11 |
| 5 | 15448,00 | 11547,91 |
| 6 | 15464,30 | 11548,33 |
| 7 | 15377,26 | 11508,07 |
| 8 | 15417,99 | 11509,12 |
| 9 | 15448,98 | 11509,92 |
| 10 | 15502,43 | 11511,30 |
| 11 | 15371,32 | 11497,91 |
| 12 | 15384,24 | 11498,25 |
| 13 | 15414,23 | 11499,02 |
| 14 | 15444,22 | 11499,79 |
| 15 | 15474,21 | 11500,57 |
| 16 | 15504,20 | 11501,34 |
| 17 | 15512,47 | 11501,55 |
| 18 | 15343,50 | 11450,36 |
| 19 | 15355,54 | 11447,49 |
| 20 | 15385,53 | 11448,26 |
| 21 | 15415,52 | 11449,04 |
| 22 | 15445,51 | 11449,81 |
| 23 | 15475,50 | 11450,58 |
| 24 | 15505,49 | 11451,36 |
| 25 | 15535,48 | 11452,13 |
| 26 | 15549,01 | 11466,07 |
| 27 | 15311,89 | 11396,35 |
| 28 | 15356,82 | 11397,51 |
| 29 | 15386,81 | 11398,28 |
| 30 | 15416,80 | 11399,05 |
| 31 | 15446,79 | 11399,83 |
| 32 | 15476,78 | 11400,60 |
| 33 | 15506,77 | 11401,37 |
| 34 | 15529,00 | 11401,95 |
| 35 | 15536,68 | 11405,31 |
| 36 | 15545,97 | 11409,38 |
| 37 | 15575,78 | 11440,08 |
| 38 | 15300,01 | 11376,04 |
| 39 | 15308,68 | 11376,26 |
| 40 | 15337,01 | 11376,99 |
| 41 | 15367,00 | 11377,77 |
| 42 | 15396,99 | 11378,54 |
| 43 | 15426,98 | 11379,31 |
| 44 | 15456,97 | 11380,09 |
| 45 | 15486,96 | 11380,86 |
| 46 | 15516,95 | 11381,63 |
| 47 | 15547,67 | 11382,42 |
| 48 | 15548,33 | 11383,10 |
| 49 | 15569,23 | 11404,62 |
| 50 | 15590,13 | 11426,15 |
| 51 | 15270,30 | 11325,26 |
| 52 | 15309,96 | 11326,28 |
| 53 | 15338,30 | 11327,01 |
| 54 | 15368,29 | 11327,78 |
| 55 | 15398,28 | 11328,56 |
| 56 | 15428,27 | 11329,33 |
| 57 | 15458,26 | 11330,10 |
| 58 | 15488,25 | 11330,88 |
| 59 | 15518,24 | 11331,65 |
| 60 | 15534,02 | 11347,91 |
| 61 | 15558,56 | 11373,17 |
| 62 | 15262,29 | 11311,57 |
| 63 | 15311,08 | 11283,02 |
| 64 | 15322,10 | 11276,58 |
| 65 | 15339,58 | 11277,03 |
| 66 | 15369,57 | 11277,80 |
| 67 | 15399,56 | 11278,57 |
| 68 | 15429,55 | 11279,35 |
| 69 | 15459,54 | 11280,12 |
| 70 | 15489,53 | 11280,89 |
| 71 | 15509,53 | 11281,41 |
| 72 | 15519,42 | 11285,74 |
| 73 | 15526,49 | 11288,84 |
| 74 | 15559,67 | 11323,01 |
| 75 | 15584,20 | 11348,27 |
| 76 | 15605,10 | 11369,79 |
| 77 | 15626,00 | 11391,32 |
| 78 | 15252,19 | 11294,31 |
| 79 | 15278,06 | 11279,15 |
| 80 | 15303,95 | 11264,00 |
| 81 | 15316,89 | 11256,43 |
| 82 | 15330,34 | 11256,78 |
| 83 | 15363,06 | 11257,62 |
| 84 | 15393,05 | 11258,40 |
| 85 | 15423,04 | 11259,17 |
| 86 | 15453,03 | 11259,94 |
| 87 | 15483,02 | 11260,72 |
| 88 | 15528,19 | 11261,88 |
| 89 | 15640,35 | 11377,38 |
| 90 | 15226,94 | 11251,15 |
| 91 | 15251,89 | 11236,55 |
| 92 | 15252,89 | 11236,14 |
| 93 | 15281,14 | 11225,02 |
| 94 | 15331,31 | 11219,38 |
| 95 | 15364,14 | 11215,68 |
| 96 | 15394,23 | 11212,39 |
| 97 | 15424,33 | 11208,92 |
| 98 | 15454,73 | 11205,41 |
| 99 | 15483,81 | 11230,08 |
| 100 | 15312,75 | 11200,95 |
| 101 | 15393,72 | 11192,10 |
| 102 | 15429,53 | 11188,19 |
| 103 | 15502,66 | 11158,31 |
| 104 | 15519,33 | 11137,60 |
| 105 | 15539,92 | 11112,01 |
| 106 | 15568,03 | 11071,64 |
| 107 | 15551,18 | 11073,43 |
| 108 | 15540,19 | 11075,12 |
| 109 | 15521,89 | 11080,43 |
| 110 | 15510,32 | 11085,70 |
| 111 | 15480,41 | 11103,20 |
| 112 | 15456,02 | 11117,96 |
| 113 | 15386,00 | 11158,09 |
| 114 | 15362,43 | 11171,88 |
| 115 | 15521,95 | 11180,96 |
| 116 | 15570,14 | 11110,30 |
| 117 | 15572,55 | 11110,76 |
| 118 | 15601,37 | 11068,10 |
| 119 | 15630,76 | 11064,98 |
| 120 | 15634,43 | 11067,48 |
| 121 | 15601,50 | 11115,97 |
| 122 | 15590,88 | 11175,02 |
| 123 | 15566,28 | 11170,59 |
| 124 | 15567,84 | 11161,73 |
| 125 | 15552,12 | 11158,90 |
| 126 | 15547,69 | 11158,11 |
| 127 | 15547,07 | 11161,55 |
| 128 | 15551,50 | 11162,35 |
| 129 | 15548,76 | 11177,60 |
| 130 | 15544,77 | 11199,79 |
| 131 | 15579,91 | 11235,99 |
| 132 | 15589,11 | 11184,86 |
| 133 | 15613,69 | 11189,28 |
| 134 | 15601,32 | 11258,04 |
| 135 | 15644,18 | 11302,18 |
| 136 | 15652,28 | 11257,19 |
| 137 | 15603,07 | 11248,34 |
| 138 | 15608,38 | 11218,81 |
| 139 | 15657,59 | 11227,66 |
| 140 | 15662,90 | 11198,14 |
| 141 | 15615,46 | 11179,44 |
| 142 | 15620,77 | 11149,92 |
| 143 | 15626,09 | 11120,34 |
| 144 | 15653,29 | 11080,29 |
| 145 | 15696,23 | 11109,45 |
| 146 | 15672,60 | 11144,25 |
| 147 | 15669,98 | 11158,77 |
| 148 | 15664,67 | 11188,30 |
| 149 | 15712,78 | 11120,68 |
| 150 | 15691,53 | 11151,97 |
| 151 | 15689,17 | 11165,09 |
| 152 | 15682,58 | 11201,68 |
| 153 | 15677,27 | 11231,21 |
| 154 | 15671,96 | 11260,73 |
| 155 | 15666,33 | 11292,00 |
| 156 | 15668,91 | 11300,44 |
| 157 | 15671,53 | 11309,02 |
| 158 | 15690,57 | 11328,62 |
| 159 | 15643,06 | 11308,41 |
| 160 | 15676,22 | 11342,55 |
| 161 | 15727,04 | 11293,20 |
| 162 | 15718,50 | 11284,41 |
| 163 | 15721,17 | 11269,58 |
| 164 | 15726,48 | 11240,06 |
| 165 | 15728,57 | 11228,48 |
| 166 | 15731,79 | 11210,53 |
| 167 | 15735,01 | 11196,22 |
| 168 | 15710,19 | 11179,37 |
| 169 | 15738,28 | 11138,00 |
| 170 | 15763,10 | 11154,86 |
| 171 | 15759,83 | 11213,08 |
| 172 | 15787,92 | 11171,71 |
| 173 | 15812,74 | 11188,57 |
| 174 | 15784,65 | 11229,93 |
| 175 | 15770,02 | 11251,47 |
| 176 | 15766,98 | 11254,42 |
| 177 | 15576,87 | 11111,54 |